НЕ СЕКРЕТНО

Инв.№ _____________

Экз.№_______

Муниципальное образование

городское поселение Молочный

Кольского района

Мурманской области

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

положения о территориальном планировании

ТОМ   I

Директор института 					                                   Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института			                                               Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института,                                                                 Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1					                                    Енина О.С.

Главный архитектор проекта,

почетный архитектор РФ					                        Липатова З.Н.

Санкт - Петербург

2011

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ	6

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	7

3.1. Функционально-планировочная организация территории	7

3.2. Земельный фонд	9

3.3.  Реконструкция и развитие жилых зон. Жилищное строительство	9

3.4. Реконструкция и развитие общественно-деловых зон. Система культурно-бытового обслуживания	10

3.5. Зеленые насаждения общего пользования	13

3.6. Транспортная инфраструктура	13

3.7. Развитие инженерной  инфраструктуры	15

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	18

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	19

6. СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	20

7. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ	23

8 . ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ	23

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Гриф секретности | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1 | Схема использования территории | б/м | НС | 5638 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | б/м | НС | 5639 |
| 3 | Схема генерального плана (Предложения по территориальному планированию) | б/м | НС | 5640 |
| 4 | Схема функционального зонирования | б/м | НС | 5641 |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры | б/м | НС | 5642 |
| 6 | Схема водоснабжения и водоотведения | б/м | НС | 5643 |
| 7 | Схема энергоснабжения и связи | б/м | НС | 5644 |
| 8 | Положения о территориальном планировании. Том I (Текстовые материалы) | - | НС | 2589 |
| 9 | СD -диск | - | НС | 1048-К |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| 10 | Схема использования территории | 1:5000 | ДСП | 5341 |
| 11 | Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | ДСП | 5342 |
| 12 | Основной чертеж (Предложения по территориальному планированию) | 1:5000 | ДСП | 5343 |
| 13 | Схема границ земель по категориям | 1:25000 | ДСП | 8743 |
| 14 | Схема функционального зонирования территории | 1:5000 | ДСП | 5344 |
| 15 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:5000 | ДСП | 5471 |
| 16 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | ДСП | 5345 |
| 17 | Схема водоснабжения и водоотведения | 1:5000 | ДСП | 5346 |
| 18 | Схема энергоснабжения и связи | 1:5000 | ДСП | 5347 |
| 19 | Схема инженерной подготовки территории, дождевой канализации и охраны окружающей среды | 1:5000 | ДСП | 5348 |
| 20 | Схема границ территорий, подверженных риску ЧС природного и техногенного характера | 1:5000 | ДСП | 5472 |
| 21 | Материалы по обоснованию. Том II (Текстовые материалы) | - | ДСП | 2588 |
| 22 | СD-диск | - | ДСП-К | 1046-К |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 23 | План реализации проекта (Текстовые материалы) | - | НС |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области (далее также – городское поселение Молочный, городское поселение) разработан по заданию Администрации городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области на основании муниципального контракта  № 14/2008 от 23 декабря 2008 года.

Генеральный план выполнен в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, а также действующими нормативно-техническими документами – Градостроительным кодексом Российской Федерации  (Новая редакция), Земельным кодексом, Водным кодексом, Лесным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и на основании технического задания на проектирование.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Генеральный план позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами.

Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие схемы. В целях утверждения генерального плана подготовлены материалы по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде схем.

Разработанные графические материалы выполнены в ГИС MapInfo 7.8 в масштабах, предоставленных Заказчиком, а именно – 1: 5 000. Предоставляются в электронном виде (2 экз.), бумажном носителе (4 экз.)

Пояснительная записка включает 2 тома:

  - Том I.  Положения о территориальном планировании

  - Том II.  Материалы по обоснованию

Генеральный план разработан на период до 2030 года (расчетный срок) с выделением I очереди – 2015 год. Исходные данные предоставлены на 01.01.2008 год.

Генеральный план разработан творческим коллективом института  ФГУП РосНИПИ «Урбанистики»

Руководитель АПМ -1  – Енина О.С.

Главный архитектор проекта – Липатова З.Н.

Главный инженер проекта – Путина М.В.

Отдельные разделы проекта выполнены:

| Функционально-планировочная организация территории | ведущий архитектор Кудряшова А.Г. |
| --- | --- |
| Основные направления социально-экономического развития, жилищное строительство, система культурно-бытового и социального обслуживания | ведущий инженер Бойко Т.В. |
| Природные условия и ресурсы | Петухова Л.Т, Успенская И.Н. инженер Боблак О.М. |
| Земельный фонд, зеленые насаждения, охрана окружающей среды | инженер Щедрина О.А. |
| Транспортная инфраструктура | инженер Сапожникова Е.Л. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение, связь | инженер Сухов Р.В. |
| Водоснабжение, водоотведение | инженер Боблак О.М. |
| Инженерная подготовка территории | ГИП Путина М.В. |
| Основные факторы риска возникновения природных и техногенных ЧС | инженер Сухов Р.В. |
| Оформление графических материалов в цифровом виде | инженеры Загрудная Е.О. |

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документация территориального планирования обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития поселения с учетом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории городского поселения Молочный и смежных с ней  территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

К задачам генерального плана городского поселения Молочный относятся:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых, рекреационных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ городского поселения Молочный и населенных пунктов, входящих в его состав;

- градостроительное обоснование перевода земель из одной категории в другую;

- функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- определение роли городского поселения Молочный в системе расселения Мурманской области;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения в пределах городского поселения;

- определение возможностей развития рекреации и необходимой инфраструктуры рекреации и туризма;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи – с целью повышения надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и новых потребителей;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройство окружающей среды;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

- рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых и пр. ресурсов.

# 2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

Расположение городского поселения вблизи крупного потребителя готовой продукции (г.Мурманска), удобное транспортное сообщение, развитая инженерная инфраструктура,  достаточные территориальные резервы  для промышленного и гражданского строительства определили основные направления социально-экономического развития муниципального образования.

Находясь в зоне влияния г.Мурманска городского поселения Молочный обладает наибольшим потенциалом для активного сельскохозяйственного, производственного, рекреационного (ИЖС, дачное строительство, кратковременный отдых) освоения.

Перспективы развития городского поселения связаны с:

- размещением новых предприятий и перерабатывающих производств (пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревообработка и др.),

- развитием сельскохозяйственного направления (наращиванием мощностей на ООО «ПТФ Мурманская», размещением свинокомплекса на 10-15 тыс. голов (территория «Арктики») согласно Схеме территориального планирования Мурманской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики),

- реконструкцией с расширением железнодорожной  ст.Выходной, приданием ей функции предузловой сортировочной станции, на которой будет выполняться основная сортировочная работа Мурманского транспортного узла,

- поселок развивается как жилой район вблизи Мурманска, в котором будет строиться «второе жилье» для жителей г.г. Колы и Мурманска. Площадка под усадебную и малоэтажную застройку определена за автодорогой Кола-Выходной,

- правый берег р.Колы (район ул.Заречной) – отводы земельных участков под дачное строительство,

- в северо-восточной части муниципального образования предусмотрено размещение горнолыжного комплекса. Данный проект предполагает обустройство горнолыжных спусков, строительство пунктов проката, спортивного оборудования, кафе, автостоянки. Реализация данного проекта (региональный уровень) планируется за счет частных инвестиций.

Предусмотренный к размещению в городского поселения Молочный комплекс транспортировки жидких углеводородов (нефтеперегрузочный комплекс, ЗАО «Синтез Петролеум») в настоящее время отклонен.

Проектом учтено возможное прохождение по территории городского поселения новой железнодорожной линии Выходной – Мурмаши 2 - НПК Лавна, которая проектируется  в связи с развитием Мурманского транспортного узла для обслуживания портово-терминальных комплексов западного побережья Кольского залива.

В условиях близкой транспортной доступности от областного центра сохранится трудовая маятниковая миграция, в перспективе предполагается ее сокращение в связи с появлением новых рабочих мест в пгт.Молочный.

#### Прогнозная структура  занятости  тыс. чел.

| Численность занятых | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего занятых, из них | 1180 | 1400 | 1700 |
| в материальном производстве: | 800 | 940 | 1100 |
| нематериальная сфера (услуги): | 380 | 460 | 600 |

Масштаб поселка определен, исходя из территориальных, планировочных инфраструктурных возможностей развития населенного пункта.

Проектная численность населения городского поселения Молочный определена на уровне 6,5 тыс. чел. на I очередь и 7 тыс. чел. на расчетный срок.

Населенный пункт ж/д ст. Выходной подлежит упразднению в период 1 очереди, а жители - расселению.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Функционально-планировочная организация территории

Функциональное зонирование территории городского поселения Молочный  является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности.

Генеральным планом городского поселения Молочный  предусматривается:

- Создание экологически благоприятных условий для проживания населения;

- Повышение социально-культурного уровня жизни населения;

- Развитие жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зон с учётом санитарных норм и экологических требований;

- Совершенствование транспортной инфраструктуры, для обеспечения удобных связей между различных функциональных зон;

- Резервирование территорий для дальнейшего развития территории городского поселения Молочный  за расчетный срок.

Таблица 3.1.1

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Развитие жилых и общественно-деловых зон | Городское поселение Молочный Упраздняется н.п.Выходной. Предусмотрен перевод земель из категории населенных пунктов в земли промышленности. Устанавливаются административные границы пгт.Молочный с учетом существующего использования, а так же с учетом зон и площадок перспективного градостроительного освоения. Отводятся новые территории под дачно-земельные участки на правом берегу р.Кола Пгт.Молочный Ведется строительство капитальных многоэтажных жилых домов как на свободных территориях севернее существующего квартала, так и на территориях, занятых аварийным жилым фондом. Новое жилищное строительство индивидуальными жилыми домами (представлено на схемах генерального плана функциональной зоной – для ведения дачного хозяйства) осуществляется в северной части пгт.Молочный, западнее зоны многоэтажной жилой застройки. Развитие общественно-деловой зоны осуществляется вдоль основных транспортных и пешеходных направлений Реконструируются существующие объекты общественно-деловой зоны и ведется строительство капитальных объектов торговли и обслуживания населения внутри новых жилых кварталов. | 2008-2030гг |
| Развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | Городское поселение Молочный Осуществляется строительство и частичная реконструкция автодорог к основным развивающимся производственным площадкам и дачным-земельным товариществам. Развивается ж/д ст.Выходной – осуществляется её реконструкция и расширение в границах железнодорожного отвода. Учтена трасса новой железнодорожной линии Выходной – Мурмаши2 – НПК Лавна для обслуживания портово-терминальных комплексов западного побережья Кольского залива, которая пройдет через пгт.Молочный. Выделяются небольшие участки под развитие малых производственных и коммунально-складских предприятий северо-западнее ж/д ст.Выходной, что требует соответствующего изменения категории земель. Пгт.Молочный реконструируются существующие автодороги и внутриквартальные проезды. Предусматриваются автодороги для обслуживания новых жилых кварталов и производственных площадок в восточной части пгт.Молочный. Развивается производственная зона, в основном, на существующих не используемых в настоящее время площадках вдали от жилых районов. Расширяются зоны сельскохозяйственного использования под развитие сельскохозяйственных предприятий. Увеличиваются территории под гаражное строительство в районе новых жилых кварталов и вдоль дороги к бывшей птицефабрике “Cнежная” | 2008-2030гг |
| Развитие рекреационной зоны. | Городское поселение Молочный Расширяется зона особо охраняемых территорий и объектов - развивается горнолыжный склон на правом берегу р.Кола. Пгт.Молочный Максимально сохраняются на проектируемой территории существующих озелененных территорий; Благоустраивается сложившаяся многоэтажная застройки, путём организации внутриквартальных зеленых насаждений общего пользования, обустройства детских и спортивных площадок. | 2008-2030гг |

## 3.2. Земельный фонд

| Мероприятие | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| По изменению категории земель | Проектом предлагается: снять статус населенного пункта - железнодорожная станция Выходной с переводом земель населенного пункта площадью 47,7 га в земли промышленности, энергетики, транспорта …. и иного специального назначения; | 2008-2030гг |
|  | расширение существующего горнолыжного склона в северо-восточной части городского поселения с переводом земель сельскохозяйственного назначения (площадью 16 га) и запаса (площадью 10,2 га) в земли особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь земель, требующих перевода в земли ООТи О, составит 26,2 га; | 2008-2030 гг |
|  | организация двух производственных зон (район моста р. Кола, левый берег), для чего требуется осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения площадью 34,3 га в земли промышленности. | 2008-2030гг |

## 3.3.  Реконструкция и развитие жилых зон. Жилищное строительство

Цель проекта – повышение качества жизни населения – неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилищной обеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды.

Проектом генерального плана предусматривается:

- формирование комфортной среды проживания,  полное благоустройство домов

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда

- улучшение жилищных условий, обеспечение жильем очередников

- увеличение средней жилищной обеспеченности по проектным периодам с 19 м2/чел. до 21 м2/чел. на 1 очередь и 26 м2/чел на расчетный срок.

Новое жилищное строительство предусмотрено на свободных территориях в границах населенного пункта и на реконструкции в центре поселка.

пгт. Молочный развивается как жилой район вблизи Мурманска.

Проектом предусмотрено:

- строительство многоэтажных домов по ул. Северная и в квартале по ул. Торговая и ул. Рыбников на месте ветхого жилья;

- территория под усадебную застройку определена:

- за автодорогой Кола-Выходной, где уже выделены участки под индивидуальное строительство, которые будут осваиваться в период 1 очереди (территория 13 га) Общая емкость территории под развитие усадебной застройки включает в этой части поселка  порядка 300 участков (средний размер участка 8-10 соток).

Объемы нового жилищного строительства составят:

на I очередь – 30 тыс.м2 (4,3 тыс.м2/год);

на расчетный срок – 80 тыс.м2 (3,7 тыс.м2/год)

Потребные территории для нового жилищного строительства на расчетный срок

| Площадки | усадебная | 5-9-этажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная | - | 20 тыс.м2 2,5 га | 20 тыс.м2 2,5 га |
| ул.Торговая-Рыбников | - | 15 тыс.м2 2,5 га | 15 тыс.м2 2,5 га |
| Площадка за автодорогой Кола-Выходной | 45 тыс.м2 27 га | - | 45 тыс.м2 27 га |
| ИТОГО пгт Молочный | 45 тыс.м2 27 га | 35 тыс.м2 5 га | 80 тыс.м2 32 га |

Средняя плотность новой жилой застройки составит 2500 м2/га  или 78 чел./га.

Территория городского поселения востребована для дачного строительства (для жителей г.Мурманска, г.Колы, пгт.Молочный): в районе ул. Заречная на правом берегу р.Колы уже выделены дачные земельные участки (25 га), всего предлагается к освоению порядка 60 га.

В н.п. ж/д. ст. Выходной жилая застройка, представленная как ведомственными (ОАО РЖД), так и муниципальными жилыми домами, расположена в отводе железной дороги и подлежит выбытию на 1 очередь, а жители постоянно проживающие  в н.п. расселению.

Убыль жилого фонда составит:

на I очередь		- 5 тыс.м2 (0,8 тыс.м2/год);

на расчетный срок	- 10 тыс.м2 (0,4 тыс.м2/год),

В состав выбывающего жилого фонда включен:

- ветхий и аварийный жилой (он же в зоне реконструкции)

- жилфонд в санитарно-защитной зоне от железной дороги (ст.Выходной) -1,7 тыс.м2

Жилой фонд попадающий под реконструкцию, м2

(ветхие и аварийные жилые дома)

| Адрес | М2 общ. пл. | Кол-во проживающих, семей | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Торговая,1 | 431,9 | 13 | 19 |
| ул. Торговая,2 | 478,1 | 15 | 20 |
| ул. Торговая, 3 | 537.2 | 16 | 27 |
| ул. Торговая, 4 | 543,9 | 16 | 25 |
| ул. Торговая, 5 | 243,9 | 6 | 10 |
| ул. Торговая, 6 | 538,1 | 16 | 29 |
| ул. Торговая, 7 | 495,4 | 12 | 28 |
| ул. Рыбников,1 | 51,1 | 15 | 23 |
| ул. Рыбников,3 | 533,7 | 16 | 35 |
| ул. Рыбников,4 | 533,8 | 15 | 27 |
| ул. Рыбников,5 | 539,5 | 11 | 9 |
| ул. Рыбников,6 | 532 | 11 | 18 |
| Итого: | 6000 | 162 | 270 |

## 3.4. Реконструкция и развитие общественно-деловых зон. Система культурно-бытового обслуживания

Цель проекта – удовлетворение потребности населения городского поселения Молочный в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам, обеспечение равных условий доступности для всего населения.

Проектные предложения

|  | 1 очередь | Расч. срок | Мероприятия | Емкость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодежный досуговый центр |  |  | строительство | 100 мест |  |
| ФОК с бассейном |  |  | строительство |  | ул. Молодежная |
| Хоккейная коробка |  |  | реконстр |  | сущ |
| Детский сад |  |  | реконструкция |  | ул. Гальченко |
| Детский сад - начальная школа |  |  | строительство | 100 мест | в новом жилом районе |
| горнолыжный склон |  |  | обустройство | 28 га | северо-восток г.п. |
| Библиотеки |  |  | строительство |  | ул. Молодежная |
| предприятия общепита |  |  |  |  |  |
| бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |

Ниже приводятся проектные решения по основным направлениям культурно-бытового обслуживания.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Учреждения здравоохранения представлены амбулаторией (150 пос./смену), расположенной по ул.Совхозная. Стационарную медицинскую помощь оказывает МУЗ Центральная районная больница (г.Кола) на 300 мест.

Обеспеченность учреждениями здравоохранения соответствует нормативам, которые установлены местными органами здравоохранения. Для жителей городского поселения Молочный емкости учреждений здравоохранения достаточно сейчас и на перспективу.

Система образования

В системе общего образования работают детские сады, школа, детско-юношеская спортивная школа, детская музыкальная школа, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков

Дошкольное образование.

В поселке функционируют два детских сада общей проектной емкостью 365 мест.

Фактическое наполнение детских садов соответствует проектной емкости.

С увеличением масштаба поселка и ростом рождаемости возникает потребность в новых ДОУ. В связи с чем проектом предусмотрены:

- реконструкция здания детского сада в центре поселка, в здании которого размещается сейчас мебельный цех, под размещение нового детсада.

- с застройкой нового жилого района (за а/д Кола-Выходной) и исходя из радиуса доступности при размещении ДОУ, необходимо строительство там нового детского сада – начальной школы емкостью 100 мест.

Школьное образование.

Существующая общеобразовательная школа проектной емкостью 1200 учащихся посещают 385 учеников. Ввиду сокращения числа детей школьного возраста и частичного обучения детей пгт Молочный в школах и гимназиии г. Мурманска заполняемость Молочненской СОШ  всего 32%. Поэтому школа полностью удовлетворяют потребности жителей сейчас и на перспективу.

Внешкольное образование.

Основными учреждениями внешкольного образования являются детская музыкальная школа и кружки, расположенные в городском доме культуры «Гармония».  Молочненская детская музыкальная школа на 240 мест расположена в одном здании с амбулаторией по ул. Совхозная, в настоящее время школу посещают 180 учащихся.

Проектом строительство новых зданий для объектов внешкольного образования не предусмотрено.

Учреждения культуры и досуга представлены МУК городской дом культуры «Гармония»  и библиотекой с двумя филиалами (взрослой и детской).

В настоящее время в ДК проведен капремонт, требуется восстановление кинозала.

Генпланом предусмотрено размещение молодежного спортивно-досугового центра, которое объединит в себе клубное учреждение,  спортзал, кафе-бар. Ориентировочная емкость – около 100 мест.

Поскольку библиотечные фонды расположены, а персонал библиотеки работает в стесненных условиях, предусмотрен постепенный перевод библиотек (взрослой и детской) в новые здания.

Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и форме любительского  спорта.

Для оздоровления населения и привлечения его к занятиям массовым спортом предусмотрено строительство детских спортивных площадок и восстановление хоккейных ледовых коробок.

Для развития массового спорта предусмотрены:

на 1 очередь

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) с плавательным бассейном,

на расчетный срок

-  инфраструктурное обустройство горнолыжного склона (28 га), который может рассматриваться как объект регионального уровня.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания предполагается размещать на основных магистралях поселка, пересечении улиц и дорог, а также встроенными в многоэтажные многоквартирные дома

## 3.5. Зеленые насаждения общего пользования

| Мероприятие | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по формированию системы зеленых насаждений общего пользования. | Предусматривается ввод новых объектов зеленого строительства и максимальное сохранение зеленых насаждений в теле жилой застройки. Площадь зеленых насаждений общего пользования составит: на первую очередь – 3,55 га; на расчетный срок –5,00 га. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составит: на первую очередь – 5,46 м2/чел. на расчетный срок – 7,1 м2/чел. | 2008-2030гг. |

## 3.6. Транспортная инфраструктура

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Цель осуществления мероприятий – развитие устойчивых транспортных связей различного уровня (от федеральных и региональных до внутрипоселковых), сети обслуживающих устройств легкового транспорта |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта | Строительство новой железнодорожной линии на западный берег Кольского залива «Выходной – Лавна» (ст. Выходной - посты 9-й и 12-й км – ст. Мурмаши-2 – ст. Промежуточная – ст. Лавна); протяженность маршрута 48 км. Реконструкция ст.Выходной; развитие ст. Выходной с удлинением станционных путей и укладки дополнительных путей на станции; ст. Выходной предусмотрено развить в предузловую сортировочную станцию, на которой будет выполняться основная сортировочная работа Мурманского транспортного узла. Строительство 2-х переездов через железную дорогу на участке пересечения новой железнодорожной линии с региональной автодорогой «Кола – ж/д ст. Выходной» и на участке пересечения с главной дорогой городского поселения, ведущей в промзону | 2008 - 2015 2008 - 2015 2008 - 2015 |
| Мероприятия по развитию поселкового транспорта: Мероприятия по развитию улично-дорожной сети | Строительство улиц в районе новой застройки с западной стороны от региональной автодороги «Кола – ж/д ст. Выходной»; протяженность – 1,1 км. Реконструкция существующего участка ул. Торговая с продлением ее до пересечения с автодорогой «Кола – ж/д ст. Выходной, а также продление второстепенной улицы до пересечения с ул. Торговая; протяженность – 0,7 км. Реконструкция ул.Северная, ул. Гальченко и ул. Молодежная вблизи здания администрации; протяженность – 1,0 км. Строительство жилых улиц в районе новой жилой застройки; протяженность – 2,0 км; Строительство второстепенных улиц в районе новой жилой застройки; протяженность – 1,2 км; Благоустройство существующей улично-дорожной сети города, строительство тротуаров, озеленения, освещения, организация водоотводов с проезжих частей. | 2008 - 2015 2008 - 2015 2008 - 2015 2008 - 2015 2016 - 2030 2016 - 2030 2008 - 2030 |
| Развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта. | Строительство автостоянок у объектов массового посещения; Строительство гаражей легковых автомобилей индивидуального пользования боксового типа для района новой жилой застройки; строительство многоэтажного гаража-манежа; Строительство АЗС, СТО | 2008 - 2030 2008 - 2030 2008 - 2030 |

## 3.7. Развитие инженерной  инфраструктуры

| Водоснабжение, водоотведение |
| --- |
| 3.7.1. Водоснабжение |
| Цель осуществления мероприятий – обеспечение населения, объектов народного хозяйства услугами водоснабжения и водоотведения, повышение надежности и качества работы систем водоснабжения и водоотведения |
| Содержание мероприятия | Показатели | Срок реализации |
| Модернизация Южных водопроводных сооружений | 100% | 2008 – 2015 |
| Реконструкция основных водоводов | 100% | 2008 – 2015 |
| Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | 100% | 2008 – 2015 |
| Прокладка трубопроводов для организации водоснабжения в новых районах строительства | 100% охват | 2008 – 2025 |
| Введение повсеместного приборного учета расхода холодной воды | 100% охват | 2008 - 2015 |
| 3.7.2. Водоотведение |
| Модернизация канализационных очистных сооружений: перевод на УФ-обеззараживание очищенных сточных вод; замена загрузочного материала биофильтра. | 100% | 2008 - 2015 |
| Замена изношенных трубопроводов | 100% замена | 2008 - 2015 |
| Прокладка сетей в новых районах строительства | 100% охват | 2008 - 2025 |

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель осуществления мероприятий – обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей пт. Ревда, объектов экономики и пр. |
| Энергоснабжение |
| 3.7.3. Электроснабжение |
| 1 | Обеспечение надёжности энергоснабжения | произвести замену и реконструкцию физически и морально устаревшего оборудования подстанций | 2015 |
| 2 |  | закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций | 2015 |
| 3 |  | провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 2015-2030 |
| 3.7.4. Теплоснабжение |
| 4 | Обеспечение тепловой энергией жилищно-коммунального сектора | Перепрокладка участка магистральной теплотрассы через запланированную железную дорогу | 2015 |
| 5 |  | модернизация оборудования котельной | 2015 |
| 6 |  | Строительство нового участка теплотрассы от ж/д переезда до нового района | 2015-2030 |
| 7 |  | Перевод оборудования котельной на газовое оборудование | 2030 |
| 8 | Проведение энергосберегающей политики | Реконструкция тепловых сетей по городу, с установкой новых теплоизолирующих материалов; | 2015-2030 |
| 3.7.5. Газоснабжение |
| 9 | Развитие системы газоснабжение | строительство внутригородских сетей | 2030 |
| 10 |  | Строительство двух ГРП Молочный и ГРП ст. Выходной | 2030 |
| 3.7.6. Связь |
| 11 | Развитие Телефонной связи | увеличение номерной емкости на 1100№№ и замена аналоговой АТС на цифровую АТС | 2015 |
| 12 |  | увеличение номерной емкости АТС на 200 №№. | 2030 |
|  |  | Замена междугороднего кабеля, идущего к г. Кола на волоконно-оптический | 2015 |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  | появление сетей сотовой связи третьего поколения (3G) | 2015-2030 |
| 15 | Развитие информационного вещания | Развитие систем проводного вещания | 2015 |
|  |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2015 |
| 16 |  | закрытие радиоузла и перевод абонентов на эфирное вещание | 2015 |

# 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

| Наименование объекта | Перечень мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| ИНЖЕНЕРНо-технические мероприятия регионального уровня Мелиоративные мероприятия ОСНОВАНИЕ: 1. ВЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Мурманской области" 2. ВЦП "О развития комбикормового производства в Мурманской области". 3.Региональная программа "Повышение плодородия почв в Мурманской области до 2012г. |
| Земли сельскохозяйственного назначения Кольского района | Цели Программ: сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов; создание условий для увеличения объемов производства кормов для нужд животноводства области на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса мелиоративных, культуртехнических, агротехнических и агрохимических мероприятий | Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области |
| Крестьянское хозяйство «Родник» (п. Молочный) | Поставка и внесение на сельскохозяйственные участки удобрений в соответствии с техническим заданием | 2008 и далее |
| ИНЖЕНЕРНо-технические мероприятия муниципального уровня строительство дождевых коллекторов, очистных сооружений дождевого стока, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, подсыпка, террасирование склонов БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ |
| №№ пп | Населенный пункт | Мероприятия по инженерной подготовке | Ед. изм | Объемы работ, проект | Сроки строительства |
| Городское поселение Молочный пгт Молочный | Дождевая канализация: Коллекторы Очистные сооружения Вертикальная планировка Подсыпка территории застройки, уположение склонов Защита от затопления (при целесообразности освоение прибрежных участков) Обустройство зон отдыха горно-лыжного направления | км шт га га | 7.4 2 29.6 + 28 | 2008 – 2030гг. |
| ПРИМЕЧАНИЕ: сооружения и сети - предусматриваются к строительству |

# 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| Снижение уровня воздействия от предприятий и промышленных объектов | Всем предприятия и объектам теплоэнергетики, имеющим организованные источники выбросов необходимо: обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками; оформить разрешение на выброс и разработать проекты ПДВ; проводить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ и качества атмосферного воздуха в СЗЗ. Всем предприятиям разработать проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. | 2008-2030 гг. |
|  | Перевод объектов теплоэнергетики на газовое топливо. | 2015-2030 г.г |
| По снижению вредного воздействия автотранспорта | Улучшение качества дорожного покрытия дорог. Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов. | 2008-2030 гг. |
| 5.2. Мероприятия по охране поверхностных вод |
| Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты | Предприятиям и коммунальным объектам необходимо: разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК). Предотвращение загрязнения водной среды на всех объектах сельскохозяйственного производства: эффективная очистка сточных вод, путем строительства и реконструкции очистных сооружений, строительство экологически безопасных пометохранилищ. | 2008-2030 гг. |
| Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока | Дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации пгт.Молочный с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Реконструкция очистных сооружений канализации пгт.Молочный. Организация и очистка поверхностного стока пгт.Молочный | 2008-2015 гг. |
| Снижение воздействия на водные объекты путем организации ВОЗ и ПЗП | Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования | 2008-2030 гг. |
| 5.3. Обращение с отходами производства и потребления |
| Создание экологически безопасной системы обращения с отходами | Организация селективного сбора отходов, необходимо наладить вывоз отсортированных отходов на переработку. Вывоз ТБО - на новый полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод, которые планируется построить на 5-й км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС. Приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз. | 2008-2030 гг. |
|  | Прогнозный расчет количества образующихся ТБО от населения пгт.Молочный составит: на первую очередь 1950 тонн; на расчетный срок 2100 тонн. | 2008-2030 гг. |
| Совершенствование системы обращения с отходами на предприятиях | Предприятиям – выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов. Хранение отходов предприятий - в специально отведенных местах в герметичных контейнерах. Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку. | 2008-2030 гг. |

# 6. СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Защита территории городского поселения Молочный, а также снижение риска возникновения ЧС природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС) основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, (в связи с отсутствием на территории потенциально опасных объектов, в первую очередь химически опасных, мероприятия по эвакуации населения не планируются)

Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- подготовку объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

- защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

- регулярное проведение инструментальных измерений состояний гидросооружений;

- произведение регулярного визуального осмотра гидросооружений, во время которого оценивается состояние:

  - откосов, гребня;

  - водосброса, быстротока;

  - затворов;

- емкости хранения АХОВ, должны быть заглублены или обвалованы, для предотвращения свободного разлива АХОВ, уменьшения площади пятна АХОВ и соответственно уменьшение зоны возможного опасного химического заражения (ЗВЗ);

- на случай аварии на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства;

- планирование перевода на обеззараживание воды без применения хлора (с использованием гидролизных установок, УФ- установки);

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения особо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости;

- слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических систем;

- организация городских служб мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- на ХОО следует предусматривать мероприятия на особый период по максимально возможному сокращению запасов и сроков хранения опасных веществ (ОВ);

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ на ХОО, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ;

- разработка методик вариантных решений возникновения, развития и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ АХОВ в аварийных ситуациях.

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- предусмотреть оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения.

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

# 7. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

|  | 2008 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | га | %% | га | %% |
| ВСЕГО в границах городского поселения Молочный | 3378,4 | 100 | 3378,4 | 100 |
| Жилая застройка | 20 | 0,6 | 48 | 1,4 |
| Общественно-деловая застройка | 5 | 0,1 | 11 | 0,3 |
| Зеленые насаждения общего пользования | - | - | 5 | 0,1 |
| Производственные площадки и территория коммунально-складского назначения | 310 | 9,2 | 388 | 11,5 |
| в т.ч. – сельскохозяйственного назначения | 288 |  | 324 |  |
| Транспортная инфраструктура, в т.ч. | 147 | 4,4 | 171 | 5 |
| - Улицы, дороги, проезды | 69 |  | 78 |  |
| - Отвод железной дороги | 78 |  | 93 |  |
| ООТ рекреационного назначения | - | - | 28 | 0,8 |
| Дачно-земельные участки | 25 | 0,5 | 60 | 1,2 |
| Зеленые насаждения спец. назначения (СЗЗ) | - | - | 66 | 2,0 |
| Кладбище* | 7 | 0,2 | 39 | 1,2 |
| Резервные территории (жилая застройка, производственные) | - |  | 25 | 0,8 |
| Прочие территории (водные объекты, природный ландшафт, специального назначения и др.) | 2864,4 | 85 | 2537,4 | 75,7 |
| ВСЕГО в границах пгт. Молочный | 957 | 100 | 957 | 100 |
| Жилая застройка, в том числе | 20 | 2 | 48 | 5 |
| - многоэтажная | 15 |  | 21 |  |
| - малоэтажная | 4 |  | 8 |  |
| - усадебного типа | 0,01 |  | 27 |  |
| Общественно-деловая застройка | 5 | 0,5 | 11 | 1,1 |
| Производственные площадки и территория коммунально-складского назначения | 132 | 13,8 | 210 | 22 |
| в т.ч. – сельскохозяйственного назначения | 161 |  | 197 |  |
| Транспортная инфраструктура | 35 | 3,7 | 40 | 4,2 |
| в т.ч. - улицы, дороги, проезды | 20,2 |  | 25 |  |
| Зеленые насаждения общего пользования | - | - | 5 | 0,5 |
| Резервные территории (жилые,производственные) | - | - | 25 | 2,6 |
| Прочие территории | 765 | 80 | 618 | 65 |

* в границах городского поселения Молочный с учетом закрытого кладбища в нп Выходной

# 8 . ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Первоочередные мероприятия для обеспечения нормативной градостроительной деятельности в пределах административных границ городского поселения Молочный:

- правовое оформление границ населенного пункта;

- разработка проектов планировки новых жилых районов, предусмотренных генеральным планом.