Для служебного пользования

Инв.№ 2588  ДСП

Экз.№______

Муниципальное образование

городское поселение Молочный

Кольского района

Мурманской области

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

М А Т Е Р И А Л Ы   П О   О Б О С Н О В А Н И Ю

ТОМ   II

Директор института 					                                   Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный архитектор института,

почетный архитектор РФ						            Гришечкина И.Е.

Главный инженер института			                                               Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Руководитель АПМ-1					                                    Енина О.С.

Главный архитектор проекта,

почетный архитектор РФ					                        Липатова З.Н.

Санкт - Петербург

2011

СОДЕРЖАНИЕ

введение	5

1.  Краткая ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА	6

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	6

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ и ресурсы	8

3.1 Климат	8

3.2. Гидрологическая характеристика	10

3.3. Инженерно-геологические условия	11

3.3.1. Рельеф	12

3.3.2. Геологическое строение	12

3.3.3. Гидрогеологические условия	13

3.3.4. Физико-геологические процессы	16

3.3.5. Инженерно-геологическая оценка территории	16

3.4. Ландшафтная характеристика	18

4. АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ территории	20

4.1.  Современное использование территории	20

4.2. Проектная архитектурно-планировочная организация территории и функциональное зонирование	21

5. Социально-экономическое развитие	23

5.1. Экономика городского поселения. Современное состояние	23

5.2. Население	25

5.3.  Основные направления социально-экономического развития	26

6. Социальный комплекс	30

6.1. Жилой фонд и территории жилой застройки	30

6.2. Система культурно-бытового обслуживания	33

7. Зеленые насаждения	40

8.  Земельный фонд и муниципальное устройство	42

9.  ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	44

9.1. Внешний транспорт	44

9.1.1. Железнодорожный транспорт	44

9.1.2.Воздушный транспорт	45

9.1.3. Автомобильный транспорт	45

9.2. Поселковый транспорт	47

9.2.1. Улично-дорожная сеть	47

9.2.2. Транспортное обслуживание	48

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	51

10.1  Водоснабжение	51

10.2 Водоотведение	58

10. 3. Энергоснабжение	61

10.3.1. Электроснабжение	61

10.3.2. Теплоснабжение	63

10.4. Газоснабжение	66

10.5. Связь	68

11.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	72

12.  Охрана окружающей среды	81

12.1. Охрана атмосферного воздуха	82

12.2. Санитарно-защитные зоны	83

12.3. Шумовая нагрузка	84

12.4. Охрана поверхностных и подземных вод	84

12.5. Охрана почв	87

12.6. Система обращения с отходами производства и потребления	87

13. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ	89

13.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	89

13.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	91

13.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	98

13.3.1. Пожароопасные объекты	98

13.3.2. Пожарные части	98

13.3.3. Оценка радиусов выезда пожарных машин	99

13.3.4. Мероприятия по повышению пожарной безопасности	99

14. Баланс территории	102

15. Технико-экономические показатели	103

ПРИЛОЖЕНИЕ	106

ДОКУМЕНТАЦИЯ	108

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Гриф секретности | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1 | Схема использования территории | б/м | НС | 5638 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | б/м | НС | 5639 |
| 3 | Схема генерального плана (Предложения по территориальному планированию) | б/м | НС | 5640 |
| 4 | Схема функционального зонирования | б/м | НС | 5641 |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры | б/м | НС | 5642 |
| 6 | Схема водоснабжения и водоотведения | б/м | НС | 5643 |
| 7 | Схема энергоснабжения и связи | б/м | НС | 5644 |
| 8 | Положения о территориальном планировании. Том I (Текстовые материалы) | - | НС | 2589 |
| 9 | СD -диск | - | НС | 1048-К |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| 10 | Схема использования территории | 1:5000 | ДСП | 5341 |
| 11 | Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | ДСП | 5342 |
| 12 | Основной чертеж (Предложения по территориальному планированию) | 1:5000 | ДСП | 5343 |
| 13 | Схема границ земель по категориям | 1:25000 | ДСП | 8743 |
| 14 | Схема функционального зонирования территории | 1:5000 | ДСП | 5344 |
| 15 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:5000 | ДСП | 5471 |
| 16 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | ДСП | 5345 |
| 17 | Схема водоснабжения и водоотведения | 1:5000 | ДСП | 5346 |
| 18 | Схема энергоснабжения и связи | 1:5000 | ДСП | 5347 |
| 19 | Схема инженерной подготовки территории, дождевой канализации и охраны окружающей среды | 1:5000 | ДСП | 5348 |
| 20 | Схема границ территорий, подверженных риску ЧС природного и техногенного характера | 1:5000 | ДСП | 5472 |
| 21 | Материалы по обоснованию. Том II (Текстовые материалы) | - | ДСП | 2588 |
| 22 | СD-диск | - | ДСП-К | 1046-К |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 23 | План реализации проекта (Текстовые материалы) | - | НС |  |

# введение

Генеральный план муниципального образования городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области (далее также – городское поселение Молочный, городское поселение) разработан по заданию Администрации городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области на основании муниципального контракта  № 14/2008 от 23 декабря 2008 года.

Генеральный план выполнен в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, а также действующими нормативно-техническими документами – Градостроительным кодексом РФ (Новая редакция), Земельным кодексом, Водным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и согласно заданию на проектирование.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Генеральный план позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами.

Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие схемы. В целях утверждения генерального плана подготовлены материалы по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде схем.

Разработанные графические материалы выполнены в ГИС MapInfo 7.8 в масштабах, предоставленных Заказчиком, а именно – 1: 5 000. Предоставляются в электронном виде (2 экз.), бумажном носителе (4 экз.)

Пояснительная записка включает 2 тома:

  - Том I.  Положения о территориальном планировании

  - Том II.  Материалы по обоснованию

Генеральный план разработан на период до 2030 года (расчетный срок) с выделением I очереди – 2015 год.

Исходные данные предоставлены на 01.01.2008 год.

Генеральный план МО ГП Молочный разработан творческим коллективом института  ФГУП РосНИПИ «Урбанистики» в составе:

Руководитель АПМ -1………………………………………………….………..Енина О.С.

ГАП…………………………………………………………………...……….Липатова З.Н.

ГИП………………………………………………………………………...……Путина М.В.

Ведущий архитектор……………………………………………….………Кудряшева А.Г.

Экономическая база, расчет численности населения, объемов

жилищного и культурно-бытового строительства	………...…Бойко Т.В.

Природные условия,

гидрологическая характеристика…………………………………………..Успенская И.А.

Транспортные разделы……………………………………………….….Сапожникова Е.Л.

Водоснабжение, водоотведение……………………………………………….Боблак О.М.

Инженерная подготовка территории………………………………………… Путина М.В.

Энергоснабжение, связь, ИТМ ГО и ЧС………………………………………..Сухов Р.В.

Охрана окружающей среды,

зеленые насаждения…………………………………………….…………..  Щедрина О.А.

Компьютерное оформление проекта……………………………………….Загрудная Е.О.

# 1.  Краткая ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

Датой рождения поселка принято считать 1935 год, когда подсобное хозяйство «Арктика» было перенесено из п. Роста на территорию, расположенную в 4 км от г.Кола, около сопок Салаварака.

Первые жители - работники хозяйства  размещались в палатках, позже - в бараках.

С расширением хозяйства «Арктика» рос и поселок. В 40-х годах появилась первая улица – ул. Животноводов (около 10-ти домов), открылась начальная школа, магазин, столовая, баня, библиотека.

После войны совхоз восстанавливался и расширял производство, численность населения увеличивалась за счет демобилизованных из армии и завербованных рабочих со средней полосы.

В 60-70-е годы идет развитие сельскохозяйственного производства.

В 1974г. построена птицефабрика «Мурманская», в 1979г. - Мурмансксельхозхимия», в 1983 г. - птицефабрика «Снежная». В этот период строятся многоэтажные благоустроенные дома. С 1979 г. поселку присвоен статус рабочего поселка городского типа.

В настоящее время в поселке проживают 5,7 тыс. человек, построено 53 жилых дома, имеется общая средняя, музыкальная, спортивная школы, амбулатория, два детских сада, дом культуры, общежитие и другие предприятия и учреждения.

# 2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Городское поселение Молочный расположено в центральной части муниципального образования «Кольский район» на расстоянии 3 км от административного центра г. Кола и 15 км от областного центра г. Мурманска.

Городское поселение Молочный граничит c юга и востока с муниципальным образованием “Городское поселение Кильдинстрой”, с запада - с муниципальным образованием “Городское поселение Мурмаши”, с северной стороны территория граничит с  муниципальным образованием “ Городское поселение Кола”.

Согласно Закону Мурманской области «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав» от 29.12.2004 года № 577-01-ЗМО муниципальное образование пгт. Молочный наделено статусом городского поселения.

Городское поселение Молочный (население 5,8 тыс.чел.) состоит из пгт. Молочный (население 5,7 тыс.чел.) - административного центра и н.п. железнодорожной станции Выходной (население 59 чел.), находящейся в отводе железной дороги.

По территории городского поселения протекает одна из крупных рек Кольского полуострова – р.Кола.  Пгт. Молочный расположен на двух ее берегах.

Площадь территории г.п.Молочный составляет  3378,4 га

|  | Площадь, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- |
| МО ГП Молочный | 3378,4 | 17 |
| в т.ч. - пгт. Молочный | 957 | 60 |
| - нп. ж/д ст.Выходной | 47,7 | 12 |

Через городское поселение Молочный проходит железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Волховстрой – Мурманск, в восточной части городского поселения расположена железнодорожная станция Выходной.

По автодороге регионального значения «Кола – ж/д ст. Выходной» осуществляется въезд в пгт. Молочный с северной стороны.

C восточной стороны территорию городского поселения Молочный  пересекает автодорога федерального значения М-18 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск) и проходит автодорога регионального значения – автоподъезд к аэропорту «Мурманск».

С запада от городского поселения Молочный  проходит автодорога территориального значения Кола – Мурмаши.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт международного значения  «Мурманск», расположенный в 15 км от  пгт. Молочный.

Экономика городского поселения Молочный всегда имела сельскохозяйственную направленность. Сельхозпредприятия специализирующиеся  на птицеводстве - птицефабрики «Мурманская», «Снежная» и «Арктика» обеспечивали занятость порядка  2 тыс. чел.

Градообразующим предприятием продолжает оставаться ООО «Мурманская».

Из объектов культурно-бытового обслуживания в городском поселении расположены два детских сада, 2 средних общеобразовательных школы, центр культуры и досуга, ЦРБ с поликлиникой, ДСЮШ, музыкальная школа,  дом пионеров и школьников, библиотека, небольшие предприятия торговли.

В целом территория городского поселения, имея удобное транспортное сообщение, достаточные территориальные резервы для роста является перспективной для размещения индивидуального жилого строительства и развития новых производств.

Преимущества и недостатки Экономико-географического положения

| преимущества | недостатки |
| --- | --- |
| Удобное транспортное сообщение Близость к областному и административному центрам | Отсутствие новых рабочих мест |
| Наличие трудовых ресурсов (незанятого населения) | Повышенный тариф на оплату жилищно-коммунальных услуг по сравнению с областным центром |
| Наличие свободных территорий для жилищного и производственного строительства |  |

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ и ресурсы

## 3.1 Климат

Район, рассматриваемый настоящим проектом, расположен за полярным кругом, в северной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану находит свое отражение в климатических особенностях района. Однако, благодаря теплому течению Гольфстрим, краем захватывающему Мурманское побережье, и частому прохождению циклонов, климат значительно отличен.

В целом, климат близок к морскому, для которого характерны мягкие зимы и холодные летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего года. Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанции «Кола», расположенной в пределах г.Кола (климатические наблюдения проводятся с 1891 года), поскольку метеостанция в пгт. Молочный отсутствует.

Высокоширотное положение территории обусловливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально возможного, определяемого географической широтой местности. После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации. Годовой радиационный баланс невелик и составляет около 14,7 ккал/см2, отмечается острый недостаток ультрафиолетовой радиации. Несмотря на малую величину годового радиационного баланса, проектируемая территория относится к одному из наиболее «теплых» районов субарктического физико-географического пояса Земли.

По данным метеостанции «Кола» многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет –0,30С. Среднегодовые температуры воздуха за период с 1985 по 2004 г.г. изменялись в пределах от –2,80С (1987 и 1998 г.г.) до +2,10 С (1989 год).  Для района работ, в основном, характерны отрицательные значения среднегодовых температур воздуха. Зимой средняя температура воздуха минус 10˚С, летом – плюс 10,1˚С. Самым теплым месяцем в году является июль, со среднемесячной многолетней температурой +12˚С, самыми холодными месяцами – январь, февраль, со среднемесячной многолетней температурой от -9,9˚ до -12˚С. Абсолютный зарегистрированный минимум составляет – 390С, абсолютный максимум – +330С. Особенностями климата являются длительная снежная зима (7 месяцев); короткое (2,5 месяца) прохладное и дождливое лето.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 187. Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 144 дня, безморозного периода – 114 дней.

Район находится в зоне избыточного увлажнения. Для него характерно значительное количество осадков –  годовая норма осадков составляет 455-817 мм. Осадки распределяются неравномерно в течение года, примерно 55-60% годовой суммы осадков приходятся на теплый период года, меньшее количество осадков выпадает в январе-марте.

В зимнее время осадки выпадают, главным образом, в виде снега. Появление снежного покрова происходит обычно в первой половине ноября, самое раннее в середине октября. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Среднее число дней в году со снежным покровом – 200 дней. Высота снежного покрова изменяется от 6 до 65 см, максимальная высота снежного покрова приходится на март и первую половину апреля месяца.

Глубина промерзания грунтов равна 1,6 м, в особо непригодных условиях может достигать 2,0 м.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высока в течение всего года. Максимальные ее значения приходятся на холодный период 83-84%. Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не превышает 2.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Величина снегопереноса составляет 1000 м3 на погонный метр. Метели чаще всего наблюдаются при ветрах западного (20%), северо-западного (18%), северного (20%) направлений. В зимний период характеры частые метели со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наиболее их количество приходится с января по март месяц. В этот период  увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач. Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, с максимумом 17 дней в холодный период. Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 158. Среднее число дней с грозой за год 5.

Для района работ характерна интенсивная циклоническая деятельность. Частое прохождение циклонов в зимнее время сопровождается продолжительными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием; а летом снижением температуры, сильными ветрами и обильными осадками.

Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между сушей и морями определяет преобладание зимой южного и юго-западного направления ветров до 80%, летом – северного и северо-восточного до 80%. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 6,2 м/сек наблюдается в январе. Максимально возможное число дней в году со скоростью ветра более 15 м/сек может достигать 72, максимально возможная скорость ветра – 33 м/сек. Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточных румбов, потепления – северного и северо-западного. Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

Ниже, в таблице, приводятся сведения о повторяемости (%) направлений ветра в пгт. Молочный по материалам ГУ « Мурманское УГМС» (письмо от 25.02.2009 за № 60/453).

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 9 | 4 | 3 | 2 | 59 | 15 | 4 | 4 | 4 |
| Лето | 51 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 3 | 10 | 5 |
| За год | 21 | 6 | 3 | 3 | 43 | 11 | 6 | 7 | 4 |

Таким образом, климат рассматриваемой территории достаточно  суровый, что определяется  комплексным влиянием на человека температуры и влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков,  метелевого переноса снега, давления воздуха, солнечной радиации и других неблагоприятных погодных условий. Наиболее тяжелым по условиям погоды является период с декабря по февраль.

Район характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы с чётко выраженным годовым ходом приземных инверсий, максимум которых приходится на зимние месяцы.

По климатическим условиям территория пгт. Молочный относится  к строительно-климатическому району II-А.  Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -270 С. и -160 С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 275 дней (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология, 2000г.»).

## 3.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть представлена рекой Колой, ручьями Земляной и Лютый (Медвежий).

Река Кола

Бассейн р. Колы относится к бассейну Баренцева моря.

Река берёт начало из озера Колозеро и впадает в Кольский залив.

Площадь водосбора р. Колы – 3 850 км2, длина реки – 83 км, средний уклон – 2,6%.

Наблюдения за режимом реки проводятся по посту, принадлежащему ГУ «Мурманское УГМС». Пост, открытый в 1927 г., расположен на 1429 км Октябрьской ж.д. Отметка ноля поста составляет 23,53 мБС.

Стоковый режим

Река Кола  относится к водотокам преимущественно снегового питания. Гидрограф стока характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и относительно небольшими летне-осенними паводками. Формирование высоких половодий обуславливается большими запасами воды в снеге к концу зимнего периода и выпадением дождей. Для зимнего периода характерно постепенное уменьшение стока от начала к концу зимы.

Данные о стоковом режиме р. Колы представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Стоковые характеристики

| Среднегодовые стоковые характеристики | Минимальные 30-ти дневные стоковые характеристики 95% обеспеченности |
| --- | --- |
| Среднемноголетний | 95% обеспеченности | Летне-осенний сток | Зимний сток |
| модуль стока л/сек км² | расход воды м3/сек | модуль стока л/сек км² | расход воды м3/сек | модуль стока л/сек км² | расход воды м3/сек | модуль стока л/сек км² | расход воды м3/сек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10,9 | 41,2 | 6,97 | 26,35 | 3,06 | 8,6 | 0,98 | 3,5 |

Уровенный режим

Годовой ход уровня воды р. Колы характеризуется растянутым весенним половодьем (май-июль), непродолжительной летней меженью с незначительными подъёмами в период дождевых паводков и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Весеннее половодье наблюдается почти одновременно по всей длине реки. Весенний подъём уровня начинается в конце апреля – начале мая. Продолжительность половодья составляет 2-3 месяца. Наивысшие годовые уровни наблюдаются, как правило, в весенний период – в мае. Иногда в годы с низким половодьем максимальные уровни могут наблюдаться в зимний период при заторах и зажорах, вызывающих довольно высокий подъём уровней. Заторы чаще наблюдаются в нижнем течении р. Колы.

Летняя межень бывает короткой и наблюдается в маловодные годы в августе - сентябре. Максимальные уровни дождевых паводков в летний и осенний периоды не превышают весеннего половодья, их высота над меженью колеблется в пределах 0,2-0,8 м, максимальная –1,5 м.

Зимняя межень длится в среднем 160-190 дней и устанавливается в конце октября - начале ноября. Минимальные уровни за год наблюдаются обычно в марте - апреле.

Уровень 1% обеспеченности по р. Кола составляет 4,17 м. На «Карте зон с особым использованием территории» показана линия затопления с учетом данных сведений в зависимости от геоморфологического строения долины рек.

Температурный режим

Таблица 3.2.2

Средняя многолетняя характеристика температуры воды реки

| дата перехода температуры воды весной через | средняя месячная температура | дата перехода температуры воды весной через | средняя из наибольших температур воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,4 | V | VI | VII | VIII | IX | X | 0,2 | 0,4 |  |
| 10/V | 27/V | 2,3 | 10,5 | 15 | 13,4 | 7,9 | 2,1 | 6/X | 31/X | 19,6 |

Ледовый режим

Замерзание р. Колы происходит не одинаково по её длине. Периоду ледостава предшествует образование заберегов. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно и проходит в течение 3-8 дней, на порожистых участках он длится дольше – 16-20 дней, в устье – до 30 дней. Для порожистых участков характерно образование донного льда. На участке между озёрами Колозеро и Пулозеро довольно часто из донного льда образуются поперек русла реки плотины высотой 1м и больше, а на плёсовых участках образуется шуга под ледяным покровом. Толщина льда к концу зимы в среднем по всей длине равна 80-90 см, а в истоке в отдельные годы – до 200 см. Вскрытие реки происходит на участках с быстрым течением в конце апреля - начале мая и почти ежегодно сопровождается ледоходом продолжительностью 3-10 дней. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 180-212 дней.

Гидрохимическая характеристика

Вода р. Колы мало минерализована (20-80 мл/л) и относится преимущественно к гидрокарбонатному и сульфатному классу к группе кальция. Наибольшее содержание солей наблюдается в озере Колозеро, а затем к устью р. Колы их содержание снижается приблизительно в 2 раза. Реакция воды (рН) изменяется от слабокислой до нейтральной. Содержание растворенного кислорода удовлетворительное и не снижается ниже нормативных значений в течение года.

Река Кола имеет высшую  рыбохозяйственную категорию. Согласно Постановлению Совета Министров РФ от 15.02.1979 г. № 97 (приложение №1) на реке запрещено производить  заготовку леса на расстоянии менее 1 км от берега.

## 3.3. Инженерно-геологические условия

В инженерно-геологическом отношении территория пгт. Молочный изучена неравномерно и недостаточно. Инженерные изыскания проводились лишь под отдельные здания  и сооружения, а также по трассам инженерных коммуникаций.

При разработке настоящего раздела, кроме материалов инженерно-геологических изысканий, учитывались данные «Территориального агентства по недропользованию» и «ФГУ ТФН по Мурманской области».

### 3.3.1. Рельеф

Территория, рассматриваемая настоящим проектом, расположена на восточном побережье Кольского залива. Характерной особенностью рельефа является  преобладающая ориентировка основных форм  рельефа в меридиональном и северо-западном направлениях.

В целом рельеф можно охарактеризовать как равнинный. Район относится к структурно-денудационному холмистому и полого-волнистому типу рельефа.

Преимущественно развит равнинный и полого-холмистый рельеф. Преобладающие отметки 120-170м, с уклонами от 1-10% до 20% и более.

Возвышенности имеют, как правило, округлые и сглаженные вершины, а также пологие и ровные, реже обрывистые склоны.

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну Баренцева моря. Сложность водной сети является наследием минувшего оледенения, а также находится в тесной связи с геологическим строением района, его тектоникой и рельефом местности. Особенно тесная связь водной сети проявляется с тектоникой. Долины многих озер приурочены к линиям разломов, реки и ручьи характеризуются малой протяженностью, большим падением, невыработанным ступенчатым профилем.

Значительное количество ручьев имеет каньонообразные долины. Пониженная часть территории заболочена. Часть земель с/х назначения мелиорирована.

Пгт. Молочный расположен на левом берегу р. Кола. Река Кола берет начало из озера Колозера, расположенного в 3 км от ст. Пулозеро Октябрьской железной дороги, и впадает в Кольский залив Баренцева моря. Общее направление течения реки – меридиональное. В пределах исследованной территории расположено нижнее течение реки. Пороги на реке расположены на участках южнее пос. Шонгуй и от пгт. Молочный до г. Колы.

Исходя из вышеизложенного, территорию пгт. Молочный в целом можно охарактеризовать как ограничено благоприятную для градостроительного освоения.

### 3.3.2. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают метаморфогенные образования архейского возраста, перекрытые чехлом четвертичных отложений. В основу приведенного краткого геологического описания исследуемой территории положены материалы комплексной инженерно-геологической съемки масштаба 1: 10000, 1963 г. (Вчерашний М.А.).

Территория района сложена разнообразными комплексами метаморфических и интрузивных пород архея и протерозоя. Метаморфические образования архея, представленные, в основном, сильно дислоцированными гнейсами, имеют преобладающее распространение, участвуют в складчатых структурах, отличаются пестротой состава и текстурных особенностей. Интрузивные породы имеют подчиненное значение, отличаются большим временным интервалом от архея до протерозоя. Интрузивный комплекс архея и протерозоя представлен пегматитовыми жилами, щелочными гранитами, плагиомикроклиновыми гранитами. Пегматитовые жилы имеют широкое распространение, большинство из них залегают с вмещающими породами, простираясь преимущественно в северо-западном и, реже, северо-восточном и меридиональном направлениях. Форма пегматитовых жил различная, наиболее распространены линзообразные или пластообразные жилы. По степени трещиноватости кристаллические породы исследуемой территории можно отнести к трещиноватым. Интенсивная трещиноватость пород связана с особенностями рельефа: резкая расчлененность, крутые склоны и наличие вертикальных стенок и скалистых обрывов.

Коренные породы в южной, юго-западной и восточной частях выходят на дневную поверхность в виде локальных участков. В остальных случаях все кристаллические образования, составляющие нижний структурный ярус, перекрываются рыхлыми четвертичными образованиями верхнего звена – ледниковыми, морскими, торфяно-болотными отложениями. Четвертичные отложения в пределах изучаемого района развиты весьма широко в виде прерывистого чехла мощностью от 5-10 м до 100 м (центральная часть Кольского района). Представленные четвертичные имеют верхнеплестоценовый и современный возраст. Ниже в таблице 1 приведена краткая характеристика геологического строения четвертичных отложений рассматриваемого района.

Таблица 3.3.1

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Глубина залегания кровли, отн. отм.,м | Мощность отл., м | Площадь распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное звено: - биогенные (bQIV) - морские (mQIV) | Торф Пески серо-зеленые, серо-голубые тонко-мелкозернистые с включениями гальки, гравия 20%, супеси, суглинка | От 0 до 3,5 м а.о. до 47 м | 0,5-1,5 м до 3,5 3-6 до 15 м | Понижения в рельефе, наблюдаются верховые болота, приуроченные к плоским вершинам и пологим склонам возвышенностей Первые террасы долины р. Колы |
| Осташковский горизонт: - морские (mQIIIos) - ледниковые (gQIIIos) Подпорожский - водно-ледниковые (f,lgQIIIpd) | Пески т/з, супеси, валунно-гравийно-галечниковые отложения Пески разнозернистые с включением гальки, дресвы, щебня Валунно-гравийно-галечные с песчаным заполнителем, гравийно-песчаные и песчано-супесчаные отложения | а.о. до 85-90м 20-60 | 15-110 м От десятков см до 5-10 м 5-30 м (в долине р.Колы) | Долина р.Колы и ее притоков повсеместно По долине р.Колы |

### 3.3.3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологическая характеристика территории приведена по данным «Отчета о результатах поисковых работ на подземные воды для водоснабжения г. Мурманска (участок Кола)», 2005 г.

Территория пгт. Молочный  входит в состав Балтийского гидрогеологического бассейна, который характеризуется широким развитием поровых грунтовых вод в четвертичных отложениях, трещинных вод кристаллических пород и трещинно-жильных напорных вод тектонических зон. Все подземные воды принадлежат зоне свободного водообмена и формируются под влиянием климатических факторов и дренирующего воздействия речной сети. Вследствие отсутствия  выдержанного водоупора между четвертичными отложениями и кристаллическими породами, подземные воды гидравлически взаимосвязаны, образуя единую водную систему, и деление на водоносные горизонты дано условно, по генезису пород. Гидрогеологическая стратификация разреза основана на сводной унифицированной региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений севера и северо-запада Европейской части СССР, утвержденной в 1984г.

Водоносная система четвертичных отложений:

- Неводоносный проницаемый современный элювиально-делювиальный горизонт (edQIV);

- Слабоводоносный современный торфяно-болотный горизонт (bQIV);

- Слабоводоносный современный морской горизонт (mQIV);

- Водоносный, водоупорный верхнечетвертичный осташковский морской горизонт (mQIIIos);

- Слабоводоносный, локально-водоносный осташковский ледниковый горизонт (gQIIIos);

- Водоносный подпорожский водно-ледниковый горизонт (f,lgQIIIpd).

Водоносная система кристаллических пород:

- Слабоводоносный, локально водоносный архей-протерозойский комплекс кристаллических пород (AR-PR).

Подробная характеристика водоносных горизонтов и комплексов приведена в таблице 3.3.2.    									        Таблица  3.3.2

| Наименование водоносного горизонта, комплекса (ВГ, ВК) | Водовмещающие породы / распространение | Глубина залегания / мощность, м | Дебиты, л/сек / хим.состав | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неводоносный проницаемый современный элювиально-делювиальный водоносный горизонт четвертичных отложений, edQIV | Щебнисто-валунно-глыбовый материал с заполнителем из песков разной степени крупности / на вершинах и склонах возвышенностей, в большинстве случаев в виде ореолов у подножья выходов кристаллических пород | 0,1-0,5 / Маломощ-ные горизонты, с непостоян-ным режимом | незначительные/ пресные | Практического значения не имеет |
| Слабоводоносный современный торфяно-болотный горизонт (bQIV) | Торф / на территории пгт. Молочный имеет повсеместное распространение | 0-0,2 / 0,5-1,5 | Н.с./ ультропресные, м-я до 0,14 г/дм3, высокое содержание органических вещ-в и железа | По своим органолептическим характеристикам и доступности загрязнению, незначительным запасам воды, практического значения не имеет |
| Слабоводоносный современный морской горизонт (mQIV) | преимущественно тонко-мелкозернистые и пыливатые пески с включением гальки и гравия до 10% / наиболее широко развит по долине реки Колы на нижних террасах до абсолютной отметки 47 м | 0,3-5 / 5-10 | от 0,048 до 0,48 л/с при понижениях 1,2 и 1,0 м соответственно / ультрапресные, м-я до 0,07 г/дм3 (в колодцах), гидрокарбонатно-кальциевые и натриево-кальциевые, реже хлоридно-кальциевые | Практического значения не имеют |
| Водоносный, водоупорный верхнечетвертичный осташковский морской горизонт (mQIIIos) | Водоносный горизонт: песчаные отложения, с гравием и галькой до 20%, водоупорный горизонт: глины и суглинки, в большей степени илы/ в долине р. Колы до гипсометрических отметок 90м, в бортах долины сдренирован | 0-10 / 12-85, из них водоупор-ный горизонт: 7-10, водоносный: 20-60 | Удельные дебиты: от 9,45 до 0,1 л/с/м | В районе пос. Молочный играет важную роль в питании подстилающих горизонтов |
| Слабоводоносный, локально водоносный осташковский ледниковый горизонт (gQIIIos) | Пески, щебень, валуны / распространен по всей площади района (Ц.часть Кольского) | 0-10 / до 10 | Уд.д-ты: 0,1-0,11 л/с/м / до 10м | Практического значения для водоснабжения не имеет, в дальнейшем может рассматриваться как перспективный |
| Водоносный подпорожский водно-ледниковый горизонт (f,lgQIIIpd) | Преимущественно гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем, лишь на севере - мелкозернистые пески / развит узкой полосой 200-400 м в нижней части долины р. Колы | 20-60 м / от 5 до 20-30 м | Уд.д-ты: 0,03 – 23,6 л/с/м / пресные (до 0,250 г/л), повышенное содержание железа | Перспективый для водоснабжения |
| Слабоводоносный архей-протерозойский комплекс кристаллических пород (AR-PR) | Биотитовые гнейсы / повсеместно | 0-60 / вскрытая | От 0,176 до 3,22 л/с / м-я: 0,25-1,2 г/л | Практического значения не имеет |

В центральной части Кольского района были проведены поисковые работы на подземные воды для водоснабжения г. Мурманска (участок Кола) – Нижнекольское месторождение (2005г.).  Эксплуатационные запасы Нижнекольского месторождения посчитаны на 01.01.2006г. В результате вариантного прогнозного моделирования, выполняемого как в процессе поисковых работ, так и по завершении исследований, установлена возможность эксплуатационного водоотбора в размере 104тыс. м3/сут. на правобережье р. Колы на участке от пос. Шонгуй до пгт. Молочный, общей протяженностью 15км.

В границах Нижнекольского месторождения были выявлены 4 участка:

| Уч-ки: | Эксплуатационные запасы подземных вод (С2), тыс. м3/сут. | Суммарные прогнозные ресурсы, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| «Молочный» «Зверосовхоз» «Кильдинстрой-1» «Кильдинстрой-1» | 30 18 16 24 | 30 18 16 40 |
| Итого: | 88 | 104 |

В настоящее время источником водоснабжения для пгт. Молочный, нп.Зверосовхоз и пгт. Кильдинстрой являются поверхностные воды р. Колы, но в связи с подверженностью вод загрязнению подземные воды участков Нижнекольского месторождения можно рассматривать как альтернативу для водоснабжения.

### 3.3.4. Физико-геологические процессы

На территории городского поселения Молочный неблагоприятные природные процессы представлены:

- сейсмичность – по картам ОСР-97 территория Мурманской области классифицируется следующим образом:

-   карта  А (для гражданского строительства) – сейсмичность 5 баллов;

- карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) – соответственно 6 и 7 баллов;

- заболачивание, заторфовывание,

- затоплением паводковыми водами редкой повторяемости,

- эрозия, оврагообразование (в незначительной степени),

- морозное пучение грунтов остнований.

В целом исследуемая территория характеризуется благоприятными инженерно-геологическими условиями, лишь на отдельных участках возможны явления заболачивания и образования торфяников; зарастание небольших озер, иногда явления морозного пучения и процессы оврагообразования. Процессы морозного пучения наблюдаются в местах с близким залеганием грунтовых вод.

Овраги на исследуемой территории развиты на правобережных притоках р.Кола. Встречаются как задернованные, так и растущие овраги, последние имеют большее распространение.

### 3.3.5. Инженерно-геологическая оценка территории

Территория пгт. Молочный в целом характеризуется как благоприятная для строительства, не требующая специальной инженерной подготовки. На участках с близким залеганием грунтовых вод при заложении фундаментов потребуется проводить водоотлив из котлована и гидроизоляция подвальных помещений и мероприятия по борьбе с морозным пучением.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются:

- рельефом местности;

- характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза и являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений;

- гидрогеологическими условиями и, прежде всего, характером развития грунтовых вод;

- развитием современных природных процессов – геологических, гидрогеологических и метеорологических.

Исходя из вышеперечисленных факторов на схеме «Комплексная оценка территории» (масштаб 1:5000) выделены территории благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории, не подлежащие застройке.

К территориям благоприятным для освоения относятся около 50% земель на территории исследуемого района.

Уклоны поверхности здесь не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить морские верхнечетвертичные отложения: пески серо-зеленые, серо-голубые тонко-мелкозернистые с включениями гальки, гравия 20%, супеси, суглинка

Нормативное давление на грунты основания 1-3 кг/см2.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20% встречающиеся в большей степени на западе территории;

- участки с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2,0м), такие территории расположены в долине р. Кола,

- Заболоченные и заторфованные участки (с мощностью торфа менее 2,0 м),  встречаются на всей площади работ.

Грунтами оснований зданий и сооружений будут служить все описанные выше отложения.

На участках с близким залеганием грунтовых вод при заложении фундаментов потребуется проводить водоотлив из котлована и гидроизоляция подвальных помещений и мероприятия по борьбе с морозным пучением.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, а также крутые осыпающиеся склоны;

- затопляемые максимальными паводками;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы и изрытости);

- долины рек (поймы мелких водотоков);

- овраги.

Неблагоприятные для строительства участки занимают около 20% площади исследуемой территории. Расположены такие участки на юго-западе, а также на востоке исследуемой территории.

К территориям, регламентированного использования, относятся:

- Нижнекольское месторождение подземных вод,

- прибрежные защитные зоны вдоль рек и территории регламентированного освоения,

- существующие санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II пояса;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения III пояса.

Выводы:

- В целом инженерно-геологические условия пгт. Молочный характеризуются как ограниченно благоприятные. Основными ограничениями являются:

- наличие территорий с уклонами поверхности 10-20% и более,

- нарушенные территории (карьеры, отвалы и изрытости), в том числе и территории занятые месторождениями полезных ископаемых,

- практически повсеместное развитие в верхней части разреза покровных отложений, обладающих пучинистыми свойствами.

Этапу строительства должны предшествовать работы по инженерно-геологическим изысканиям под конкретные объекты и сооружения.

По результатам оценки инженерно-строительных условий намечается комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

- Водоснабжение населенных пунктов и пгт. Молочный осуществляется за счет поверхностных вод р. Колы. В дальнейшем альтернативным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения могут рассматриваться подземные воды Нижнекольского и Нижнетуломского месторождений подземных вод.

## 3.4. Ландшафтная характеристика

- Территория Мурманской области относится к особой физико-географической провинции Фенноскандии, где хорошо выражена широтная зональность. Область лежит в пределах двух природных зон - субарктической (тундра) и  бореальной (лесов умеренного пояса). Между ними простирается переходная зона  - лесотундра, которая  протянулась вдоль северного побережья области и занимает около  20% ее территории. Полоса тундровых ландшафтов шириной 20-30 км идет с северо-запада на юго-восток, постепенно расширяясь к востоку.

Границы между поясами непрямолинейны, так как распределение растительности зависит не только от климатических условий, но и от направления и крутизны склона, защищенности его от ветра, степени увлажнения. На одном и том же склоне в одном месте зона леса может подниматься достаточно высоко, а в другом — зона тундры может опуститься почти на дно долины. Иногда в замкнутых котловинах наблюдается инверсия температуры, т. е. повышение ее с высотой. В этих случаях существует обратное нормальному распределение растительности: на дне котловины — тундровая растительность, а по склонам гор — лес.

- Леса области относятся к так называемым бореальным лесам европейского севера России и характеризуются преобладанием сосновых насаждений, которые являются одним из важнейших элементов депонирования углерода из атмосферы.

- В пределах территории городского поселения Молочный  имеют распространения леса умеренного пояса, в основном редкостойные. Встречаются сосновые, еловые, берёзовые и смешанные леса. Среди кустарников много ягодных, в лесах - обилие грибов (подосиновики, подберёзовики, волнушки, сыроежки), немало в лесах и лекарственных растений. Значительная площадь лесной зоны покрыта водоемами.

В вертикальной зональности растительность может меняться от пояса сосновых, еловых и берёзовых лесов до «каменных пустынь» на возвышенных участках..

Во всех зонах и высотных поясах распространены болота различного типа.

Сосняки образованы северной формой сосны обыкновенной, которую иногда выделяют в особый вид - сосну Фриза, или лапландскую. По сравнению со среднерусской сосной она имеет относительно короткие иглы, но их в 2-2,5 раза больше. Жизнь хвои намного продолжительнее, чем у южных сосен: не 2-3 года, а 4-6 и даже 7 лет. Сосна может расти на самых разных почвах и в крайне различающихся условиях увлажнения.

Еловые леса образованы двумя видами елей: сибирской и финской, высота которых достигает 20-30 м. Еловые леса занимают участки с относительно богатыми почвами и благоприятным режимом увлажнения. Крона деревьев узкая, просвечивающая, что свидетельствует о взаимном охлестывании крон при сильных ветрах, когда происходит опадение мелких ветвей и хвои. Еловые леса составляют примерно 30% от общей площади лесов области. Лесообразующей породой является и берёза.

В целом леса характеризуются редкостойностью, повышенной ролью мохового и травяно-кустарничкового ярусов.

Леса не образуют сплошных массивов на больших площадях и сильно расчленены болотами, озёрами, нередко каменистыми россыпями. Характерной особенностью является редкий древостой, способствующий развитию подроста. В зоне действия сильных ветров деревья отличаются низкорослостью. Средняя высота елей и сосен 12-15 м, берёзы - еще меньше. Стволы берёз сильно искривлены, кронам елей ветер придает флаговую форму. Частое явление - образование густых ветвей в приземной части ствола.

Таежные почвы в области кислые, бедные питательными веществами и малопригодные для земледелия. Здесь обычны всего несколько родов деревьев: ель, сосна, береза, осина, рябина и ольха. Обычны многолетние травы, а особенно мхи и лишайники, часто образующие мощные ковры. Интенсивность испарения на почвах области низкая, заболоченность сильная.

Все леса на территории городского поселения Молочный отнесены к категории защитных лесов, выполняющих  водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные, климатоформирующие и иные средообразующие функции.

Леса имеют санитарно-гигиенические, рекреационные, оздоровительные и другие полезные свойства в интересах охраны здоровья населения.

4. АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ территории

## 4.1.  Современное использование территории

Городское поселение Молочный расположено в центральной части Кольского района.

Протяженность территории городского поселения с юга на север составляет около 7,8 километров, с запада на восток – 9 километров.

Городское поселение Молочный граничит c юга и востока с муниципальным образованием “Городское поселение Кильдинстрой”, с запада - с муниципальным образованием “Городское поселение Мурмаши”, с северной стороны территория граничит с  муниципальным образованием “ Городское поселение Кола”.

В состав городского поселение Молочный  входят пгт. Молочный и железнодорожная станция Выходной, расположенная в отводе железной дороги.

Утвержденные по Постановлению границы городского поселения Молочный картографически не определены, как и границы населенных пунктов.

В основу планировочной структуры городского поселения положены транспортные составляющие: железнодорожная ветка Санкт-Петербург – Мурманск и автомобильные дороги регионального значения, соединяющие поселение в юго-восточном направление  с федеральной дорогой «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск), в северном направлении – с городами Кола, Мурмаши, Мурманск; в западном направлении - с аэропортом в муниципальном образовании “Городское поселение Мурмаши”.

Река Кола делит городское поселение Молочный на две части: правый и левый берег, которые связаны между собой железнодорожным, автомобильным и пешеходным мостами.

Правый берег – это в основном земли сельскохозяйственного назначения, которые на сегодняшний день используются лишь частично. Исключение составляют небольшие участки вдоль берега р.Кола, выделенные под дачное строительство. В правобережной части поселения находятся водопроводные и канализационные очистные сооружения, которые обслуживают населенные пункты городского поселение Молочный. Из объектов рекреации, в северной части правобережной зоны, на землях особоохраняемых территорий и объектов, размещается горнолыжный склон.

Левый берег р.Кола занят преимущественно землями населенных пунктов. Исключение составляет западная часть левобережья, занятая землями лесного фонда, и небольшими площадками земель сельскохозяйственного назначения, где находятся садовые-земельные участки.

Пгт.Молочный расположен на двух берегах р. Кола на основной железнодорожной магистрали Мурманск – Санкт-Петербург.

Основная зона жилой застройки находится в северной части поселка на левом берегу р.Кола  и представлена кварталами капитальных пяти-, девятиэтажных домов. Правобережная жилая зона состоит из нескольких многоквартирных жилых домов, в основном, средней этажности.

Достаточно развита система обслуживания населения. В настоящее время, из объектов капитального строительства культурно-бытового назначения в пгт.Молочный имеются общеобразовательная, музыкальная, спортивная школы, амбулатория, два детских сада, дом культуры, общежитие и другие предприятия и учреждения.

Основная градообразующая отрасль поселка – сельское хозяйство – птицеводство, производство с/х продукции, строительный комплекс. Сельскохозяйственные предприятия – ООО ППК «Снежная», ООО ПТФ «Мурманская» находятся в границах пгт.Молочный, на достаточно удаленном расстоянии от жилой застройки и не оказывают на неё негативного воздействия.

Нп.Выходной является железнодорожной станцией. Расположен южнее пгт.Молочный на левом берегу р.Кола. Вся территория населенного пункта находится в отводе Октябрьской железной дороги. Жилая зона представлена, в основном, среднеэтажной многоквартирной застройкой. Весь жилищный фонд населенного пункта является федеральной собственностью и принадлежит РЖД.

Территория городского поселения имеет достаточные территориальные резервы и является перспективной для размещения индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, развития сельскохозяйственной деятельности, а так же новых производств.

## 4.2. Проектная архитектурно-планировочная организация территории и функциональное зонирование

Генеральным планом городского поселение Молочный были сформулированы и решены следующие задачи:

- Развитие территории осуществляется с соблюдением уже сложившегося четкого функционального зонирования;

- Развитие городского поселения и определение удобных площадок для жилой зоны, производственной, рекреационной и других функциональных зон осуществляется с учетом санитарных норм и экологических требований.

- Развитие и совершенствование существующей транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Реконструкция объектов и благоустройство всех функциональных зон;

- Развитие инфраструктуры досуга и туризма.

В основу проектных решений генерального плана были положены  перспективы экономического развития  Мурманской области, инвестиционные проекты,  природные, климатические особенности территории, а также ранее разработанная проектная документация.

В генеральном плане выделены следующие этапы освоения:

2015г. – первая очередь строительства;

2030г. – расчетный срок;

За 2030г. – перспектива;

Проектная планировочная структура городское поселение Молочный образована природным и урбанизированным каркасом территории.

Развитие природного каркаса связано с расширением зоны особо охраняемых территорий, а именно развитием горнолыжного склона на правом берегу р.Кола.

Развитие урбанизированного каркаса связано с развитием новых промышленных площадок, а также инженерно-транспортной инфраструктуры. Намечено частичная реконструкция и новое строительство автодороги к основным развивающимся производственным площадкам и дачным-земельным товариществам. Учтена трасса новой железнодорожной линии Выходной – Мурмаши-2 – НПК Лавна для обслуживания портово-терминальных комплексов западного побережья Кольского залива, которая пройдет через пгт.Молочный. Развивается ж/д ст.Выходной – осуществляется её реконструкция и расширение в границах железнодорожного отвода. Северо-западнее ж/д ст.Выходной генеральным планом выделены небольшие участки под развитие малых производственных и коммунально-складских предприятий, что требует соответствующего изменения категории земель.

Новые дачные-земельные товарищества формируются, в основном, на  правом берегу р.Кола.

За счёт развития крестьянско-фермерских хозяйств, предлагается более интенсивное использование сельскохозяйственных земель (фонда перераспределения земель).

В рамках развития городского поселения Молочный изменяется функциональное зонирование в границах населенных пунктов.

Для развития и реконструкции ж/д ст. Выходной требуются значительные территории. Вследствие этого, требуется перевод земель населенного пункта в земли промышленности. Эти изменения приведут к упразднению н.п.Выходной.

В пгт.Молочный устанавливаются административные границы поселка с учетом  существующего использования, а так же с учетом зон и площадок перспективного градостроительного освоения.

В проекте предусмотрено развитие транспортной и инженерной инфраструктура. Осуществляется строительство и реконструкция основных и второстепенных поселковых дорог. Предусмотрены автодороги для обслуживания новых жилых кварталов и производственных площадок в восточной части пгт.Молочный.

Генеральным планом намечено дальнейшее благоустройство сложившейся многоэтажной застройки путём организации внутриквартальных зеленых насаждений общего пользования, обустройства детских и спортивных площадок.

Под новое многоэтажное капитальное жилищное строительство, кроме свободных территорий, в северной части существующего жилого района, намечены к освоению участки, занятые аварийным жилым фондом, которые предусмотрены к сносу на I очередь проекта.

Новое жилищное строительство индивидуальными жилыми домами (представлено на схемах генерального плана функциональной зоной – для ведения дачного хозяйства) осуществляется в северной части поселка, западнее зоны многоэтажной жилой застройки с учетом:

- санитарно-защитных зон от новой железнодорожной ветки развивающейся производственной зоны;

- отведенных земельных участков.

Зона общественно-деловой застройки продолжает развиваться вдоль основных транспортных и пешеходных направлений. Предлагается реконструкция существующих объектов общественно-деловой зоны и строительство капитальных объектов торговли и обслуживания населения внутри новых жилых кварталов. В производственной зоне вдоль автодороги к бывшей птицефабрике “Снежная” выделены новые площадки под административные, офисные центры.

Производственная зона предполагается к развитию, в основном, на существующих не используемых в настоящее время площадках вдали от жилых районов. При этом учтена роза ветров и соблюден санитарный разрыв до жилой застройки.

Под развитие сельскохозяйственных предприятий, намечено расширение зоны сельскохозяйственного использования. В районе новых жилых кварталов выделены участки под гаражное строительство. Предлагаются к незначительному расширению существующие зоны гаражей, с возможностью создания в пределах данной территории  СТО.

С учетом развития пгт.Молочный за расчетный срок, резервируются территории для расширения жилых, общественно-деловых и производственных зон.

Таким образом, предложения по архитектурно-планировочной организации территории и функциональному зонированию с учетом существующих и проектных планировочных ограничений (транспортно-инженерные сооружения, развитие производственно-коммунальных зон и пр.) позволят обеспечить благоприятную среду проживания для населения и устойчивое развитие городского поселение Молочный.

5. Социально-экономическое развитие

## 5.1. Экономика городского поселения. Современное состояние

Основной объем промышленного производства обеспечивают птицефабрика ООО «ПТФ Мурманская» и малые предприятия следующих отраслей:

- пищевая (выпуск рыбных и мясных полуфабрикатов)

- коммунальные службы (ГОУП «Мурманскводоканал», ГОУТП «ТЭКОС», МУП ЖЭК «ЖИЛЭКС»)

- обслуживание ж/д ст. Выходной

В доперестроечные времена  градообразующими являлись птицефабрики (ПТФ) «Мурманская», «Снежная» и «Арктика». С закрытием ПТФ «Снежная» и «Арктика» их территории используются под размещение производственных и складских предприятий.

На территории  ПТФ «Снежная» расположены предприятия по выпуску куриных и рыбных полуфабрикатов, рыбных консервов, колбасных изделий, предприятие по производству пеноблоков.

На территории  бывшей  ПТФ «Арктика» размещены цех по выпуску бетонных блоков, завод строительных материалов и конструкций,  дачные некоммерческие товарищества «Уют» и «Хуторок» (ведут строительство домов), КФХ «Северное сияние» (разведение перепелов и страусов)

Сельскохозяйственные предприятия

ООО «ПТФ Мурманская» (численность работающих - 308 чел.) специализируется на птицеводстве яичного и мясного (бройлерного) направлений. Проектная мощность птицефабрики – производство 110 млн.шт. куриных яиц и 1,2 тыс.т мяса бройлеров.

На 01.2008г. поголовье птицы составляло 530 тыс. голов, производство мяса птицы 1,2 тыс.тонн в живой массе, в т.ч. 400 тонн. Кормовой базой являются комбикорма, закупаемые за пределами области.

Ранее птицефабрика, на которой работало 750 чел., обеспечивало продукцией птицеводства многие районы области. В ближайшее время (на 1 очередь) на птицефабрике предполагается увеличение производства яиц до 94,5 млн.шт., мяса бройлеров – до 1934 тонн. Численность работников возрастет до 350 чел.

Исторически в Молочном  располагаются сельскохозяйственные службы регионального и муниципального значения - опытная оленеводческо-сельскохозяйственная станция (ГП МООС), ГОУП «Мурмансксельхозхимия», лаборатория, станция по борьбе с болезнями животных и ветлечебница (ГОВУ Кольская районная СББЖ)

Созданная в 1980 г. для производственного агрохимического обслуживания хозяйств Мурманской области ГОУП «Мурмансксельхозхимия» (численность работающих - 60 чел.) продолжает выполнять функции по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий (закупка и внесение извести и минеральных удобрений, заготовка и вывоз удобрительного торфа, оказание транспортных услуг). В общем объёме оказанных услуг, доля работ и услуг для предприятий сельского хозяйства  составляет более 45%. Предприятие сохранило автотранспортный парк, в том числе специализированную технику, ремонтно-механическую мастерскую.

На территории поселка функционируют 2 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) - «Родник» и «Северное сияние». КФХ «Северное сияние» расположен на территории бывшей ПТФ «Арктика», занимается разведением страусов (180 голов) и перепелов ( 8 тыс.голов).

Пищевая промышленность

На территории бывшей ПТФ «Снежная» расположены перерабатывающие предприятия: по выпуску куриных полуфабрикатов (ООО «Статим»), рыбных полуфабрикатов и консервов (ИП Набока С.В.), колбасных изделий (ООО «Норд-Вест», ООО «Роспродснаб»). Намечено также размещение завода по переработке рыбы.

В городском поселении Молочный находятся офисы 5 рыбодобывающих компаний.

Деревообработка представлена

- предприятием по сборке кухонной мебели (ООО «Мурман-мебель»),

- деревообрабатывающим цехом по выпуску пиломатериалов и домов,

- сборкой деревянных домов занимаются «Мурманская компания-севлес» (50 домов в год), дачные некоммерческие товарищества «Уют» и «Хуторок».

Производство строительных материалов может стать одной из ведущих отраслей, в настоящее время представлено:

- заводом строительных материалов и конструкций (230 чел. работающих)

- строящимся цехом по изготовлению бетонных блоков мощностью 105 м3/час (100 чел.) Эти предприятия расположены на территории «Арктики»

- предприятием по производству пеноблоков (70 чел. работающих), которое находится на территории «Снежная»

Транспорт

По территории городского поселения проходит железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Мурманск.

В пределах МО ГП Молочный находится ж/д станция Выходной (промежуточная станция V класса) на участке железной дороги (Мурманской дистанции пути Октябрьской железной дороги).

Расположенная в Выходном ПМС-283 (филиал ОАО «РЖД» Октябрьской ж/д) обеспечивает занятость 90 чел.

Участок автомобильной дороги Молочный - Выходной обслуживает «Мурманскавтодор».

Межрайонные автоперевозки осуществляет Автоколонна-11.

Занятость. Трудовые ресурсы

В экономике городского поселения Молочный занято около 1,2 тыс. человек.

Ввиду близости Молочного от областного и районного центров – г.г.Мурманска и Колы, агломеративные процессы, связанные с их влиянием, отражаются на занятости населения: имеет место «маятниковая миграция» - более 1/2 трудоактивного населения (1,7 тыс. чел.) ежедневно едут на работу в эти города.

Значительная составляющая в структуре занятости – работники ООО«Мурманская» и малых предприятий.

Таблица 5.1.1

Распределение занятых по видам хозяйственной деятельности

| Виды хозяйственной деятельности | 2008г. |
| --- | --- |
|  | тыс. чел. | %% |
| сельское хозяйство | 420 | 35,5 |
| промышленность | 200 | 17 |
| в т.ч. - пищевая | 153 | 13 |
| - деревообработка | 50 | 4 |
| транcпорт и связь | 135 | 11,5 |
| строительство | 15 | 1,3 |
| тепло-, водо- и электроснабжение | 40 | 3,4 |
| Всего материальное производство | 800 | 68 |
| ЖКХ | 70 | 6 |
| торговля, общ. питание | 115 | 9,7 |
| госуправление, обеспечение безопасности | 30 | 2,5 |
| образование | 113 | 9,6 |
| здравоохранение и социальное обесп. | 20 | 1,7 |
| культура, физкультура и спорт | 32 | 2,7 |
| Всего нематериальная сфера | 380 | 32 |
| ИТОГО занятые | 1180 | 100 |

Уровень безработицы (официальной) – 90 чел. (1,3% по отношению к всему населению). Оценочный уровень «скрытой» безработицы ~ 5% от численности населения или ~ 300 тыс. чел.

## 5.2. Население

Численность населения городского поселения Молочный на 01.2009г. составляла 5,8 тыс. чел., в том числе в пгт. Молочный проживало 5,7 тыс. человек, на ж/д ст. Выходной – 60 чел.

На протяжении последних 10 лет формирование численности населения происходит за счет положительного сальдо миграции, покрывающего естественную убыль населения. В результате численность населения пгт. Молочный остается стабильной на уровне 5,7 тыс. человек.

Сокращение численности населения (с 200 чел. до 60 чел. в 2005 г.) характерно для проживающих на ж/д ст. Выходной, что связано с реорганизацией служб на РЖД.

|  | по муниципальному образованию «Городское поселение Молочный» естественная убыль населения: - 4-6 чел. в год или менее -1 чел. на 1000 жителей, средний уровень рождаемости - 60 чел./год (10,3 чел. на 1000 жит.) и смертности – 67 чел/год (12,4 чел. на 1000 жит.) - сравнимы со среднеобластными показателями |
| --- | --- |

Возрастная структура населения, %

|  | Мурманская область | МО Кольский район | г. Кола | Городское поселение Молочный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 16 | 15 | 18 | 17 |
| Лица трудоспособного возраста | 69 | 71 | 65 | 67 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 15 | 14 | 17 | 16 |

Трудовой баланс представлен в таблице 4.2.1. Не высокая доля самодеятельного возраста (56%) объясняется низким удельным весом лиц моложе трудоспособного возраста и пенсионеров старше трудоспособного возраста. Число незанятых трудовых ресурсов составляет около 0,3 тыс.чел.(5% всего населения). Порядка 1,7 тыс. чел. постоянно проживающих в пгт. Молочный работают в соседних муниципальных образованиях Мурманской области.

Таблица 5.2.1

Структура трудового баланса, %%

|  | 2008 г. |
| --- | --- |
| 1. Самодеятельное население | 56 |
| - лица в трудоспособном возрасте | 20 |
| - работающие пенсионеры | 1 |
| Из всего самодеятельного населения занято: | 21 |
| в сфере материального производства | 14 |
| в сфере производства услуг | 7 |
| Безработные | 5 |
| Сальдо (работающие вне поселка) | 30 |
| 2. Несамодеятельное население | 44 |
| в том числе дети до 16 лет | 17 |
| лица в трудоспособном возрасте обучающиеся с отрывом от производства | 5 |
| неработающие пенсионеры | 15 |
| неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 2 |
| занятые в домашнем хозяйстве и пр. | 5 |

## 5.3.  Основные направления социально-экономического развития

Расположение городского поселения вблизи крупного потребителя готовой продукции (г.Мурманск), удобное транспортное сообщение, развитая инженерная инфраструктура,  достаточные территориальные резервы  для промышленного и гражданского строительства определили основные направления социально-экономического развития муниципального образования.

Находясь в зоне влияния г.Мурманска, городское поселение Молочный обладает наибольшим потенциалом для активного сельскохозяйственного, производственного, рекреационного освоения (ИЖС, дачное строительство, кратковременный отдых).

Перспективы развития городского поселения связаны c:

- размещением новых предприятий и перерабатывающих производств (пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревообработка и др.),

- развитием сельскохозяйственного направления (наращиванием мощностей на ООО «ПТФ Мурманская», размещением свинокомплекса на 10-15 тыс. голов согласно Схеме территорального планирования Мурманской области, ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009).  Площадка под размещение свинокомплекса определена вдали от жилых районов на территории «Арктики»,

- реконструкцией с расширением железнодорожной  ст.Выходной, приданием ей функции предузловой сортировочной станции, на которой будет выполняться основная сортировочная работа Мурманского транспортного узла.

- поселок развивается как жилой район вблизи Мурманска, в котором будет строиться «второе жилье» для жителей г.г. Колы и Мурманска.

- на правом берегу р.Колы в районе ул.Заречной отведена территория под дачное строительство;

- в северо-восточной части муниципального образования предусмотрено размещение горнолыжного комплекса. Данный проект предполагает обустройство горнолыжных спусков, строительство пунктов проката, спортивного оборудования, кафе, автостоянки с учетом возможности предоставления сооружений комплекса  детским спортивным школам и для проведения региональных спортивных мероприятий. Реализация данного проекта (региональный уровень) планируется за счет частных инвестиций.

Предусмотренный к размещению в городском поселении Молочный комплекс транспортировки жидких углеводородов (нефтеперегрузочный комплекс, ЗАО «Синтез Петролеум»*) в настоящее время отклонен.

*) Комплекс транспортировки жидких углеводородов (до нефтеперегрузочного комплекса «Лавна») ЗАО «Синтез Петролеум» мощностью 10 млн. тонн нефтеналивных грузов в год (7 млн.т  сырой нефти и 3 млн.т газового конденсата) предусматривал:

- прием с железнодорожного транспорта и временное (технологическое) хранение сырой нефти и газового конденсата

- прием с железнодорожного транспорта нефтепродуктов для котельной нефтебазы

- транспортировку по технологическому трубопроводу сырой нефти и газового конденсата на НПК «Лавна» (ст. Выходной- НПК «Лавна»)

Площадка под строительство (48,5 га) была определена южнее пгт Молочный в 3 км западнее ж/д ст. Выходной. Санитарно-защитная зона (ССЗ) -500 м. Численность работающих - 320 чел.

В соответствии с проектными проработками (Обоснование инвестиций «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»), выполненными институтом «Ленгипротранс» предусматривается строительство новой железнодорожной линии на западный берег Кольского залива «Выходной – Лавна». Участок пройдет по территории, находящейся в границах городского поселения Молочный по трассе существовавшей ранее соединительной железнодорожной линии – от ст. Выходной до участка железнодорожной линии Кола – Мурмаши – Заполярный. Грузы на западный берег будут следовать с внешней сети через станцию Выходной и далее по новой электрифицированной железнодорожной линии до проектируемой ст. Лавна.

В целом масштаб развития городского поселения определен с учетом территориальных возможностей, планировочных и инфраструктурных ограничений, функции населенного пункта в системе расселения.

н.п. ж/д ст. Выходной подлежит упразднению уже в период 1 очереди (жилая зона н.п.находится в отводе железной дороги, отсутствуют территории под размещение жилья), жилой фонд подлежит выбытию, а жители населенного пункта расселению.

В условиях близкой транспортной доступности от областного центра сохранится трудовая маятниковая миграция, в перспективе предполагается ее сокращение в связи с появлением новых рабочих мест в пгт. Молочный.

Таблица 5.3.1

Прогнозная структура занятости

| Виды хозяйственной деятельности | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство | 420 | 35,5 | 470 | 33,5 | 520 | 30 |
| промышленность | 200 | 17 | 250 | 18 | 350 | 21 |
| транcпорт и связь | 135 | 11,5 | 130 | 9 | 130 | 8 |
| строительство | 15 | 1,3 | 50 | 3,5 | 50 | 3 |
| тепло-, водо- и электроснабжение | 40 | 3,4 | 40 | 3 | 50 | 3 |
| Всего материальное производство | 800 | 68 | 940 | 67 | 1100 | 65 |
| ЖКХ | 70 | 6 | 70 | 5 | 80 | 4,7 |
| торговля, общ. питание, бытовое обслужив | 115 | 9,7 | 165 | 12 | 200 | 11,8 |
| госуправление, обеспечение безопасности | 30 | 2,5 | 30 | 2 | 30 | 1,8 |
| образование | 113 | 9,6 | 130 | 9,3 | 160 | 9,4 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 20 | 1,7 | 25 | 1,8 | 30 | 1,8 |
| культура, физкультура и спорт | 32 | 2,7 | 40 | 2,9 | 70 | 4,1 |
| прочие | - | - | - | - | 30 | 1,8 |
| Всего нематериальная сфера | 380 | 32 | 460 | 33 | 600 | 35 |
| ИТОГО занятые | 1180 | 100 | 1400 | 100 | 1700 | 100 |

Таблица 5.3.2

Прогнозная структура  занятости  тыс. чел.

| Численность занятых на предприятиях и организациях по отраслям | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего занятых, из них | 1180 | 1400 | 1700 |
| в материальном производстве: | 800 | 940 | 1100 |
| нематериальная сфера (услуги): | 380 | 460 | 600 |

Таблица 5.3.3

Прогнозная структура трудового баланса, %%.

|  | 2008 г. | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Самодеятельное население | 56 | 55 | 53 |
| - лица в трудоспособном возрасте | 20 | 22 | 23 |
| - работающие пенсионеры | 1 | 1 | 1 |
| Из всего самодеятельного населения занято: | 21 | 23 | 24 |
| в сфере материального производства | 14 | 15 | 15 |
| в сфере производства услуг | 7 | 8 | 9 |
| Безработные | 5 | 3 | 2 |
| Сальдо (работающие вне поселка) | 30 | 29 | 27 |
| 2. Несамодеятельное население | 44 | 45 | 47 |
| в том числе дети до 16 лет | 17 | 18 | 19 |
| лица в трудоспособном возрасте обучающиеся с отрывом от производства | 5 | 5 | 5 |
| неработающие пенсионеры | 15 | 15 | 16 |
| неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 2 | 2 | 2 |
| занятые в домашнем хозяйстве и пр. | 5 | 5 | 5 |

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики  развития данной территории.

В условиях близкой транспортной доступности от г.Мурманска сохранится трудовая маятниковая миграция, в перспективе предполагается ее сокращение в связи с появлением новых рабочих мест в самом поселке.

По проекту формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения) и расселения населения.

Прогнозируемая возрастная структура показывает постепенное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста за счет сокращения доли лиц трудоспособного возраста. Увеличение доли лиц младше трудоспособного возраста возможно лишь при условии положительных изменений в демографической политике государства.

Таблица 5.3.4

Прогнозная возрастная структура населения, %%

| Возрастные группы | 2008 г. | 1 очередь 2015 г. | Расч. срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 17 | 18 | 19 |
| Лица трудоспособного возраста | 67 | 65 | 64 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 16 | 17 | 17 |

Масштаб поселка определен, исходя из территориальных, планировочных инфраструктурных возможностей развития населенного пункта.

Территориальные возможности пгт.Молочный определяют размещение (комфортное проживание) порядка 7 тыс. человек при расчетной жилищной обеспеченности  27 м2/чел.

Проектная численность населения городского поселения Молочный определена на уровне 6,5 тыс. чел. на I очередь и 7 тыс. чел. на расчетный срок.

Населенный пункт – ж/ст. ст. Выходной подлежит упразднению в период 1 очереди, жители предусмотрены к расселению.

~ Характеристика формирования населения

| Период | Численность населения | Прирост населения, период/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | естественный | механический | всего |
| 2008 – 2015 (1 очередь) | 5,8 – 6,5 | 0 | + 700 | + 700 |
|  |  | 0 | + 116 | + 116 |
| 2016 – 2030 (расчетный срок) | 6,5 – 7,0 | + 200 | + 300 | + 500 |
|  |  | + 13 | + 20 | + 33 |

В период до 2015 г. формирование численности населения будет идти за счет механического притока населения, после 2020г. с улучшением демографической ситуации – в результате естественного прироста и механического притока населения.

6. Социальный комплекс

## 6.1. Жилой фонд и территории жилой застройки

Существующее положение

Общая площадь жилищного фонда городского поселения Молочный составляет 110,3 тыс.м2, в том числе пгт. Молочный – 101,8 тыс.м2, ул.Заречная – 5 тыс.м2, ж/д. ст. Выходной -1,7 тыс.м2, общежития -1,77 тыс.м2. При численности населения - 5,8 тыс.чел. средняя жилищная обеспеченность составляет 19 м2/чел.- ниже среднего показателя по Мурманской области (22,7 м2/чел.), что объясняется регистрацией в поселке временного населения.

Распределение жилищного фонда пгт. Молочный:

- по этажности:

- 9-эт. (15 домов - ул.Гальченко, Молодежная) – 37,5 тыс.м2 (35%)

- 5- эт. – (16 домов - ул.Гальченко, Северная) – 62 тыс.м2 (57%)

- 2-эт. (17 домов – ул.Торговая, Рыбников,Заречная, Привокзальная) – 8,8 тыс.м2(8 %)

- усадебные – 0,15 тыс.м2 (1 коттедж)

Средняя плотность жилой застройки пгт. Молочный – 6000 м2/га или 335 чел./га

Территориально преобладает многоквартирный тип застройки.

Уровень благоустройства жилищного фонда достаточно высокий – 93%, без благоустройства (только c отоплением) - 2-этажные жилые дома, расположенные по ул.Торговая, ул.Рыбников.

- по степени амортизации:

дома с износом  0-30% -   42%

31-50% -  40%

51-65% -  10%

свыше 65%  - 20 %, из них ветхие аварийные – 7%

На долю ветхого и аварийного муниципального жилья в пгт. Молочный приходятся 6,4 тыс.м2 (2-этажные жилые дома 60-х г.г. постройки) или 7% всего жилфонда, в них проживают 280 чел. Список ветхих и аварийных жилых домов приведен в Приложении.

Ветхий и аварийный жилой фонд

|  | тыс.м2 общ.пл. | проживают человек |
| --- | --- | --- |
| пгт Молочный | 6,4 | 280 |
| ст. Выходной | 1,7 | 60 |
| Итого | 8,1 | 340 |

В муниципальном образовании в очереди на получение жилья состоят 118 чел./семей

Проектное решение

Проект генерального плана предусматривает:

- формирование комфортной среды проживания,  полное благоустройство домов,

- ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда,

- улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения, строительство жилья для очередников, наличие свободных территорий предполагают увеличение средней жилищной обеспеченности по проектным периодам с 19,4 м2/чел. до 21 м2 общ. пл./чел. на 1 очередь и до 26 м2 общ.пл./чел. на расчетный срок.

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования.

- возрастет спрос на приобретение жилья и со стороны жителей г.Мурманска. Выделены территории для строительства «второго жилья» и предусмотрено некоторое увеличение численности населения за счет проживающих в собственных жилых домах.

Пгт. Молочный развивается как жилой район вблизи Мурманска.

Новый жилой фонд предполагает многоэтажную (5-9-эт.) и индивидуальную застройку усадебного типа.

Объемы нового жилищного строительства составят:

на I очередь – 30 тыс.м2 (4,3 тыс.м2/год);

на расчетный срок – 80 тыс.м2 (3,7 тыс.м2/год)

Проектом предусмотрено:

- строительство многоэтажных домов по ул. Северная и на месте ветхого жилья в квартале по ул. Торговая и ул. Рыбников;

- территория под усадебную застройку (дачные земельные участки) определена:

- за автодорогой Кола-Выходной, где уже выделены участки под индивидуальное строительство, которые будут осваиваться в период 1 очереди (территория 13 га) Общая емкость территории под развитие усадебной застройки включает в этой части поселка  порядка 300 участков (средний размер участка 8-10 соток) на расчетный срок.

Потребные территории для нового жилищного строительства для постоянного населения составят 32 га, из них 15 га предлагается застроить к 2015 году.

Новое жилищное строительство предусмотрено на свободных территориях в границах населенного пункта и частично на реконструкции в центре поселка (2,5 га).

Потребные территории для нового жилищного строительства на расчетный срок

| Площадки | усадебная | 5-9-этажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная | - | 20 тыс.м2 2,5 га | 20 тыс.м2 2,5 га |
| ул.Торговая-Рыбников | - | 15 тыс.м2 2,5 га | 15 тыс.м2 2,5 га |
| Площадка за автодорогой Кола-Выходной | 45 тыс.м2 27 га | - | 45 тыс.м2 27 га |
| ИТОГО пгт. Молочный | 45 тыс.м2 27 га | 35 тыс.м2 5 га | 80 тыс.м2 32 га |

Средняя плотность новой жилой застройки составит 2500 м2/га  или 78 чел./га.

Кроме того, территория городского поселения востребована для дачного строительства (для жителей г.Мурманска, г.Колы, пгт.Молочный): в районе ул. Заречная на правом берегу р.Колы уже выделены дачные земельные участки (25 га), всего предлагается к освоению порядка 60 га.

В н.п. ж/д. ст. Выходной жилая застройка, представленная как ведомственными (ОАО РЖД), так и муниципальными жилыми домами (общая площадь муниципального жилья - 1,1 тыс.м2), расположена в отводе железной дороги и подлежит выбытию на 1 очередь, а жители постоянно проживающие  в населенном пункте расселению.

Убыль жилого фонда составит:

на I очередь		- 5 тыс.м2 (0,8 тыс.м2/год);

на расчетный срок	- 10 тыс.м2 (0,4 тыс.м2/год),

В состав выбывающего жилого фонда включен:

- ветхий и аварийный жилой (он же в зоне реконструкции)

- жилфонд в санитарно-защитной зоне от железной дороги (ст.Выходной) -1,7 тыс.м2

Таблица 6.1.1

Жилой фонд попадающий под реконструкцию, м2

(ветхие и аварийные жилые дома)

| Адрес | м2 общ. пл. | Кол-во проживающих, семей | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Торговая,1 | 431,9 | 13 | 19 |
| ул. Торговая,2 | 478,1 | 15 | 20 |
| ул. Торговая, 3 | 537.2 | 16 | 27 |
| ул. Торговая, 4 | 543,9 | 16 | 25 |
| ул. Торговая, 5 | 243,9 | 6 | 10 |
| ул. Торговая, 6 | 538,1 | 16 | 29 |
| ул. Торговая, 7 | 495,4 | 12 | 28 |
| ул. Рыбников,1 | 51,1 | 15 | 23 |
| ул. Рыбников,3 | 533,7 | 16 | 35 |
| ул. Рыбников,4 | 533,8 | 15 | 27 |
| ул. Рыбников,5 | 539,5 | 11 | 9 |
| ул. Рыбников,6 | 532 | 11 | 18 |
| Итого: | 6000 | 162 | 270 |

Таблица 6.1.2

Распределение жилого фонда по жилым образованиям (см.нарастающим итогом)

| Тип застройки | Ед. изм. | Существующий | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль | Существующий сохраняемый | Новое строительство | Всего | Убыль | Существующий сохраняемый | Новое строительство | Всего |
| пгт. Молочный |
| 5-9-эт. многоквартирная | тыс. м2 | 97 | - | 97 | 15 | 112 |  | 97 | 35 | 132 |
|  | тыс.чел. | 5,1 |  | 5,2 | 0,7 | 5,9 |  | 4,4 | 1,5 | 5,9 |
| малоэтажная многоквартирная | тыс. м2 | 6,4 | 3,4 | 3 | - | 3 | 6,4 | - | - | - |
|  | тыс.чел. | 0,4 |  | 0,1 | - | 0,1 |  | - | - | - |
| усадебная | тыс. м2 | 0,15 |  | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 |
|  | тыс.чел. | 5 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс. м2 | 103,6 | 3,4 | 100 | 15 | 115 | 6,4 | 97 | 35 | 132 |
|  | тыс.чел. | 5,5 |  | 5,3 | 0,7 | 6,0 |  | 4,4 | 1,5 | 5,9 |
| новый район за а/д Кола-Выходной |
| усадебная | тыс. м2 |  |  |  | 15 | 15 |  | - | 45 | 45 |
|  | тыс.чел. |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 1,0 | 1,0 |
| Итого | тыс. м2 |  |  |  | 15 | 15 |  | - | 45 | 45 |
|  | тыс.чел. |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 1,0 | 1,0 |
| ул. Заречная |
| 5-эт. многоквартирная | тыс. м2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | тыс.чел. | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| малоэтажная многоквартирная | тыс. м2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | - |  | - |
|  | тыс.чел. | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | - |  | - |
| Итого | тыс. м2 | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | - | 3 |
|  | тыс.чел. | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| ж/д. ст. Выходной |
| малоэтажная (1-2-эт.) многоквартирная | тыс. м2 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
|  | тыс.чел. | 0,06 | 0,06 | - | - | - | 0,06 | - | - | - |
| Итого | тыс. м2 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
|  | тыс.чел. | 0,06 | 0,06 | - | - | - | 0,06 | - | - | - |
| Всего по муниципальному образованию «Городское поселение Молочный» |
| 5-9-эт. многоквартирная | тыс. м2 | 100 |  | 100 | 15 | 115 |  | 100 | 35 | 135 |
|  | тыс.чел. | 5,3 |  | 5,3 | 0,7 | 6,0 |  | 4,5 | 1,5 | 6,0 |
| малоэтажная многоквартирная | тыс. м2 | 10,1 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | - |
|  | тыс.чел. | 0,5 |  | 0,2 | - | 0,2 |  |  |  |  |
| усадебная | тыс. м2 | 0,15 |  | 0,15 | 15 | 15 | - | 0,15 | 45 | 45,2 |
|  | тыс.чел. | 5 чел. |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 1,0 | 1,0 |
| Итого | тыс. м2 | 110,3 | 5 | 105 | 30 | 135 | 10 | 100 | 80 | 180 |
|  | тыс.чел. | 5,8 |  | 5,5 | 1,0 | 6,5 | - | 4,5 | 2,5 | 7,0 |

Средняя жилищная обеспеченность принята

- многоквартирных домах – 22 м2/чел;

- индивидуальных домах усадебного типа – свыше 45 м2/чел.

| Тип застройки | 2008 год | 2030 год |
| --- | --- | --- |
|  | Жилфонд тыс.м2 | Территория га | Плотность м2-га | Жилфонд тыс.м2 | Территория га | Плотность м2-га |
| многоэтажная (5-9-эт.) | 100,2 | 15 | 6670 | 135 | 21 | 6730 |
| малоэтажная многоквартирная | 10 | 5 | 2000 | - | - | - |
| индивидуальная усадебного типа | 0,15 | 0,1 | 1500 | 45 | 27 | 1670 |
| ИТОГО | 110,3 | 20 | 5500 | 180 | 48 | 3750 |

## 6.2. Система культурно-бытового обслуживания

Развитие сферы культурно-бытового обслуживания неотъемлемо связано с развитием общества. Развитие этой сферы экономики непосредственно отражается на качестве жилой среды. Особенно это касается социально важных бюджетов зависимых отраслей образования, здравоохранения, культуры и искусства, социального обеспечения.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг постепенно меняется со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень – повышаются требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями культурно-бытового и социального обслуживания. Темпы прихода частных инвесторов в сферу обслуживания пока невелики, что во многом объясняется низкими доходами населения и не столь активным развитием экономики.

Ввиду сокращения численности населения в 80-е г.г. и близкого расположения к г.Мурманску емкость большинства объектов превышает  потребную по сравнению с нормативами. Так, наполняемость общеобразовательной школы составляет всего 32%, так как часть детей обучается в гимназии и школах в Мурманске.

Некоторые учреждения – такие как поликлиника, музыкальная школа, детская и взрослая библиотеки расположены в приспособленных помещениях.

Спектр предоставляемых услуг не всегда соответствует потребностям населения: отсутствуют современный спорткомплекс, бассейн, досуговые учреждения, предприятия сферы услуг

По сравнению с нормативами наблюдается более низкий уровень обеспеченности спортивными учреждениями, предприятиями общественного питания и быта. Отсутствуют молодежные досуговые объекты и современный спорткомплекс общего пользования.

Далее в таблице приведена современная обеспеченность населения пгт.Молочный основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Таблица 6.2.1

| Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения |
| --- |
| Наименование | Ед.изм. | Проектная емкость | Фактическая емкость | Наполняемость, % | Нормативная емкость | Обеспечен-ность, % |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения (2 ед.) | место | 360 | 294 | 83 | 285 | 126 |
|  | на 1 тыс.чел. | 63 | 52 |  | 50 |  |
| Общеобразовательная школа | место | 1200 | 385 | 32 | 667 | 180 |
|  | на 1 тыс.чел. | 210 | 68 |  | 117 |  |
| Внешкольные учреждения | место | 240 | 115 |  |  |  |
|  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| Централизованная библиотечная система | тыс..ед..экз |  | 33,8 |  | 28,5 | 119 |
|  | на 1 тыс.чел. |  | 5,9 |  | 5 |  |
| Культурно-досуговые учреждения | место | 500 х 2 | 500 х 2 |  | 456 | 219 |
|  | на 1 тыс.чел. | 88 | 88 |  | 80 |  |
| Физкультурно-спортивные учреждения |
| Бассейны | м2 зеркала воды | х | х |  | 340 | 0 |
|  | на 1 тыс.чел | х | х |  | 60 |  |
| Открытые плоскостные сооружения | га | х | х |  | 4,0 | 0 |
|  | на 1 тыс.чел. | х | х |  | 0,7 |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 178 | 178 |  | 456 | 39 |
|  | на 1 тыс.чел. | 31 | 31 |  | 80 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Больница | коек |  |  | в пгт Кола |  |  |
|  | на 10 тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| Поликлиника | посещений/смена | 150 |  |  | 104 | 144 |
|  | на 10 тыс.чел. | 26,3 |  |  | 18,2 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м2 торг. пл. | - | 1695 |  | 1600 | 106 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 297 |  | 280 |  |
| Рыночный комплекс | м2 торг.пл. | - | - |  | 228 |  |
|  | на 1 тыс.чел. | - | - |  | 40 |  |
| Предприятия общественного питания (открытая сеть) | мест | - | 35 |  | 228 | 15 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 6 |  | 40 |  |
| Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 11 |  | 61 | 18 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 2 |  | 9 |  |
| Бани | мест | - | 25 |  | 29 | 86 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 4,5 |  | 5 |  |
| Гостиницы | мест | - | - |  | 34 |  |
|  | на 1 тыс.чел. | - | - |  | 6 |  |
| Пожарное депо | пож. машин | - |  | в пгт Кола |  |  |
|  | на 5 тыс.чел. | - |  |  |  |  |

Проектное решение

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

При решении проблемы совершенствования одной из важнейших функций - культурно - бытового обслуживания - в условиях современного развития, необходимо выделить так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строгого контроля.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания и территорий для их размещения произведен на расчетное население – 7 тыс. чел.

Ниже приводятся проектные решения развития отдельных социально значимых отраслей сферы обслуживания населения.

Цель проекта – удовлетворение потребности населения городского поселения в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам, обеспечение равных условий доступности для всего населения.

Определение потребностей в нормируемых видах обслуживания принято на основе СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” и “Социальные нормативы и нормы”.

Расчет потребностей в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок представлен в таблице 6.2.2:

Таблица 6.2.2

| № | Наименование | Ед.. изм.. | Норматив на 1000 человек | Потребность | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее сохраняемое | Новое | Всего |
| I. Учреждения общего и специального образования |
| 1 | Общеобразовательные школы | место на 1 тыс. чел. | 130 | 923 | 1480 | - | 1480 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | место на 1 тыс.чел. | 55 | 390 | 290 | 100 | 390 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 60 % от числа школьников |  |  |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Больница (стационары всех типов) | койка | 5 | 35* | 300 | - | 300 |
| 5 | Поликлиника (амбулатория) | посещений /смену | 18,2 | 130 | 150 | - | 150 |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола на 1 тыс.чел. | 60 | 420 | - | 420 | 420 |
| 7 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс.чел. | 60 | 420 | 340 | - | 340 |
| IV. Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Дома культуры, клубы, досуговые центры | место на 1 тыс.чел. | 80 | 560 | 460 | 100 | 560 |
| 9 | Библиотеки | тыс.ед. хранения на 1 тыс.чел. | 4,5 | 32 | - | 32 | 32 |
| V. Учреждения торговли и общественного питания |
| 10 | Магазины | м2 торг. пл. на 1 тыс.чел. | 286 | 2030 |  |  |  |
| 11 | Рыночные комплексы | м2 торг. пл. на 1 тыс.чел. | 30 | 210 | - | 100 | 100 |
| 12 | Предприятия общественного питания | место на 1 тыс.чел. | 40 | 284 | 45 | 240 | 285 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место на 1 тыс.чел. | 9 | 64 | - | 64 | 64 |
| VI. Учреждения коммунального обслуживания |
| 14 | Прачечные | кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 | 850 | - | 850 | 850 |
| 15 | Химчистки | кг вещей/смена на 1 тыс. чел. | 11,4 | 80 | - | 80 | 80 |
| 16 | Бани, банно-оздоровительные комплексы | место на 1 тыс.чел. | 5 | 35 | 35 | - | 35 |
| 17 | Гостиницы | место на 1 тыс.чел. | 6 | 42 | 24 | 18 | 42 |
| 18 | Пожарные депо | машина | машина на 5 тыс. чел. | 1-2 | 1 | 1 | 2 |

* потребное количество дополнительных коек для жителей пгт. Молочный в больнице г. Кола

Расчет норматива обеспечения детскими дошкольными учреждения и общеобразовательными школами

| Возрастные группы | 2008 | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 16, в том числе | 17 | 18 | 19 |
| 0 - 2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
| 3 - 5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| 6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 7 - 14 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| 15 - 16 | 2,5 | 2,7 | 3,2 |
| Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями |
| 0 - 2 (30 % от возрастной группы) | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 3 - 5 (95 % от возрастной группы) | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
| 6 (90 % от возрастной группы) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего посещающих детские дошкольные учреждения | 5,0 | 5,2 | 5,5 |
| Расчетный норматив (округл.) на 1000 жителей | 50 | 52 | 55 |
| Обеспеченность общеобразовательными школами |
| 6 (10 % от возрастной группы) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 - 15 (100 % от возрастной группы) | 9,5 | 10 | 10,5 |
| 16 - 17 (80 % от возрастной группы) | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| Всего учащихся в общеобразовательных школах | 11,7 | 12,3 | 13,0 |
| Расчетный норматив (округл.), на 1000 жителей | 117 | 123 | 130 |

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов является полномочиями местного значения муниципального района, а не поселения. Поэтому расчеты по развитию системы здравоохранения носят рекомендательный характер.

Учреждения здравоохранения представлены амбулаторией на 150 пос./смену, расположенной по ул.Совхозная. Стационарная медицинская помощь жителям пгт.Молочный оказывается в районном центре – г. Кола, где находится МУЗ Центральная районная больница на 300 мест.

Для жителей пгт. Молочный емкости учреждений здравоохранения достаточно сейчас и на перспективу.

Система образования

Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования является полномочиями местного значения муниципального района, а не поселения. Поэтому расчеты по развитию системы образования носят рекомендательный характер.

В системе общего образования работают детские сады, школа, детско-юношеская спортивная школа, детская музыкальная школа, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков.

Дошкольное образование.

В поселке функционируют два детских сада общей проектной емкостью 365 мест: МДОУ № 46, который посещают 168 детей и МДОУ № 38 (посещают 126 детей)

Фактическое наполнение детских садов соответствует проектной емкости.

С увеличением масштаба поселка и ростом рождаемости возникает потребность в новых ДОУ. В связи с чем проектом предусмотрены:

- реконструкция здания детского сада в центре поселка, в здании которого размещается сейчас мебельный цех, под размещение нового детсада.

- с застройкой нового жилого района, исходя из радиуса доступности при размещении ДОУ, необходимо строительство там нового детского сада – начальной школы емкостью 100 мест.

Школьное образование.

Существующая общеобразовательная школа проектной емкостью 1200 учащихся посещают 385 учеников. Ввиду сокращения численности населения поселка и частичного обучения детей пгт Молочный также в школах и гимназии г. Мурманска заполняемость школы – всего 32%. Поэтому школа полностью удовлетворяют потребности жителей сейчас и на перспективу.

Внешкольное образование.

Учреждения внешкольного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания. Поэтому существующие нормативы, отраженные в СНиП 2.07.01 – 89 (10% от числа школьников) – не отвечают современным условиям. Проектом предлагается обеспечить местами в учреждениях внешкольного образования порядка 80% школьников.

Основными учреждениями внешкольного образования являются детская музыкальная школа и кружки, расположенные в городском доме культуры «Гармония».  Молочненская детская музыкальная школа проектной емкостью 240 мест расположена в одном здании с амбулаторией по ул. Совхозная, в настоящее время школу посещают 180 учащихся.

Проектом строительство новых зданий для объектов внешкольного образования не предусмотрено.

Учреждения культуры и досуга представлены МУК городской дом культуры «Гармония»  и библиотекой с двумя филиалами (взрослой и детской).

МУК городской дом культуры «Гармония» объединяет 14 клубных формирований, в которых занимаются  167 чел, из них 105 детей. ДК имеет зрительный и танцевальный залы на 500 мест, в составе клубных формирований - хореографический (танцевальный коллектив «Имидж»), хоровые «Русские узоры», «Капелька», вокальный коллектив «Унисон».

В настоящее время в ДК проведен капремонт, требуется восстановление кинозала.

Генпланом предусмотрено размещение в пгт. Молочный молодежного спортивно-досугового центра, которое объединит в себе клубное учреждение,  спортзал, кафе-бар. Ориентировочная емкость – около 100 мест.

В поселке имеются 2 библиотеки – взрослая (расположена в первом этаже жилого дома) и детская (при доме культуры) общей емкостью 33,8 тыс.экз., что соответствует нормативу.

Поскольку библиотечные фонды расположены, а персонал библиотеки работает в стесненных условиях, предусмотрен постепенный перевод библиотек (взрослой и детской) в новые здания.

Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и форме любительского  спорта.

Основными спортивными объектами являются:

- школьным спортзалом и открытым стадионом,

- спортзал ДЮСШ площадью 178 м2., в котором ведутся занятия по греко-римской борьбе.

С усилением внимания к здоровому образу жизни россиян со стороны государства потребность в спортивных учреждениях только возрастет.

В поселке необходимо строительство современного ФОКа с плавательным бассейном на 6 дорожек (13,5 х 25 м) и спортивным залом.

Для оздоровления населения и привлечения его к занятиям массовым спортом предусмотрено строительство детских спортивных площадок и ледовых коробок.

Предусмотрено инфраструктурное обустройство горнолыжного склона (30 га), который может рассматриваться как объект регионального уровня. Предполагается обустройство горнолыжных спусков, строительство пунктов проката, спортивного оборудования, кафе, автостоянки с учетом возможности предоставления сооружений комплекса для нужд детских спортивных школ и проведения региональных спортивных мероприятий.

Социальное обслуживание населения

В поселке имеются такие объекты как подростковый клуб «Снежок» (МДОУ центр развития ребенка) – расположен в здании д/с № 46

Проектом предусмотрена возможность размещения организаций различных форм собственности по оказанию социальной помощи:

- специализированного дома для ветеранов  (благоустроенных  квартир)

- подростковых клубов

- социального спортивно-игрового центра

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания предполагается размещать на основных магистралях поселка, пересечении улиц и дорог, а также встроенными в многоэтажные многоквартирные дома.

Ниже представлен ориентировочный перечень основных новых объектов культурно-бытового и социального обслуживания на расчетный срок и I очередь:

Проектные предложения

|  | 1 очередь | Расч. срок | Мероприятия | Емкость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодежный досуговый центр |  |  | строительство | 100 мест |  |
| ФОК с бассейном |  |  | строительство |  | ул.Молодежная |
| Хоккейная коробка |  |  | реконстр |  | сущ |
| Детский сад |  |  | реконструкция |  | ул. Гальченко |
| Детский сад - начальная школа |  |  | строительство | 100 мест | в новом жилом районе |
| горнолыжный склон |  |  | обустройство | 28 га | северо-восток г.п. |
| Библиотеки |  |  | строительство |  | ул.Молодежная |
| предприятия общепита |  |  |  |  |  |
| бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |

7. Зеленые насаждения

Значение зеленых насаждений особенно велико для улучшения микроклимата, снижения уровня шума, запыленности и загазованности воздуха. Зеленые насаждения являются необходимым компонентом окружающей среды, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования.

Городское поселение Молочный находится за Полярным кругом в зоне притундровых лесов и редкостойной тайги. Распространены почвы песчаные и супесчаные, со значительной примесью гравия, гальки и валунов. Суровые климатические условия, бедные почвы создают условия произрастания для весьма ограниченного видового состава древесно-кустарниковых пород.

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования в пгт.Молочный и населенном пункте – железнодорожная станция Выходной отсутствуют.

В пгт.Молочный обширные территории занимает природный ландшафт, основная часть которого находится в санитарно-защитных зонах предприятий и коммунальных объектов.

В городском поселении Молочный имеются земли лесного фонда общей площадью 913 га (по обмеру чертежа). Земли лесного фонда относятся к защитным лесам зеленой зоны и защитным полосам вдоль автомобильных дорог.

Проектные предложения по формированию системы зеленых насаждений

Основные задачи проектирования системы озеленения следующие:

- ввод новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории населенного пункта;

- организация озеленения санитарно-защитных зон;

- устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования (согласно СНиП 2.07 01-89) для населенных пунктов расположенных в тундре и лесотундре допускается уменьшать до 2 кв. м./чел.

Таблица 7.1

Зеленые  насаждения общего пользования, га

| Зеленые насаждения в разрезе планировочных районов | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Зеленая зона на правом берегу р.Кола | 0,7 | 0,7 |
| Скверы в существующей застройке | 1,95 | 1,95 |
| Скверы и бульвары в новой застройке | 0,9 | 2,35 |
| Итого | 3,55 | 5,00 |

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в пгт.Молочный составит:

- на первую очередь –  5,46 м2/чел.

- на расчетный срок –  7,1 м2/чел.

Превышение нормативной площади зеленых насаждений общего пользования благоприятно скажется на условиях проживания населения.

В генеральном плане предусматривается  максимальное сохранение зеленых насаждений среди застроенной территории, включение фрагментов естественных лесов, кустарников, в озеленение пгт.Молочный.

Территории, отводимые генеральным планом под зеленые насаждения, требуют посадок древесно-кустарниковых пород. В озеленение следует использовать более широкий ассортимент декоративных древесных и кустарниковых пород. Необходимо предусмотреть создание цветников в скверах.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород предлагается в соответствии с рекомендациями генерального плана г.Мурманска (1979г.) и Справочника проектировщика (М., 1978 г.). Бедный породный состав зеленых насаждений обусловлен сложными природными условиями данной природно-климатической зоны.

- Деревья: береза пушистая и карликовая; лиственница сибирская; ель европейская, сибирская, колючая; рябина обыкновенная; осина; ольха обыкновенная;  ивы; можжевельник.

- Кустарники: боярышник сибирский, жимолость татарская, сирень венгерская, бузина кистевая, рябинник рябинолистный, рябинник Палласа.

Озеленение санитарно-защитных зон и защитных полос

Проектом предусмотрено создание защитных зеленых насаждений между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог.

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон должны быть сохранены, предприятиям следует обеспечить в них санитарную очистку, противопожарную безопасность и  уход за насаждениями. Площадь зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах составит 63 га.

Придорожные защитные полосы вдоль основных дорог должны быть реконструированы, а вдоль проектируемых дорог - заложены вновь.

При создании газо-, шумозащитных полос рекомендуется применять крупномерный посадочный материал, быстрорастущие породы деревьев, теневыносливые кустарники, растительные комплексы, обладающие гипоаллергенными, кондиционирующими свойствами. Наиболее эффективно использование в посадках хвойных пород.

8.  Земельный фонд и муниципальное устройство

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области. Муниципальное образование городское поселение Молочный входит в состав муниципального образования Кольский район Мурманской области.

Муниципальное образование городское поселение Молочный наделено статусом городского поселения Законом Мурманской области «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав» от 29.12.2004 N 577-01-ЗМО.

В состав территории городского поселения Молочный входят - административный центр - поселок городского типа Молочный и населенный пункт - железнодорожная станция «Выходной».

В 1979 году решением исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов (№ 273 от 20.06.1979 года «О преобразовании населенного пункта Молочный Кольского района в рабочий поселок и образовании поселкового Совета») населенный пункт Молочный был преобразован в рабочий поселок Молочный.

В 1980 году решением исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов (№ 470 от 29.10.1980 года «О населенных пунктах Оленья Губа и железнодорожной станции Выходной») был образован рабочий поселок - железнодорожная станция Выходной.

Границы рабочих поселков Молочный и Выходной были утверждены в 1992 году постановлением администрации Кольского района от 16.12.1992 № 539 «Об утверждении проектных границ рабочих поселков Шонгуй, Кильдинстрой, Верхнетуломский, Туманный, Молочный и населенных пунктов Зверосовхоз, Голубые Ручьи, Выходной, Магнетиты, Ниванкюль, Светлый».

В 1996 году решением сессии Совета депутатов муниципального образования пгт.Молочный (1-я сессия 1-го созыва) за № 2 от 23 ноября 1996 года «Об установлении статуса муниципального образования пгт.Молочный», — образовано муниципальное образование пгт. Молочный.

Границы территории городского поселения Молочный Кольского района установлены Законом Мурманской области «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» от 29.12.2004 N 582-01-ЗМО.

Площадь городского поселения Молочный (по обмеру чертежа) составляет  3378,4 га.

Площадь земель по категориям в границах городского поселения Молочный (по обмеру чертежа):

- земли сельскохозяйственного назначения – 1260,2га;

- земли населенного пункта -  1004,7 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения –  125,5 га;

в том числе земли обороны – 4,3 га;

- земли особо охраняемых территорий и объектов (ООТ)  – 40 га.

- земли лесного фонда – 913 га;

- земли запаса – 35 га.

Площадь пгт.Молочный в существующих границах составляет 957 га (по данным отчетности Кольского ТУ Роснедвижимости на 01.01.2009 г.). Обширные площади в пгт.Молочный занимают: земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность более 50%; земли сельскохозяйственных предприятий – 33 %; земли промышленности – 3,5%; военные и режимные объекты – 1,2%. Незначительную площадь занимаю земли жилой застройки – 1,8 % и общественно-деловой застройки  0,56 %.

Площадь железнодорожной станции Выходной (по обмеру чертежа) составляет – 47,7 га. Это земли федеральной собственности - ОАО «Российские Железные Дороги».

Проектные предложения по изменению категории земель МО «Городское поселение Молочный»

Генеральным планом предлагается убрать статус населенного пункта - железнодорожная станция Выходной, поскольку все жилые здания попадают в санитарно-защитную зону от железной дороги и не пригодны для жилья, также планируется развитие данных территории, как железнодорожно-транспортного узла. Жители железнодорожной станции Выходной переселятся в пгт.Молочный. В связи с чем земли населенного пункта площадью 47,7 га необходимо перевести в земли промышленности, энергетики, транспорта …. и иного специального назначения.

Проектом предлагается расширение существующего горнолыжного склона в северо-восточной части городского поселения. Увеличение площади горнолыжного склона планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса, вследствие чего требуется осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения и запаса в земли особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь земель требующего перевода в земли ООТ составит 26,2 га, из них на земли сельскохозяйственного назначения приходится 16 га, на земли запаса 10,2 га.

В связи с развитием железнодорожной станции Выходной, как транспортно-перегрузочного узла, возникнет необходимость в увеличении производственных территорий. Генеральным планом предлагается организация двух производственных зон у моста через р.Кола на левом берегу реки (данная территория имеет ограниченное использование, поскольку попадает в СЗЗ от железной дороги). При организации производственных зон требуется осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Площадь земель, требующих перевода в иные категории, составляет 34,3 га.

Проектное распределение земель по категориям в границах городского поселения Молочный представлено в таблице 8.1

Таблица 8.1

| № | Категории земель | Площадь земель по состоянию на 01.01.09 г., га | Площадь земель на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1260,2 | 1234,7 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1004,7 | 957 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения, из них: | 121,2 | 203,2 |
| 3.1 | Земли обороны | 4,3 | 4,3 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 40 | 66,2 |
| 5. | Земли лесного фонда | 913 | 913 |
| 6. | Земли запаса | 35 | - |
| Итого земель в административных границах | 3378,4 | 3378,4 |

# 9.  ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

## 9.1. Внешний транспорт

Внешние транспортные связи городского поселения Молочный осуществляются автомобильным, железнодорожным  и  воздушным транспортом.

Городское поселение Молочный находится в 15 км от областного центра г. Мурманска.

По территории городского поселения проходит автодорога регионального значения «Кола – ж/д ст. Выходной», по которой осуществляется въезд в пгт. Молочный с северной стороны. Автодорога III – IV технической категории с асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием проезжей части.

C восточной стороны территорию городского поселения Молочный пересекает автодорога федерального значения М-18 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск) – II-III технической категории с асфальтобетонным покрытием.

Кроме этого, ряд автодорог регионального и местного значения связывает пгт. Молочный с населенными пунктами района:  Кола, Мурмаши, Зверосовхоз.

По территории городского поселения Молочный проходит автодорога регионального значения – автоподъезд к аэропорту «Мурманск», III технической категории.

В непосредственной близости от городскому поселению Молочный с западной стороны проходит автодорога территориального значения Кола – Мурмаши.

По территории городского поселения Молочный проходит железнодорожная магистральная линия “Санкт-Петербург – Волховстрой - Мурманск”, в восточной части городского поселения имеется железнодорожная станция Выходной.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт международного значения  «Мурманск», расположенный в 15 км от  поселка Молочный.

Сложившаяся в настоящее время развитая транспортная инфраструктура, наличие железнодорожной станции, близкое расположение от областного центра, создают условия для выгодного привлечения инвестиций и способствуют экономическому развитию поселения.

### 9.1.1. Железнодорожный транспорт

По территории городского поселения Молочный проходит одноколейный путь Октябрьской железной дороги “Санкт-Петербург – Мурманск. Протяжённость по поселению составляет около 9,7 км.

Железнодорожный участок Выходной – Мурманск Октябрьской железной дороги протяженностью 18 км  связывает Мурманский порт с центральными и восточными районами страны. Железная дорога в настоящее время электрифицирована на переменном токе. Земляное полотно на участке Выходной – Мурманск, в основном, однопутное.

Железнодорожные линии относятся к Мурманскому отделению железной дороги.

На территории городского поселения Молочный имеется железнодорожная станция Выходной и остановочный пункт.

Станция Выходной – промежуточная станция 5-го класса, входит в состав Мурманского железнодорожного узла. Количество рабочих путей – 10. грузопассажирских перевозок не осуществляется.

Проектное решение

По проектным материалам развития Мурманского транспортного узла предусматривается строительство новой железнодорожной линии на западный берег Кольского залива «Выходной – Лавна». Маршрут следования поездов на западный берег будет следующим: ст. Выходной - посты 9-й и 12-й км – ст. Мурмаши-2 – ст. Промежуточная – ст. Лавна; протяженность маршрута 48 км.

Участок пройдет по территории, находящейся в границах городского поселения Молочный, по трассе существовавшей ранее соединительной железнодорожной линии от ст. Выходной до участка железнодорожной линии Кола – Мурмаши – Заполярный.

Грузы на западный берег будут следовать с внешней сети через станцию Выходной и далее по новой электрифицированной железнодорожной линии до проектируемой ст. Лавна.

Для усиления подходов к узлу планируется реконструкция ст. Выходной.

Предусматривается развитие ст. Выходной с удлинением станционных путей и укладки дополнительных путей на ст. Выходной в связи с увеличением грузопотока в новый район порта на западном берегу Кольского залива. Станцию Выходной предусмотрено развить в предузловую сортировочную станцию, на которой будет выполняться основная сортировочная работа Мурманского транспортного узла.

В генеральном плане предусматривается строительство 2-х переездов через железную дорогу на участке пересечения новой железнодорожной линии с региональной автодорогой «Кола – ж/д ст. Выходной» и на участке пересечения с главной дорогой городского поселения, ведущей в промзону.

Переезды предусматривается оснастить автоматической переездной сигнализацией.

### 9.1.2.Воздушный транспорт

Связь с аэропортом осуществляется  по региональной автодороге Кола – Мурмаши.

Расстояние по существующим автодорогам от городского поселения Молочный до аэропорта составляет 15 км.

В состав аэропорта Мурманск входят: аэродром класса «В» с обслуживающими устройствами и аэровокзал. Аэродром имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу с размерами 2500 м x 45 м. Искусственные покрытия выполнены из цементобетона на песчаном  основании. Аэродром годен к эксплуатации воздушных судов типа ТУ-134, ЯК-42, ИЛ-18, ИЛ-114, АН-24, Ан-12 и вертолетов всех типов.

Основными направлениями перевозок из аэропорта Мурманск являются:

-  Москва (Шереметьево, Внуково);

-  Санкт-Петербург;

- Архангельск;

- города Скандинавии;

- в летний период – Анталия.

За 2007 год из аэропорта Мурманск отправлено 3712 рейсов, в том числе 390- международных.

Отправки пассажиров за 2007 составили – 361,5 тыс. чел., в т. ч. международных - 21тыс. чел. Перевезено грузов в 2007 г. - 1518 тонн.

Аэродромный комплекс  включает в себя пассажирский  аэровокзал.

Аэровокзал имеет зал обслуживания пассажиров на внутренних воздушных линиях, фактическая пропускная способность, с учётом проведённой реконструкции зала 250 пассажиров в час, и зал обслуживания иностранных пассажиров - 50  пасс./ час.

В перспективе предусматривается доведение параметров аэропорта до требований, предъявляемых к аэропортам международного значения.

### 9.1.3. Автомобильный транспорт

По территории городского поселения Молочный проходит автодорога регионального значения  «Кола – Выходной»; IV технической категории; покрытие проезжей части – чернощебеночное.

В северной части МО ГП Молочный пересекает автодорога федерального значения «Кола» М–18, «Санкт-Петербург–Мурманск». Автодорога «Кола» имеет асфальтобетонное покрытие проезжей части, III техническую категорию.

К пгт.Молочный подходят следующие  автодороги регионального и территориального значения:

- автодорога  регионального значения Кола – ж/д ст. Выходной; протяженность - 5,4 км; IV технической категории; покрытие проезжей части – усовершенствованное, асфальтобетон; среднесуточная интенсивность движения – 1420 авт/сут.

- автоподъезд к аэропорту «Мурманск», протяженность – 17,1 км, III технической категории  - 3,0 км, покрытие усовершенствованное  (черный щебень, асфальтобетон), ширина покрытия – 7-8 м, интенсивность – движения – 1600 авт/сут.

-  автодорога регионального значения Кола – Мурмаши, протяженность -  17,6 км, из них: III технической категории  - 3,0 км, IV технической категории -  14,6 км, покрытие проезжей части – усовершенствованное (черный щебень, асфальтобетон), интенсивность движения – 1100 авт/сут.

-   автодорога регионального значения Кола – Зверосовхоз, протяженность - 5,8 км; III технической категории – 3,8 км, IV технической категории – 2,0 км; покрытие усовершенствованное – черный щебень; интенсивность движения – 1100 авт/сут.

- автоподъезд к очистным сооружениям водоканала, протяженность – 2,1 км, V технической категории, покрытие усовершенствованное (черный щебень), ширина проезжей части – 4,5 – 6,0 км, среднесуточная интенсивность движения – 200 авт/сут.

Автомобильная связь пгт. Молочный с районным центром г. Кола и областным центром г. Мурманском осуществляется по  автодороге Кола – ж/д ст. Выходной

На территории городского поселения Молочный имеется мостовое сооружение через р. Кола и железную дорогу.

Характеристика мостового сооружения

| № | Наименование автодороги | Местоположение моста (км трассы) | Материал | Длина (м)/ Габарит (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» (р. Кола и ж/д) | 1,8 | ж/бетон | 316/10,0+2*1 |

Также в пгт. Молочный имеется пешеходный мост через р. Кола, обеспечивающий пешеходные связи между западным и восточным берегами реки.

Пассажирское автобусное сообщение городского поселения Молочный с населенными пунктами района и области осуществляется по пригородным маршрутам, обслуживается автотранспортным предприятием г. Мурманска.

В настоящее время по территории округа проходят следующие автобусные маршруты пригородного сообщения:

-  № 124 Мурманск (ул. Крупской) – Молочный (через ст. Кола);

-  № 125 Мурманск (Автовокзал) – Молочный (через ст. Кола);

-  № 103 Мурманск – Шонгуй;

-   № 104 Мурманск (ул. Крупской) - Магнетиты (через п. Молочный, г. Кола)

-   № 108 Мурманск –  Кильдинстрой;

-   № 110 Мурманск – Выходной.

Проектное решение

Генеральным планом сохраняются существующие трассы подходов региональных автодорог.

На правом берегу р.Кола намечена трассировка новых автодорог местного значения для обслуживания рекреационной зоны (горнолыжный склон) и новых дачных земельных участков. Общая протяженность: I очередь - 2,9км; Расчет.срок – 4,5 км;

## 9.2. Поселковый транспорт

### 9.2.1. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

В настоящее время основными  улицами  пгт. Молочный являются:

- ул. Кольская – главная улица, являющаяся  участком автодороги  регионального значения Кола – ж/д ст. Выходной, по которой осуществляется грузовое движение и следуют автобусные маршруты до ст. Выходной;

- ул. Молодежная – основная улица в жилой застройке, связывающая жилые территории с общественным центром;

- ул. Северная, ул. Торговая, ул. Гальченко – основные улицы в жилой застройке;

- ул. Заречная – улица на восточном берегу р.Кола.

Движение основного потока грузового транспорта на территории поселения  осуществляется по следующим автодорогам: автодороге Кола – ж/д ст. Выходной, автоподъезду к аэропорту «Мурманск» и по главной дороге на птицефабрику «Снежная».чВосточная –ьным улицам __лка  "243 центром, г.Мурманском, осуществляется

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 52,2 км. Из них около 29 км  имеют твёрдое асфальтобетонное покрытие. Плотность – 6,7 км/км2 территории застройки.

Протяженность  региональных автодорог, главных улиц и дорог и основных улиц на территории поселения составляет 16,0 км; плотность основных улиц в пределах застройки – 1,8  км/км2.

Основными недостатками улично-дорожной сети города являются:

- отсутствие благоустройства на многих улицах города: отсутствие тротуаров, освещения, организации водоотвода с проезжих частей;

- отсутствие необходимого количества гаражей индивидуального автотранспорта и автостоянок у объектов массового посещения.

Проектное решение

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети города, обеспечивающей решение следующих основных задач:

- Обеспечение транспортными связями районов нового строительства;

- Реконструкция и повышение уровня благоустройства существующей улично-дорожной сети;

- Развитие обслуживающих устройств легкового автотранспорта.

Генеральным планом городского поселения предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети, реконструкция существующих улиц и дорог.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

- главные улицы и дороги;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы и проезды.

Первоочередными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети пгт. Молочного являются нижеследующие положения:

  - Строительство улиц в районе новой застройки с западной стороны от региональной автодороги «Кола – ж/д ст. Выходной»; протяженность – 1,1 км.

  - Реконструкция существующего участка ул. Торговая с продлением ее до пересечения с автодорогой «Кола – ж/д ст. Выходной, а также продление второстепенной улицы до  пересечения с ул. Торговая; протяженность – 0,7 км.

  - Реконструкция ул.Северная, ул. Гальченко и ул. Молодежная вблизи здания администрации; протяженность – 1,0 км.

Общая протяженность нового строительства на I-ую очередь составит 1,8 км.

Общая протяженность реконструкции составит 1,2 км.

На период расчетного срока генеральным планом предусматривается завершение мероприятий первой очереди и строительство новых улиц и дорог.

- Строительство жилых улиц в районе новой жилой застройки; протяженность – 2,0 км;

- Строительство второстепенных улиц в районе новой жилой застройки; протяженность – 1,2 км;

- Дальнейшая реконструкция и благоустройство улиц и дорог в существующей застройке.

В результате осуществления проектных мероприятий протяженность улично-дорожной сети к расчетному сроку увеличится до 57,2; плотность улично-дорожной сети в пределах застройки составит 8,2 км/кв. км территории застройки.

Протяженность основных улиц в жилой застройке увеличится до 4,5 км.; плотность основных улиц увеличится до 2,3 км/кв.км территории застройки.

Таблица 9.2.1

Характеристика улично-дорожной сети по периодам развития

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 52,2 | 54,0 | 57,2 |
|  | в том числе: - региональных автодорог и главных улиц - основных улиц | км км | 14,2 1,8 | 14,2 2,5 | 14,2 4,5 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети (в пределах застройки) | км/ км2 | 6,7 | 7,4 | 8,2 |
|  | в том числе основных улиц | км/ км2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | га | 69,0 | 72,0 | 78,0 |

### 9.2.2. Транспортное обслуживание

Существующее положение

В настоящее время внутрипоселковых автобусных маршрутов  и АТП не имеется.

По территории городского поселения Молочный проходят  пригородные маршруты.

В пределах пгт. Молочный автобусные линии пригородных маршрутов проходят по главной улице – ул. Кольская.

Протяженность автобусных линий пригородного сообщения на территории городского поселения Молочный составляет 12,1 км. Плотность линий автобусного сообщения в пределах территории застройки составляет   1,9 км/ км2.

В настоящее время уровень автомобилизации легковых автомобилей в поселке составляет 225 ед. на 1000 жителей.

Общий парк автомобилей индивидуальных владельцев насчитывает 1,3 тыс. единиц.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа, а также на открытых автостоянках.

Основная автостоянка в городском поселении Молочный расположена на территории совхоза «Арктика».

На территории поселения имеется АЗС, расположенная  на автодороге, ведущей в сторону промышленной зоны.

Проектное решение

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и  организация гостевых стоянок в кварталах и микрорайонах;

- выделение территорий для расширения гаражей боксового типа с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 250 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 350 автомашин на 1 тыс. жителей), таблица 9.2.2.

Таблица 9.2.2

Расчет потребности территорий для хранения

индивидуального легкового автотранспорта

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, всего: в том числе в многоквартирной застройке: | тыс. чел. тыс.чел. | 5,8 - | 6,5 6,0 | 7,0 6,5 |
| 2 | Норма автомобилизации | маш. 1 тыс. чел. | 225 | 250 | 350 |
| 3 | Общее количество легковых автомобилей | тыс.ед. | 1,3 | 1,6 | 2,5 |
| 4 | Количество маш.-мест требующихся в гаражах (для многоквартирной застройки) | машино-мест | 1300 | 1500 | 2270 |
| 5 | Требуемая площадь гаражей боксового типа (при 30 кв. м на 1 машино-место) | га | 3,9 (фактически 2,2) | 4,5 | 6,8 |

Выделение территорий для гаражей, требующихся для многоквартирной застройки, на  I очередь составит 2,3 га, на расчетный срок  еще 2,3 га. Предлагается строительство гаражей боксового типа рядом в районе промышленной зоны и вблизи новой жилой застройки, а также строительство многоэтажного гаража-манежа в районе пересечения ул. Кольской и ул. Строительной.

В жилых кварталах и микрорайонах предполагается размещать гостевые автостоянки на въездах на их территорию.

Размещение основных автостоянок намечается на отдельных площадках в общественных центрах и у объектов массового посещения. В жилых кварталах предполагается размещать гостевые автостоянки на въездах на их территорию.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. В настоящее время потребности поселка в АЗС удовлетворяют нормативным показателям.

Суммарная нормативная мощность АЗС для обслуживания легкового индивидуального автотранспорта городского поселения Молочный должна составлять на расчетный срок – 2 колонки.

Суммарная нормативная мощность СТО должна составлять на I очередь 8 постов, на расчетный срок - 13 постов. Размещение проектируемых СТО предусматривается, в основном, на территориях гаражных кооперативов

* * *

Классификация уличной дорожной сети, линии и остановки автобусов, трассы основных пешеходных направлений, пути пропуска грузового движения, размещение гаражных зон и обслуживающих предприятий легкового транспорта показаны на чертеже "Схема транспортной инфраструктуры" (М 1:5000).

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## 10.1  Водоснабжение

На данной стадии рассмотрены принципиальные решения по системе водоснабжения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Исходные данные для составления раздела получены в ГОУП «Мурманскводоканал», МУП «УМС-СЕЗ».

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, М., 2004,

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 2005,

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, М., 2002,

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002,

- Водный кодекс РФ, 2007.

Существующее положение

Пгт. Молочный

В пгт.Молочный существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспеченность населения  которым составляет 100 %.

Общая протяженность водопроводных сетей поселка – 7,89 км.

Износ трубопроводов составляет 94 %.

Источником водоснабжения поселка является река Кола.

Водозаборные сооружения, расположенные на данной реке, также снабжают водой г.г. Мурманск, Кола, п. Зверосовхоз, п. Кильдинстрой.

Существующие водозаборные сооружения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО) (решение № 389 «Об утверждении зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и сооружений коммунального водопровода г. Мурманска» от 30.11.88 г.):

- ЗСО I пояса (м): 270 х 100 х полоса железной дороги, акватория реки в пределах нижних и верхних границ*

- ЗСО  II пояса (м): 75км х 250м х 500м

- ЗСО III пояса (м): 75км х 250м х линии водораздела, включая притоки

(*) верхняя граница х нижняя граница х боковые границы

В состав площадки головных сооружений водопровода, расположенной на территории городского поселения Молочный, входят:

- Водозабор руслового типа, расположенный на правом берегу р. Колы в 5 км от устья; состоящий из 3-х бетонных оголовков c водоприемными окнами, оборудованными сороудерживающими решетками, двух самотечных всасывающих стальных линий Д = 900 мм и одной – Д = 1000 мм.

- Насосная станция I подъема, оборудованная 3-мя насосными агрегатами производительностью от  3,5  до 4,9 тыс. м3/час каждый.

- Насосная станция II подъема, состоящая из двух отделений:

- I отделение оборудовано насосами производительностью 1,5 тыс. м 3/час каждый.

- II отделение оборудовано насосами производительностью 1,0 тыс. м 3/час каждый.

Вода проходит очистку на Южных водопроводных очистных сооружений (ЮВС) (введены в эксплуатацию 1963 г.), производительностью 175,6 тыс. м3/сут. Схема очистки – одноступенчатая. Состав сооружений: входные камеры с барабанными сетками, смесители дырчатого типа в каждом блоке входных камер, контактные осветлители (20 шт.), 3 резервуара чистой воды. Обеззараживание осуществляется с помощью жидкого хлора.

После очистки на ЮВС вода по 2-м водоводам и двумя дюкерами D = 200 мм подается в поселок.

Водопроводная сеть поселка закольцована.

Качество питьевой воды в целом удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Следует отметить, что в пределах водосборной территории и зоны питания р. Колы находятся следующие, расположенные вдоль ее русла, источники загрязнения: пометохранилище птицефабрики «Мурманская», а также населенные пункты Тайбола, Кица, Лопарская, Магнетиты, Шонгуй, Кильдинстрой, Зверосовхоз, Выходной, Молочный.

| Таблица 10.1.1 |
| --- |
| Показатели использования воды за 2008 г. |
| № п/п | Отпущено воды потребителям | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Населению | 432,40 | 1,18 |
| 2 | Бюджетнофинансируемым организациям | 34,70 | 0,10 |
| 3 | Прочим организациям | 36,00 | 0,10 |
|  | Всего | 503,10 | 1,38 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | 129,90 | 0,36 |
| Подано в сеть всего | 633,00 | 1,73 |

ж./д. ст. Выходной

На станции существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником  водоснабжения является подземный источник – артезианская скважина № 2, пробуренная в 1977 г. Скважина напорная, глубина составляет -  32,0 м.

Эксплуатационным водоносным горизонтом является зона трещиноватости протерозойских гранитов, водоносным горизонтом служит гранит серый крепкий трещиноватый.

Государственная экспертиза эксплуатационных запасов подземных вод не проводилась. Нормативный расчет водопотребления составляет 1244,95 м3/год (3,41 м3/сут.).

Лицензия на право пользования недрами МУР 00709-ВЭ выдана 09.08.2005 г. на основании распоряжения Мурманскнедра от 07.06.2005 г. с целевым назначением «Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения ж/д. станции Выходной». Срок действия лицензии до 01.08.2025 г.

Схема водоснабжения ст. Выходной следующая:

Вода из скважины забирается посредством погружного насоса, производительной мощностью 6,3 м3/час и по водоводу (D = 50 мм) подается в заземленный накопительный резервуар V = 100 м3, находящийся на склоне возвышенности на высоте 20 м от основных потребителей воды. Из резервуара вода самотеком по трубопроводам D = 100 мм подается потребителям.

Общая протяженность водопроводных сетей – 1,384 км.

Изношенность трубопроводов составляет 65 %.

Качество питьевой воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода не обеззараживается.

Существующие водозаборные сооружения имеют следующие границы поясов охраны (постановление администрации городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области № 18 от 25.04.2007 г. «Об утверждении зон санитарной охраны источника водоснабжения ст. Выходной»):

- ЗСО I пояса включает в себя территорию с находящейся на ней водозаборной скважиной. Граница зоны устанавливается на расстоянии 8 м от оси водозабора скважины (граница зоны устанавливается на основании фактической застройки прилегающей территории);

- ЗСО  II пояса  устанавливается на расстоянии 16 м от оси водозаборной скважины;

- ЗСО III пояса устанавливается на расстоянии 70 м от оси водозаборной скважины.

| Таблица 10.1.2 |
| --- |
| Сведения о расходах воды за 2008 г. |
| № п/п | Наименование | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 0,58 | 0,002 |
| 2 | Прочие потребители | 0,43 | 0,001 |
| Всего | 1,01 | 0,003 |

ООО «ПТФ Мурманская»

Источником водоснабжения ООО «Мурманская» является река Кола.

Комплекс водозаборных сооружений расположен на левом берегу реки в 5 км от устья (1431 км Октябрьской железной дороги – район ж./д. станции Выходной).

Вода от водоисточника с помощью насосной станции I подъема транспортируется по магистральному водоводу D = 219 мм в две нитки, протяженностью 1600 м на водопроводные очистные сооружения ООО «Мурманская», расположенные на территории предприятия в одном здании с насосной станцией II подъема.

Водопроводные очистные сооружения предназначены для механической очистки и обеззараживания воды.

Расчетный расход воды на нужды ООО «Мурманская» составляет 1,084 тыс. м3/сут.

В 2007 г. разработан и согласован проект «Зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Мурманская» - реки Кола».

Проектное решение

Расчетное водопотребление

В расчетные расходы хозяйственно-питьевого водоснабжения включаются расходы на  нужды населения и неучтенные расходы.

Расчетные расходы производственно-технического водоснабжения складываются из расходов на нужды промышленных предприятий и полив территории.

- Расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения

В проектируемых жилых и общественных зданиях предусматривается санитарно-техническое благоустройство: водопровод, канализация  и горячее водоснабжение как централизованное (многоэтажная застройка), так и от местных водонагревателей (1-2-этажная застройка).

Удельные среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  и представлены в таблице 10.1.3.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 10.1.3

Удельные среднесуточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с ванными и местными водонагревателями | 230 | 230 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 270 | 270 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании экономических данных проекта и представлены в таблице 10.1. 4.

Коэффициент суточной неравномерности для определения  расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2.

| Таблица 10.1.4 |
| --- |
| Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского поселения Молочный |
| № п/п | Наименование | Степень благоустройства | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | Максимальный расход, тыс. м3/сут. | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | Максимальный расход, тыс. м3/сут. |
| 1 | пгт. Молочный | -с ванными и местными водонагревателями | 0,35 | 0,08 | 0,10 | 1,3 | 0,30 | 0,36 |
|  |  | - с централизованным горячим водоснабжением | 5,9 | 1,59 | 1,91 | 5,5 | 1,49 | 1,78 |
|  | ИТОГО | 6,25 | 1,67 | 2,01 | 6,8 | 1,78 | 2,14 |
| 2 | район ул. Заречная | -с ванными и местными водонагревателями | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | - с централизованным горячим водоснабжением | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
|  | ИТОГО | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,2 | 0,05 | 0,06 |
| 3 | ж/д. ст. Выходной | -с ванными и местными водонагревателями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - с централизованным горячим водоснабжением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 6,5 | 1,74 | 2,08 | 7,0 | 1,83 | 2,20 |

- Расходы воды на нужды промышленных предприятий

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления и данных предприятий.

Расходы приняты по существующему водопотреблению с увеличением на 10 %.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Так как ООО «ПТФ Мурманская» имеет собственную систему водоснабжения, расходы воды на нужды данного предприятия в расчетах не учитываются.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий приведены в таблице 10.1.6.

- Расходы воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды на полив территории  приведены в таблице 10.1.5.

Таблица 10.1.5

Расходы воды на полив территории

| Очередь проектирования | Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, л/сут | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Первая очередь | 60 | 0,39 |
| Расчетный срок | 70 | 0,49 |

Суммарные суточные расходы воды представлены в таблице 10.1.6.

| Таблица 10.1.6 |
| --- |
| Суммарные суточные расходы воды |
| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | Среднесуточный расход | Максимальный расход | Среднесуточный расход | Максимальный расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 1,74 | 2,08 | 1,83 | 2,2 |
| 2 | Неучтенные расходы (10%) | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,22 |
| 3 | Промышленность | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Полив территории | 0,39 | 0,39 | 0,49 | 0,49 |
|  | ВСЕГО | 2,41 | 2,79 | 2,61 | 3,02 |

- Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*.

Таблица 10.1.7

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 1 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 15 |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,5 |

Продолжительность тушения пожара – 3 ч.

Пожарный запас воды: (1*15+1*2,5)*3,6*3 = 189 м3.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Источники водоснабжения

Реки Кола является единым источником водоснабжения г.г. Мурманск, Кола, пгт. Молочный, п. Зверосовхоз, п. Кильдинстрой.

В данной системе водоснабжения также задействован еще один водоисточник – река Тулома, снабжающий водой г.г. Мурманск, Кола, п. Мурмаши.

Основной проблемой водоснабжения указанных населенных пунктов является отсутствие защищенных источников водоснабжения

При авариях на промышленных или военных объектах возможно резкое ухудшение качества воды в поверхностных источниках. Поэтому желательным является наличие хотя бы одного защищенного источника водоснабжения.

Проведенные поисковые работы в долинах рек Кола и Тулома привели к следующему.

В долине реки Кола разведано три месторождения подрусловых вод, то есть незащищенных от антропогенного воздействия – в р-не п. Кильдинстрой, п. Зверосовхоз и п. Молочный суммарным дебитом 88,0 тыс. м3/сут. Эти воды значительно уступают по качеству поверхностным водам: низкий рН,  превышение по железу, по алюминию, по марганцу, по цветности и по перманганатной окисляемости.

В соответствии с классификатором технологий очистки природных вод, такие воды требуют сложного комплекса водоподготовки: глубокой аэрации, сухого фильтрования, стабилизации и обеззараживания.

В долине р. Тулома выявлено Нижнетуломское месторождение подземных вод, расположенное в 2,5 км юго-западнее поверхностного водозабора и состоящее из двух участков: Полуостров и Прибрежный.

Общересурсный потенциал Нижнетуломского  месторождения оценен в объеме 210 тыс. м3/сут. Подземные воды по всем показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и пригодны для использования в целях питьевого водоснабжения. Дополнительно представленное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области от 12.01.2006 №09 подтверждает это и отмечает высокое качество подземных вод продуктивного горизонта.

Наиболее перспективным является участок «Полуостров». Участок «Прибрежный» сильно вытянут вдоль реки, вода его характеризуется более низким качеством.

В настоящее время по участку Полуостров проведена экспертиза запасов  по категории С1  объемом 100 тыс./м3, утверждены ГКЗ 28.06.2006.

Учитывая возможное антропогенное воздействие пометохранилища птицефабрики «Мурманская» на водоисточник – р. Кола, объемы забираемой из нее воды необходимо сократить до минимума с использованием воды р. Тулома и подземного водозабора.

Мероприятия по переводу водоснабжения г. Мурманска на подземный источник включены в региональную целевую программу «Водоснабжение Мурманской области» (2008-2017 гг.), целями которой являются:

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения, соответствующей СанПиН 1074-01.

2. Повышение устойчивости и надежности  функционирования систем водоснабжения.

3. Обеспечение защиты хозяйственно-питьевого водоснабжения от техногенного воздействия промышленных выбросов и вероятных радиационных выбросов от объектов атомной энергетики, радиационно-опасных объектов в соответствии с ГОСТ Р 22.6.01-95.

4. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В состав программы входят две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Поиск, разведка, оценка и обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов»;

- подпрограмма 2 «Реконструкция действующих сетей водоснабжения».

Согласно программе, необходимо проведение следующих мероприятий по улучшению водоснабжения Мурманска:

- подготовка проектно-сметной документации по переходу на наиболее защищенные подземные источники водоснабжения и строительству водоводов до подключения к действующим системам водоснабжения  города (на выявленных и разведанных  месторождениях подземных вод);

- подготовка проектно-сметной документации по реконструкции действующих систем водоснабжения;

- реализация проектов по переводу на наиболее защищенные подземные источники водоснабжения и строительству водоводов до подключения к действующим системам водоснабжения  (на выявленных и разведанных  месторождениях подземных вод);

- реализация проектов по реконструкции и развитию действующих систем  водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

Для всех водозаборов разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны.

На территориях поясов ЗСО должны соблюдаться определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Система и схема водоснабжения

ГОУП «Мурманскводоканал» составлен проект «Реконструкция системы водоснабжения г. Мурманска на 2007 г. – 2015 г.», основной стратегической задачей которого является изменение системы подачи и распределения воды города Мурманска, обеспеченной полноценной водоподготовкой на существующих станциях очистки воды.

Так как система водоснабжения пгт. Молочный характеризуется взаимосвязанностью и нераздельностью с системой водоснабжения г. Мурманска, данные мероприятия  непосредственно влияют на качество водоснабжения поселка.

Согласно программе, необходимо проведение следующих мероприятий по улучшению водоснабжения пгт. Молочный:

  - Модернизация Южных водопроводных сооружений

  - Реконструкция основных водоводов

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения пгт. Молочный.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме.

Для новых районов предусматривается прокладка трубопроводов и подключение их к существующим водоводам, а также необходима реконструкция существующих сетей  на участках, требующих замены.

Основные мероприятия

- Освоение на первую очередь нового источника водоснабжения:

- подготовка проектно-сметной документации и реализация проектов по переходу на наиболее защищенные подземные источники водоснабжения и строительству водоводов до подключения к действующим системам водоснабжения  (на выявленных и разведанных  месторождениях подземных вод).

- Реконструкция основных водоводов.

- Модернизация Южных водопроводных сооружений

- Реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.

- Прокладка трубопроводов и обязательная их закольцовка для организации водоснабжения в новых районах строительства.

- Введение повсеместного приборного учета расхода холодной воды.

## 10.2 Водоотведение

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по системе водоотведения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Исходные данные для составления разделы получены в ГОУП «Мурманскводоканал», МУП «УМС-СЕЗ».

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения, М., 1986,

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 2005,

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М.,2000,

- Водный кодекс РФ, 2007.

Существующее положение

Пгт. Молочный

В пгт.Молочный существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации.

Общая протяженность канализационной сети – 7,94 км.

Отведение сточных вод осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется 3 канализационных насосных станций.

Все хозяйственно-бытовые стоки поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные на правом берегу р. Колы.

На очистных сооружениях (начало эксплуатации – 1965 г.) предусмотрена полная биологическая очистка на биофильтрах с доочисткой в биопрудах.

Проектная  производительность очистных сооружений 4,2 тыс. м3/сут.

Состав и краткая характеристика сооружений:

- Ж/б приемная камера

- Механическая очистка:

- Ручная решетка

- Горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды

- Первичные двухъярусные отстойники

- Биологическая очистка:

- Биофильтры

- Вторичные вертикальные отстойники

- Доочистка:

- Биопруды естественной аэрации, каскадного типа

- Обеззараживание сточных вод:

- Хлорирование жидким хлором

- Сооружения по обработке осадка и песка:

- 1 стадия обработки осадка – сбраживание осадка в септической части первичных двухъярусных отстойников

- 2 стадия обработки осадка – термическое кондиционирование на иловых площадках. Иловые осадки используются в качестве органоминеральных удобрений на территории КОС и огородах местных жителей.

Выпуск сточных вод осуществляется через трубопровод D  = 500 мм с высоты 10 м на водобойный банкет (каменную наброску), далее образует ручей, впадающий в р. Кола в предпороговой зоне.

| Таблица 10.2.1 |
| --- |
| Сведения об объемах сточных вод за 2008 г. |
| № п/п | Пропущено сточных вод | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | от населения | 429,4 | 1,18 |
| 2 | от бюджетнофинансируемых организаций | 34,7 | 0,10 |
| 3 | от промышленных предприятий | 23,1 | 0,06 |
| 4 | от прочих организаций | 12,7 | 0,03 |
| всего | 499,9 | 1,37 |

ж./д. ст. Выходной

Сточные воды вывозятся на канализационные очистные сооружения пгт. Молочный.

ООО «ПТФ Мурманская» имеет собственную систему водоотведения.

Хозяйственно-бытовые и производственные (близкие по составу к бытовым) сточные воды проходят очистку на канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки, производительностью 2,7 тыс. м3/сут.

Комплекс очистных сооружений состоит из следующих сооружений:

- Резервуар – усреднитель

- Песколовка с круговым движением воды

- Блок аэротенков с первичными и вторичными отстойниками

- Хлораторная на жидком хлоре

- Иловые и песковые площадки

Очищенные сточные воды сбрасываются по организованному выпуску №1 в Вересову губу Кольского залива.

Сброс сточных вод от промывки фильтров водопроводных очистных сооружений предусмотрен по организованному выпуску №3 в Вересову губу Кольского залива.

Проектные решения

Расходы сточных вод

- Расходы сточных вод от жилой  и общественной  застройки

На основании СНиП 2.04.03-85* удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 10.2.2

Удельное среднесуточное водоотведение от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-бытовое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с ванными и местными водонагревателями | 230 | 230 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 270 | 270 |

Расходы сточных вод от жилой застройки приведены в таблице 10.2.3.

- Расходы сточных вод от промышленных предприятий

Прогнозный расход сточных вод от промышленных предприятий, сбрасываемых в городскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Так как ООО «ПТФ Мурманская» имеет собственную систему водоотведения, расходы сточных вод от данного предприятия в расчетах не учитываются.

Суммарные расходы сточных вод                     Таблица 10.2.3

| Наименование потребителя | Расход сточных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Среднесуточный расход | Максимальный расход | Среднесуточный расход | Максимальный расход |
| Население | 1,74 | 2,08 | 1,83 | 2,2 |
| Неучтенные расходы (5%) | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,11 |
| Промышленность | 0,065 | 0,065 | 0,07 | 0,07 |
| ВСЕГО | 1,89 | 2,25 | 1,99 | 2,38 |

Система и схема водоотведения

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Мощности действующих очистных сооружений канализации (4,2 тыс. м3/сут.) будет достаточно для приема сточных вод на первую очередь и расчетный срок.

Для обеспечения нормативной очистки сточных вод необходима модернизация действующих канализационных очистных сооружений, а именно:

- Замена загрузочного материала биофильтра на пластмассовый в целях интенсификации биологической очистки, а также снижения антропогенной нагрузки на р. Кола.

- Перевод на УФ-обеззараживание очищенных сточных вод с тем, чтобы ликвидировать опасный производственный объект в черте населенного пункта, а также прекратить насыщение хлором и его соединениями р. Кола.

Данные предложение по модернизации очистных сооружений пгт. Молочный были разработаны ГОУП «Мурманскводоканал» для включения в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2006-2015 гг.

Основные мероприятия

- Модернизация очистных сооружений:

- перевод на УФ-обеззараживание очищенных сточных вод;

- замена загрузочного материала биофильтра.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений с учетом развития;

- Прокладка сетей в новых районах строительства.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем водосберегающих технологий.

## 10. 3. Энергоснабжение

### 10.3.1. Электроснабжение

Современное положение

Электроснабжение потребителей городского поселения Молочный осуществляется от центральной энергосети энергосистемы Мурманской области (основные собственники: ОАО «ТГК-1» / ОАО «Концерн Энергоатом» «Кольская атомная станция» / филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Колэнерго» / ведомственные территориальные сетевые организации).

На территории городского поселения Молочный находится 3 подстанции: ПС 35/6 кВ № 340, ПС 150/35/6 кВ № 89, ПС 330/150 кВ № 200. Подстанции № 340 и № 89 относятся к филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Колэнерго», подстанция № 200 – к филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» «КПМЭС» (таблица 10.3

Основная подстанция, питающая пгт. Молочный – ПС № 340.

Подстанция запитана по двуцепным высоковольтным линиям 35 кВ (М-34 и М-15). И включена между ВЛ 35 (М-16) и ПС-89. Втора питающая подстанция МО ГП Молочный ПС №89 включена по линии ВЛ 35 соответственно между ПС№ 340 и ВЛ 35 (М78/33). А по ВЛ 150 (Л-170) подключена к ПС № 200.

Часть нагрузки ООО «ПТФ Мурманская» включена через ПС 150/35/6 кВ № 89 по ЛЭП 6 кВ.

Ст. Выходной запитывается от ПС 150/35/6 кВ № 89.

Распределение электроэнергии потребителям населённых пунктов городского поселения Молочный осуществляется одноцепными линиями на напряжении 6 кВ.

Общая протяженность линий электропередач по МО составляет 7,1 км, износ – 30%.

Годовое электропотребление пгт. Молочный составляет 1,2 млн. кВтч, района Заречье – 0,2 млн. кВтч, станции Выходной 0,35 млн. кВтч.

| № П/П | Наименование ПС | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Существующие трансформаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощность, МВА | Наличие РПН |
| 1 | ПС № 340 | 35/6 | 1988 | 2 х 10 | есть |
| 2 | ПС № 89 | 150/35/6 | 1986 | 25 | есть |
|  |  |  | 1987 | 25 | есть |
| 3 | ПС № 220 | 330/150 | - | 2 х 250 | есть |

Прохождение линий ВЛ и местоположение подстанций на территории городского поселения Молочный показаны на «Схеме Электроснабжения и Связи», М 1:5000.

Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе проектных расчетов численности населения и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составляют соответственно 1480 кВтч/чел в год, 4340 часов и 0,34 кВт/чел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 11.1.1

| Этап | Население, тыс. чел | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 6,5 | 9,6 | 2,2 |
| Расчетный срок | 7,0 | 15,2 | 2,9 |

Электрическая нагрузка промышленности должны определяться на основании специализированных проектных проработок.

Максимальная электрическая нагрузка городского поселения Молочный с учётом промышленности и других потребителей.

Таблица 11.1.2

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,2 | 2,9 |
| Промышленность | 3,9 | 6,0 |
| Прочие потребители | 1,0 | 1,3 |
| Итого | 7,1 | 10,2 |
| то же с учётом коэффициента одновременности (0,85) | 6,0 | 8,7 |

Максимальная нагрузка по городскому поселению на первую очередь составит 7,1 МВт, на расчетный срок – 10,2 МВт.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Покрытие электронагрузок потребителей городского поселения Молочный будет осуществляться от существующих подстанций ПС № 340 и № 89.

Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства будет осуществляться за счёт развития городских электрических сетей 6/0,4 кВ: строительства трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и прокладки линий электропередач напряжением 6 кВ и 0,4 кВ.

Также, для увеличения отпуска электроэнергии потребителям и обеспечения качественного и надёжного электроснабжения, в течение первой очереди необходимо:

- произвести замену и реконструкцию физически и морально устаревшего оборудования подстанций;

- закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций;

- провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии.

### 10.3.2. Теплоснабжение

Современное положение

Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, промышленные предприятия и прочие потребители.

Главная задача теплоснабжающих организаций области – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение пгт. Молочный осуществляется от котельной расположенной на территории птицефабрики.

Теплопотребители пгт. Молочный получают теплоэнергию по 4-х километровой теплотрассе диаметром 300 мм от мазутной котельной ГОУТП «ТЭКОС», находящейся на территории птицефабрики. У котельной имеется значительный запас по мощности. Состояние магистрали и теплотрасс оценивается как удовлетворительное.

Теплоснабжение района Заречное осуществляется от локальной электрокотельной.

Промышленные объекты посёлка городского типа отапливаются от собственных электрокотельных.

Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) составляет 9,14 км; в том числе ветхих – 1,2 км.

Годовое потребление теплоэнергии составило в 2008 году 3,4 млн. Гкал.

Теплоснабжение ж/д станции Выходной осуществляется от электрокотельной МУП УМС СЕЗ.

Теплопотребление ж/д станцией Выходной – 0,27 тыс. Гкал/год; поселка Заречное – 1,68 тыс.Гкал/год.

Данные по существующим котельным и их технические характеристики представлены в таблице 10. 2.1.

Износ оборудования котельной птицефабрики составляет 67 %. Износ магистральных теплосетей 34%.

| Таблица 11.2.1 |
| --- |
| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения о расходе топлива | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормир.потерь и собст. нужд (Гкал/год) | Сведения по основному оборудованию | Подключенная нагрузка с учетом нормир.потерь, Гкал/ч | Общая площадь отапливаемых помещений, м2 |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год, т.н.т/год | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |  | Марки котлов | Количеств, шт | Установленная мощность, Гкал/ч | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |
| ГОУТП «ТЭКОС» котельная г.п. Молочный | п.г.т. Молочный тер. ОАО "Мурманская" | Мазут М-100 | 5477,8 | 6852 | 44760 | ДКВР-6,/13, ДЕ-16/14ГМ, КВГМ-10 | 4,1,2 | 47,11 | 14,654 | 11,273 | 3,381 | 166555,6 | 104230,6 | 62325 |
| Электрокотельная ст.Выходной | ст. Выходной | электричество | 319 | 390 | 274 | ЭПО-60 | 1 | 0,1032 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1142,7 | 1142,7 | 0 |
| ГОУП «Мурманскоблводоканал» | п.Молочный, ул.Заречная | электричество | 1959,7 | 2868,9 | 1685,3 | - | 2 | - | 0,725 | 0,48 | 0,245 | 5025,4 | 5025,4 | 0 |

Проектное решение

Схема теплоснабжения города – централизованная. Теплоснабжение потребителей пгт.Молочный намечается от существующих источников.

Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей предварительно произведён на основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП 2.04.07-86*/СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Расчетные температуры наружного воздуха принимаются для отопления -29 ºС.

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

  - Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади)

| Застройка | 1–2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 226,0 | 132.4 | 87,6 |
| Новая | 176,2 | 100,2 | 85,8 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Распределение тепловых нагрузок для городского поселения Молочный на первую очередь и расчётный срок приведено в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2

Распределение тепловых нагрузок для городского поселения Молочный

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 6,5 | 7 |
| 2 | Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 134 | 192 |
| 3 | Отопление зданий |  |
| 4 | - в т.ч. существующих | МВт | 9,3 | 9,1 |
| 5 | 1-2 этажные | МВт | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 3-4 этажные | МВт | 0,5 | 0,3 |
| 7 | 5 и более этажей | МВт | 8,8 | 8,8 |
| 8 | - новых | МВт | 3,9 | 10,4 |
| 9 | 1-2 этажные | МВт | 2,6 | 4,4 |
| 10 | 5 и более этажей | МВт | 1,3 | 3,0 |
| 11 | Общее отопление жилых зданий | МВт | 13,3 | 19,5 |
| 12 | Отопление общественной застройки | МВт | 3,3 | 4,9 |
| 13 | Вентиляция общественной застройки | МВт | 1,5 | 2,5 |
| 14 | Горячее водоснабжение | МВт | 6,3 | 6,8 |
| 15 | Максимальный тепловой поток | МВт | 24,4 | 30,7 |
|  |  | Гкал/час | 21,0 | 26,4 |

Суммарный тепловой поток ЖКС для городского поселения Молочный составит на первую очередь – 21,0 Гкал/час, на расчетный срок – 26,4 Гкал/час.

Исходя из существующей мощности котельной в 47 Гкал/час, можно сделать вывод, что увеличение мощности котельной на проектный период не потребуется.

Потребность в теплоэнергии промышленных предприятий будет обеспечиваться от собственных теплоисточников.

Для обеспечения теплом нового района потребуется строительство новой теплотрассы длиной 1км. Врезку в магистральный теплопровод предлагается осуществить в районе перехода теплотрассы через проектируемую ж/д.

Теплоснабжение района Заречный предлагается сохранить от элекетрокотлов.

На первую очередь потребуется модернизация оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС». На расчетный срок предлагается перевод котельной ГОУТП «ТЭКОС» на газовое оборудование.

Развитие системы теплоснабжения планируется осуществлять с максимальным использованием существующей инфраструктуры и развития централизованного теплоснабжения, а также за счёт внедрения индивидуальных систем теплоснабжения в ИЖС с применением теплоаккумулирующего оборудования.

Для перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения с возможностью надёжного обеспечения тепловых потребностей вновь строящихся объектов необходима модернизация всей системы теплоснабжения.

На первую очередь потребуется:

- строительство новых и реконструкция изношенных тепловых сетей с применением ППУ изоляции;

- перекладка участка магистральной теплотрассы через запланированную железную дорогу;

- строительство нового участка теплотрассы с врезкой в теплопровод в районе перехода теплотрассы через проектируемую ж/д до нового района;

- модернизация оборудования котельных.

На расчетный срок планируется:

- строительство теплотрассы к кварталам новой застройки;

- перевод оборудования котельных на газовое оборудование.

Прохождение теплотрасс по территории городского поселения Молочный и местоположение теплоисточников показаны на «Схеме Электроснабжения и Связи» , М 1:5000.

## 10.4. Газоснабжение

Современное положение

В городском поселении Молочный газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом. Газоснабжение ЖКС на территории пгт. Молочный осуществляется через подземные резервуарные установки.

Основным направлением использования сжиженного углеводородного газа в пгт.Молочный является пищеприготовление.

Расход газа в городском поселении за 2008 год составил 75,8 тыс. куб. м.

Проектное решение

Источником газоснабжения городского поселения Молочный предусматривается природный и сжиженный газ.

На расчетный срок ожидается газификации населённых пунктов природным газом от Штокмановского месторождения.

По территории городского поселения Молочный планируется прохождение отвода от трассы магистрального газопровода «Мурманск – Волхов».

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Потребителей сжиженного газа возможно будет перевести на природный газ.

Согласно СП 42.101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению составит 120 куб. м/год – для потребителей многоквартирного фонда, с централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением и 300 куб. м/год – для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Расход природного газа городского поселения Молочный при 100 % газификации по срокам проектирования

Таблица 11.3.1

| Расход газа на: | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | индивидуальный жилой фонд | - | 0,5 | - | 0,15 |
|  | многоэтажный фонд | - | 6,5 | - | 0,78 |
| отопление | - | - | - | 17,7 |
| промышленность и прочие потребители | - | - |  | 1,86 |
| Всего (округл.) | 6,5 | 7,0 | - | 20,5 |

Потребление природного газа по городскому поселению Молочный составит на расчетный срок –   20,5 млн. куб. м.

Населенные пункты городского поселения планируется газифицировать посредством строительства межпоселковых газопроводов.

Предварительно, подачу газа предполагается осуществить по межпоселковому газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 108 мм (давление 1,11 МПа) от проектируемой ГРС «Кола» до ГРП в пгт. Молочный. Межпоселковый газопровод до пгт. Молочный планируется проложить вдоль автодороги «Кола – Молочный».

Далее от ГРП пойдет газопровод высокого давления 1 категории диаметром 108 мм (давление 0,83 МПа), вдоль автодороги на ж/ст. Выходной, до котельной ГОУТП «ТЭКОС» с переходом через проектируемую ж/д и с отпайкой на ГРП проектируемого района.

Трассу газопровода, проходящую по территории пгт. Молочный, рекомендуется исполнить в подземном варианте. Прохождение трассы газопровода вдоль дорог, внегородской черты, экономически целесообразно выполнить в надземном исполнении.

Ж/д ст. Выходной планируется снабжать природным газом за счет строительства газопровода высокого давления 1 категории диаметром 57 мм (давление 0,83 МПа) с врезкой в газопровод высокого давления, идущего на котельную ГОУТП «ТЭКОС» и сооружения ГРП на территории ст. Выходной.

Перспективный часовой расход природного газа пгт.Молочный оценивается в 3,4 тыс. куб. м/ч; ст. Выходной – 27,4 куб. м/ч.

В течение срока первой очереди специализированным организациям, в увязке со Схемой газоснабжения г. Мурманска и Мурманской области, необходимо разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации городского поселения Молочный».

Прохождение трасс магистрального газопровода-отвода, газопроводов высокого давления и местоположение ГРП на территории городского поселения Молочный показаны на «Схеме Электроснабжения и Связи» , М 1:5000.

## 10.5. Связь

Телефонизация

Существующее положение

Основным оператором проводной связи в городском поселении Молочный является Мурманский филиал ОАО «Северо-западный Телеком».

Данные по АТС городского поселения представлены в таблице 11.4.1.

Таблица 10.4.1

Характеристики АТС

| № п/п | Наименование населенного пункта | Индекс АТС | Адрес | Тип АТС | Ёмкость монтированная | Задействованная ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Молочный | АТС-5391 | Ул. Молодежная, д.4 | АТСК 100/200 | 1300 | 1236 |

В ближайшее время увеличение номерной емкости существующей АТС не планируется. Возможен перенос оборудование АТС в новое здание.

Телефонизация района Заречный осуществляется через распределительный шкаф (РШ 539102).

Телефонная плотность на 100 жителей в городском поселении Молочный равняется 22 телефонным аппаратам.

В городском поселении Молочный используются следующие типы прокладки телефонных сетей:

- подземный в грунте;

- подземный в кабельной канализации и коллекторах;

- настенный (открытой или скрытой прокладки);

- подвесной (на столбах и стоечной линии).

На территории городского поселения так же предоставляются универсальные услуги связи (УУС), с помощью установленных в населенных пунктах таксофонов. На территории установлено 2 таксофона.

Междугородний кабель связи, основанный на медных линиях связи,  проложен от г. Колы. Предоставление услуг междугородней телефонной связи осуществляется через транзитный зоновый узел через операторов дальней связи.

Проектное решение

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,2 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3,2 = 32,25 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в городском поселении Молочный, приведены в таблице 11.4.2.

Таблица 11.4.2

Расчет номерной емкости для городского поселения Молочный

| № п/п | Название Населенного пункта | Первая очередь, 2015 г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | пгт. Молочный | 2031 | 406 | 26 | 2188 | 438 | 28 |

Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод, что для удовлетворения в номерной емкости, на первую очередь потребуется:

- для пгт. Молочный  увеличение номерной емкости на 1100№№ и замена аналоговой АТС на цифровую АТС (рекомендуется тип SI 2000);

- Замена междугороднего кабеля, идущего к г.Кола, на волоконно-оптический.

На расчетный срок потребуется увеличение номерной емкости для городского поселения Молочный на 200 номеров.

Строительство сети ВОЛС позволит использовать все возможности мультисервисных сетей общего доступа (такие как передача голоса, видео, данных, постоянный доступ к Интернет по выделенным цифровым каналам связи), а также значительно удешевит междугороднюю связь.

Радиофикация

Существующее положение.

Характеристики радиотрансляционной сети в городском поселении Молочный определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы».

Данные по радиоузлам расположенным в городском поселении представлены в таблице 11.4.3.

Таблица 11.4. 3

Характеристики проводного вещания

| № п/п | Адрес | Тип | Мощность кВт | Количество программ | Количество радиоточек на 01.04.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Молочный, ул. Северная, д.3а | Днепр 1,0 | 1 | 3 | 315 |
| 2 |  | УПТВТ 60*2 | 0,06 |  |  |

Опорных и усилительных подстанций нет,  ЗТП также отсутствуют.

Программа развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации определена согласно Постановлению коллегии Минсвязи России от 28.03.2000 №5-2. Основной задачей  Программы является решение следующих проблем: повышение рентабельности предприятий связи и расширение сервиса услуг, и повышение их качества. В перспективе планируется закрытие радиоузла и перевод абонентов на эфирное вещание.

Сотовая связь

Быстрыми темпами продолжает развиваться в Мурманской области сотовая  связь. Мурманская область находиться  на 6 месте по уровню проникновения сотовой связи (52%). На территории городского поселения Молочный услуги сотовой связи предоставляют  все основные федеральные операторы: МТС (зона охвата населения 70%), Билайн и Мегафон. Данные операторы обеспечивают практически полное покрытие всей территории  поселения. Кроме того, мелкие операторы Теле 2 и частично Скайлинк покрывает территорию.

Любой из абонентов получает качественную и надежную связь, как на улице, так и в помещениях. Развитие присутствия  на территории городского поселения Молочный сотовых операторов связано с установкой дополнительных базовых станций и соответствующим выравниванием зон покрытия.

Зона покрытия оператора МТС (красным цветом обозначены места уверенного приема).

В ближайшей перспективе следует ожидать усиления конкуренции GSM-операторов в технологической плоскости - перехода от ценовых войн к гонке по внедрению сетей третьего поколения.

3G - это эволюционное развитие сетей связи. Сети 2G (существующие) и 3G будут сосуществовать и развиваться параллельно еще длительное время. Только когда рынок будет полностью насыщен мобильными аппаратами с поддержкой 3G и их уровень проникновения станет близок к 100%, можно будет ставить вопрос о полной замене сетей 2G на сети 3G

Интернет

Рынок Интернет услуг в городском  поселении Молочный  представлен компанией Северо-Западный Телеком. Компания Северо-Западный Телеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги коммутируемого доступа, а также услуги  доступа по выделенному каналу (коммутируемый доступ, регламентируемая скорость 56 кбит/с).

Абоненты с городского поселения работают через Мурманский модемный пул, емкость которого составляет 480 пулов. Возможность пользования данной услугой имеют все абоненты АТС Молочного. Коммутируемый доступ является по сути устаревшим и постепенно исчезнет из использования.

Развитие Интернета в городском поселении Молочный связано с внедрением услуг широкополосного доступа в интернет. Широкополосный доступ, регламентируемая скорость от 56 кбит/с до 8 Мбит/с, использует те же телефонные линии, что и при коммутируемом доступе, но в данном случае телефон остается свободным. Появление высокоскоростного доступа к глобальной сети связанно со строительством оптоволоконной линии связи.

Телевидение и Радио

Основным оператором телевизионного вещания в городском поселении Молочный  является Мурманский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). На территории городского поселения Молочный нет собственных средств эфирного телерадиовещания. Территория городского поселения находится в расчетной зоне уверенного приема телевизионных программ, транслируемых техническими средствами Мурманского ОРТПЦ расположенными в г. Мурманске на сопке Варничной (ул. Шолохова, д. 36).

Охват населения составляет 100% по трем программам.

Радиовещание так же осуществляется средствами Мурманского ОРТПЦ. Имеется возможность осуществлять прием более 10 программ радиовещания.

С 17 декабря 2007 года прекращена разработка аналоговых частот, что в свою очередь вызывает невозможность увеличения количества транслируемых программ, как в Мурманской области, так и в Российской Федерации

Перспективой развития телевещания, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории городского поселения оказывает Мурманский филиал ФГУП «Почта России». Всего на территории городского поселения Молочный действует  одно почтовое отделение. Оно относится к Кольскому почтамту.

Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка). Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение, сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции.

Решения данных проблем возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.

- создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы).

11.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка и защита территории

Данный раздел в составе проекта выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 27.02.2003г., № 27, глава 3.1.5),

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления,

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Инженерная защита территории охватывает достаточно широкий круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития территории, гарантированной защиты  населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений.

Проведение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территорий является актуальной задачей для населенных пунктов Кольского района, городского поселения Молочный ввиду развития опасных природных и техногенных процессов, их воздействия на территорию населенных пунктов.

Обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, промышленных узлов и сопредельных с ними территорий, предусмотренных проектом к сохранению и развитию, требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке и защите вовлеченных в градостроительную деятельность территорий и  вновь осваиваемых.

Проектные предложения по инженерной подготовке, инженерной защите территории выполнены в соответствии с планировочными предложениями по развитию населенного пункта, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические и прочие природные условия.

С целью определения необходимого комплекса мероприятий по инженерной подготовке следует выявить основные проблемные ситуации.

К ним относятся следующие факторы:

- сейсмичность – по картам ОСР-97 территория Мурманской области классифицируется следующим образом:

- карта А (для гражданского строительства) – сейсмичность 5 баллов,

- карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) – соответственно 6 и 7 баллов,

- затопление части пойменной территории расчетными паводками 1% обеспеченности р. Кола

- разнообразие рельефа, что определяет сложность и экономические затраты при освоении территории,

- значительное количество водных объектов – р. Кола, ручей Лютый (Медвежий)  и их водные бассейны, многочисленные озера,

- развитие грунтов с пониженной несущей способностью (преимущественно долинные комплексы),

- заболачивание и заторфовывание в межхолмных понижениях, в долинах рек,

- оврагообразование, оползни (преимущественно на правобережных притоках р. Кола).

Цель настоящего раздела – предусмотреть в проекте комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории пгт. Молочный, повышения уровня общего благоустройства.

Проектные предложения по инженерной подготовке и инженерной защите территории пгт. Молочный предусмотрены в составе следующих мероприятий:

- инженерная защита от затопления,

- собственно инженерная подготовка площадок освоения (организация водоотведения поверхностного стока, водопонижение грунтовых вод, вертикальная планировка территории, благоустройство водотоков и водоемов),

- мелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного использования.

Мероприятия по инженерной подготовке приведены в составе «Схемы инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды», масштаба 1: 5 000.

Проектное решение

Основные решения по инженерной защите и инженерной подготовке пгт.Молочный намечаются в соответствии с предложениями по экономическому и планировочному развитию городского поселения Молочный.

- Инженерная защита от затопления

В пределах Кольского района расположены системные гидроэнергоисточники – Туломский каскад гидроэлектростанций. Гидроэлектростанции Туломского каскада расположены на р. Тулома и находятся в границах муниципальных образований: городское поселение Верхнетуломский (Верхнетуломская ГЭС-XII) и городское поселение Мурмаши (Нижнетуломская ГЭС-XIII).

Таблица 11.1

| Общая характеристика существующих системных ГЭС Наименование гидроэлектростанции | Год пуска | Тип ГЭС | Вид регулирования | Установленная мощность, МВт | Затопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад Туломских ГЭС |
| Верхне- Туломская ГЭС-12 | 1965 | плотинно-деривационный | многолетний | 268,0 | Часть объектов (в прибрежной зоне) в пгт. Молочный, Выходной |
| Нижне- Туломская ГЭС-13 | 1949 | русловой | суточный | 57,2 |  |

Основным ограничением территориального развития является возможное катастрофическое затопление при прорыве плотин указанных ГЭС (подробнее в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Ограничения (запрещения) на строительство новых капитальных объектов в зоне катастрофического затопления определены действующими нормативными документами СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Относительно возможности затопления территории городского поселения Молочный в случае разрушения напорного фронта плотин Туломских ГЭС  - по данным Главного управления МЧС по Мурманской области - возможно частичное затопление устьевой части р. Колы, что соотносится с территорией г. Кола.

Для различных объектов, расположенных зоне расчетной волны прорыва при возможном разрушении напорного фронта плотин ГЭС, должны применяться ограничения по освоению территорий, применяемые мероприятия разрабатываются Территориальными органами МЧС РФ.

Инженерные мероприятия по защите территорий населенных пунктов от затопления в настоящем разделе отнесены к участкам, попадающим в зону затопления расчетными паводками 1% обеспеченности.

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории представлена р. Кола и руч.Лютый (Медвежий), Земляной, Варламов и пр.

В соответствии с гидрологической характеристикой реки района относятся к рекам преимущественно снегового питания. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое – летне-осеннего над зимним.

Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля – начале мая. В отдельные годы сроки начала половодья колеблются в значительных пределах: от первой декады апреля до третьей декады мая.

В период весеннего половодья проходит в среднем 46 – 60% годового стока, в отдельные годы – до 80%. В этот период на реках наблюдаются максимальные расходы воды.

Величина среднего слоя стока за период половодья колеблется от 380 – 400 мм.

Формирование высоких половодий обусловливается относительно большими запасами воды в снеге и устойчивой затяжной зимой без значительных оттепелей с последующим снеготаянием, сопровождающимся выпадением дождей.

Продолжительность половодья различно: на малых и средних реках, не зарегулированных озерами, средняя продолжительность половодья составляет 40 – 50 дней; на сильно зарегулированных и крупных реках – 80 – 90 дней; крайние пределы продолжительности половодья – соответственно 22-60 и 40-130 дней.

В таблице 11.2 приведены данные по уровням 1% обеспеченности по действующим водным постам ГУ "Мурманское ГМС.

Таблица 11.2

Расчетные уровни 1% обеспеченности

| Река | Наименование поста | Ноль поста, м.БС | Уровень 1% обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | см | м.БС |
| Кола | 1429-й км Октябрьской ж. д. | 23,53 | 417 | 27,70 |

Прибрежная часть территории городского поселения Молочный затапливается расчетными паводками 1% обеспеченности р. Кола.

Мероприятия по защите от затопления будут относиться преимущественно к объектам ж/д хозяйства, с/х назначения, расположенным в зоне затопления. При проектировании и строительстве в зоне затопления необходимо учитывать данные обстоятельства.

Общие мероприятия:

- укрепление береговых откосов в районе близкого к р. Коле прохождения трассы ж/д (при необходимости),

- укрепление береговых откосов на участках обустройства ж/д хозяйства (при необходимости).

При разработке проекта ж/д трассы перечисленные мероприятия должны войти в объем строительных работ

- Инженерная подготовка площадок освоения

В соответствии с решениями по градостроительному развитию на территории городского поселения Молочный  и активному развитию пгт. Молочный, проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (таблица  11.3), в том числе:

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа,

- благоустройство водотоков и водоемов  (канализование ручья),

- организация зон отдыха.

Пгт. Молочный:

- Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

Проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока, его очистка.

Водоотведение поверхностного стока намечается организовать с помощью закрытых коллекторов средним диаметром 0.6м, а также открытых лотков трапецеидального или П-образного сечения с шириной по дну – 0.6-0.8м, глубиной заложения 1м.

Основные мероприятия:

пгт. Молочный (существующая застройка):

- строительство коллекторов по основным проездам, общая протяженность 3.3км, в том числе на I  очередь – 2.6 км, из них:

- закрытые коллекторы -  2.8 км (из них на I очередь – 2.6 км),

- открытые лотки в северной части поселка (нагорная канава) – 0.5 км (расчетный срок),

- очистные сооружения дождевого стока (локальные) – 1 шт (I очередь),

пгт. Молочный (проектируемая застройка в ЮЗ части поселка):

- строительство коллекторов по основные проездам, общая протяженность 2.5 км, в том числе на I  очередь – 1.6 км, из них:

- открытые лотки – 0.8 км (I очередь),

- нагорные канавы – 0.8 км (расчетный срок),

- очистные сооружения дождевого стока (локальные) – 1 шт (I очередь),

правобережная часть, дачный массив:

- строительство сетей общая протяженностью 1.6 км (расчетный срок), в том числе:

- открытые лотки – 1 км,

- нагорные канавы – 0.6 км (расчетный срок),

Итого по системе водоотведения поверхностного стока объем работ составит:

всего – 7.4 км, в том числе на I очередь – 3.4 км, из них:

- коллекторы закрытые – 2.8 км, в том числе на I очередь – 2.6 км,

- открытые лотки – 4.7 км, в том числе на I очередь – 0.8 км,

- локальные очистные сооружения дождевого стока – 2 шт (I очередь).

Очистка стоков предусматривается на локальных очистных сооружениях секционного типа с возможностью наращивания количества рабочих сегментов, при незначительных расходах для жилых районов возможно использовать очистные сооружения кассетного типа. Размеры ОСДК и резервирование территории под их размещение: ЛОС (район существующей застройки)  – 0.06га, ЛОС (проектируемый район) – 0.1га.

В состав очистных сооружений дождевого стока могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого -50м. Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

На дальнейших стадиях проектирования  (проекты планировки, проекты застройки) проектные предложения могут уточняться и детализироваться.

- Вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа

Вертикальная планировка территории является одним из основных мероприятий, обеспечивающих нормативные условия для организации водоотведения поверхностного стока с внутриквартальных пространств, а в условиях пгт. Молочный  – обязательной частью мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения.

Ввиду достаточно пересеченного рельефа строительство на новых  площадках возможно вести после проведения мероприятий по организации рельефа (незначительная подсыпка, уположение склонов), а также обеспечения условий водоотведения поверхностного стока.

Основные мероприятия:

В соответствии с проектными решениями по градостроительному развитию пгт. Молочный объем работ по организации рельефа составит:

- на площади 29.6 га (общепланировочные мероприятия), объем земляных работ составит ориентировочно 90 тыс.м3 (средний слой подсыпки принимается 0.3м), в том числе на I очередь – 3 тыс.м3.

- Благоустройство водотоков и водоемов

В границах городское поселение Молочный  имеется значительное количество водных объектов (р. Кола, ручьи, озера).

Общие мероприятия:

- новый район освоения (ЮЗ часть пгт. Молочный) – в  соответствии с проектными предложениями предусматривается канализования малого водотока (ручей) на протяжении 0.5км с устройством водопропускного сооружения в районе ж/д..

Данное мероприятие предложено на I очередь освоения района для обеспечения инженерной подготовки площади под застройку

- Организация зон отдыха

В соответствии с проектными предложениями предусматривается организация зоны отдыха горно-спортивного направления. Для обустройства данной зоны (правый берег р. Кола) на площади около 28 га должны быть выполнены мероприятия по планировке территории, обустройству горно-лыжных спусков, площадок для размещения туристов.

В таблице 11.3 приведены основные объемы работ по инженерной подготовке территории по тем видам мероприятий, которые предусмотрены на расчетный год проектирования (2030г.).

На последующих стадиях проектирования перечень мероприятий и объемов работ может уточняться и детализироваться.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке Муниципального образования

городское поселение Молочный

Таблица 11.3

| №пп | Наименвание объекта | Перечень мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНЖЕНЕРНо-технические мероприятия регионального уровня Мелиоративные мероприятия ОСНОВАНИЕ: 1. ВЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Мурманской области" 2. ВЦП "О развития комбикормового производства в Мурманской области". 3.Региональная программа "Повышение плодородия почв в Мурманской области до 2012г. |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения Кольского района | Цели Программ: сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов; создание условий для увеличения объемов производства кормов для нужд животноводства области на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса мелиоративных, культуртехнических, агротехнических и агрохимических мероприятий | Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области |
| 1 | Крестьянское хозяйство «Родник» (п. Молочный) | Поставка и внесение на сельскохозяйственные участки удобрений в соответствии с техническим заданием | 2010 и далее |
| ИНЖЕНЕРНо-технические мероприятия муниципального уровня строительство дождевых коллекторов, очистных сооружений дождевого стока, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, подсыпка, террасирование склонов БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ |
| №№ пп | Населенный пункт | Особые условия | Мероприятия по инженерной подготовке | Ед. изм | Объемы работ, сущ/ проект/в т.ч. I очередь*) | Сроки строительства |
| 3 | Городское поселение Молочный пгт Молочный | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Кола, -заболачивание и заторфовывание пойменной части, межхолмных понижений, - пересеченный рельеф с возможными выходами скальных грунтов, - развитие пучинистных грунтов (в прибрежной части), - близкое залегание уровня грунтовых вод (до 2м) в прибрежной зоне, - оползни, оврагообразование (локально) | Дождевая канализация: Коллекторы Очистные сооружения Вертикальная планировка Подсыпка территории застройки, уположение склонов Защита от затопления (при целесообразности освоение прибрежных участков) Обустройство зон отдыха горно-лыжного направления | км шт га га | 0.65 / 7.4/ 3.4 -/ 2 / 2 н.с / 29.6 / 10 - / + / + - / 28 / 28 | 2010 – 2030гг. |
| ПРИМЕЧАНИЕ: сооружения и сети «-» - отсутствуют, «+» - предусматриваются к строительству |

Гидротехнические сооружения

В Кольском районе и городском поселении Молочный имеются гидротехнические сооружения различного назначения.

Сооружения, расположенные в зоне деятельности Двинско-Печорского БВУ и внесенные в Российский Регистр гидротехнических сооружений

Таблица 11.4

| Наименование | Сведения о ГТС, входящих в комплекс |
| --- | --- |
| Собственник ЗАО "Птицефабрика Мурманская" Эксплуатирующая организация ЗАО "Птицефабрика Мурманская" Водный объект ручей Медвежий | 12151T937150011 Ограждающая дамба пометохранилища |
| 12151T937150012 Ограждающая дамба пометохранилища ОАО "Птицефабрика Снежная" Водный объект ручей Земляной | 12151T937150012 Ограждающая дамба пометохранилища ОАО "Птицефабрика Снежная" |

Осуществление надзора технического состояния и норм эксплуатации ГТС осуществляет Росприроднадзор по Мурманской области.

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных в Кольском районе

Таблица 11.5

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Вид опасности класс опасности ПОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидродинамически опасные объекты |
| Муниципальное образование городское поселение Молочный - 2 |
| 6 | ОАО "Птицефабрика "Снежная" (пометохранилище) | Пгт. Молочный | гидродинамическая IV |
| 7 | ООО "Мурманская" (пометохранилище) | Пгт. Молочный | гидродинамическая III |

Осуществление надзора технического состояния и норм эксплуатации перечисленных объектов осуществляет Ростехнадзор по Мурманской области и Главное Управление МЧС РФ по Мурманской области.

12.  Охрана окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Так, по закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения городское поселение Молочный относятся, в частности, и некоторые вопросы охраны окружающей среды:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности (ст.52).

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды относится охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Анализ состояния окружающей среды в городском поселении Молочный производился на основании данных:

- Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Мурманской области за 2006 г., 2007 г.»;

- Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Мурманской области за 2007 г.»;

- Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кольском районе за 2007 г., 2008 г.»;

- Государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов в зоне деятельности  отдела водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ по Мурманской области  за 2007 год».

## 12.1. Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы в пределах города определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей территория города относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). ПЗА колеблется в зависимости от метеоусловий от 2,2 до 2,4. Высокая рассеивающая способность атмосферы обусловлена низкой повторяемостью слабых ветров, приземных инверсий и ситуаций застоя воздуха. Летом повышается повторяемость инверсий и слабых ветров, зимой увеличивается мощность и интенсивность инверсий, повторяемость туманов. При таких условиях редко происходит скопление примесей у земли.

На рассматриваемой территории летом преобладают ветра южных, северо-восточных, северо-западных направлений, зимой – южных и юго-западных, среднегодовое господствующее направление ветра – южное. Жилая застройка пгт.Молочный находится в южной его части.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха  на территории городского поселения Молочный не проводятся. Ближайший населенный пункт, в котором ведется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха – г.Кола, уровень загрязнения атмосферного воздуха в котором оценивается как низкий.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является мазутная котельная ГОУТП «ТЭКОС», расположенная в пгт.Молочный, сельскохозяйственные предприятия, наиболее крупным из них является птицефабрика ООО «Мурманская». На территории пгт.Молочный четыре предприятия имеют проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ): котельная ГОУТП «ТЭКОС», ООО «Мурманская», ООО «Экотранс», ООО «КолаТоргСервис».

Источником  неорганизованных выбросов является автотранспорт, как ведомственный, так и от населения. На территории городского поселения имеются пять гаражных зон. С каждым годом возрастает загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидом азота и другими загрязняющими веществами,  которое связано с существенным увеличением количества автомобильного транспорта.

Проектное решение

Комплекс мероприятий, направленных на снижения уровня негативного воздействия от стационарных источников:

- все объекты теплоэнергетического комплекса должны быть оснащены высокоэффективным пыле-, газоочистным оборудованием, для снижения до санитарных норм удельных выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу;

- перевод котельной на газовое топливо;

- предприятия и объекты, имеющие выбросы в атмосферный воздух, должны разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ), оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

- предприятия и объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

Мероприятия, направленные на снижение выбросов от автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- контроль качества топлива на АЗС;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- своевременное техническое обслуживание транспортных средств;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

  - озеленение примагистральных территорий и участков защитного коридора железной дороги, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно достичь снижения негативного  воздействия на окружающую среду от стационарных и  передвижных источников загрязнения.

## 12.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания, для этих объектов разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий определяется по классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Размеры санитарно-защитных зон предприятий должны быть согласованы с федеральными санитарными контролирующими органами. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09.

В таблице 13.2.1 представлены ориентировочные СЗЗ существующих предприятий и объектов.

Таблица 13.2.1

Ориентировочный размер санитарно-защитных зон

| Наименование предприятия (объектов) | Ориентировочный размер СЗЗ, м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Мурманская» птицефабрика | 1000 | I |
| Птицефабрика «Снежная» | 100 | IV |
| пометохранилища | 1000 | I |
| ОАО «Буш» | 50 |  |
| ООО «Промекс» | 50 | V |
| ООО «Мурманск-мебель» | 50 | V |
| ГОУП «Мурмансксельхозхимия» | 100 | IV |
| ООО «Роспродснаб» | 50 | V |
| ПМК «Северная» | 50 | V |
| Бетонный завод | 300 | III |
| КОС | 200 | III |
| склады | 50 | V |

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В настоящее время в санитарно-защитной зоне  ООО «Мурманск-мебель» и железной дороги находится часть жилой застройки пгт. Молочный.

Проектное решение

Для промышленно-коммунальных объектов необходимо:

- промышленным объектам и предприятиям необходимо разработать и утвердить проект обоснования СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований (п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09),

- требуется решить вопрос нахождения жилой застройки в СЗЗ ООО «Мурманск-мебель» и железной дороги. Для этого необходимо провести мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия. При этом размер СЗЗ может быть уменьшен в соответствии с мероприятиями п.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09.

- территорию жилой застройки, попадающую в СЗЗ ООО «Мурманск-мебель» и железной дороги, объявить зоной запрещения нового жилищного строительства;

- сельскохозяйственным предприятиям необходимо построить экологически безопасные пометохранилища закрытого типа, что сократит СЗЗ  до 500 м.

## 12.3. Шумовая нагрузка

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения. Шумовое загрязнение зависит от  интенсивности движения и технического состояния транспортных средств, качества и состояния дорожного полотна.

Основными источникам шума и вибрации в населенных пунктах городского поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт, подстанции, а также объекты, расположенные в подвальных и на первых этажах жилых зданий (холодильное оборудование магазинов и т.п.). Линии железной дороги проходят в непосредственной близости от жилой застройки.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

- для электроподстанции необходимо разработать проект организации шумовой зоны и  мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия,

- озеленение примагистральных территорий, а также участков защитного коридора железной дороги, в озеленение использовать древесно-кустарниковые породы для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

## 12.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

На территории городского поселения Молочный расположен водпост ГУ ГЦСН (район ж/д ст. Выходной), на котором осуществляются наблюдения за качественными и количественными характеристиками р. Кола.

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Гидрологическая сеть района представлена рекой Кола и ручьем Лютый (Медвежий).

Водоснабжение населенного пункта осуществляется из поверхностного источника – реки Кола (река высшей категории рыбохозяйственного назначения). Качество питьевой воды, подаваемой жителям пгт. Молочный, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для водозабора на р. Кола существует опасность загрязнения от сельскохозяйственного предприятия ООО «Мурманская».

В пгт.Молочный существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды от пгт.Молочный проходят очистку на очистные сооружения биологической очистки, расположенные на правом берегу р. Колы, сброс сточных вод осуществляется в р.Кола. В 2008 году объем сброшенных сточных вод составил 499,9 м3.

Водоотведение сточных вод от объектов жилого фонда станции осуществляется путем вывоза и сброса их в дворовой канализационный сточный коллектор пгт. Молочный.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Мурманская» имеет собственные очистные сооружения, бытовые и производственные (близкие по составу к бытовым), проходят очистку на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки. Объем сточных вод ООО «Мурманская», поступающих на очистные сооружения – 647 м3/сут.

На санитарное состояние водосборной территории и зоны питания р.Колы  существенное влияние оказывают расположенные вдоль ее русла населенные пункты Кольского района. Класс качества воды в р.Кола варьируется от условно чистой в истоке до слабо загрязненной в устье. Наибольшую антропогенную нагрузку испытывает устьевой участок реки. На участке от пгт.Молочного до п.Зверосовхоз в р.Колу впадают три ручья -Медвежий, Земляной и Варламов, которые загрязненных стоками птицефабрик «Мурманская». Среднегодовая концентрация аммонийного азота в створе р.Кола, расположенного ниже впадения руч.Земляной была 1,15 ПДК, а ниже впадения руч.Лютый (Медвежий) 1,44 ПДК. Максимальное содержание меди составляло 6 ПДК, железа – 2,2 ПДК. Из-за небольшой протяженности устьевого участка и большой скорости течения, загрязняющие вещества не накапливаются в реке, а поступают в Кольский залив Баренцева моря.

Загрязнение подземных вод происходит за счет:

- отсутствия очистки поверхностного стока с урбанизированных территорий;

- загрязнения грунтовых вод при фильтрации из открытых пометохранилищ;

- выбросов промышленных и коммунальных объектов, автотранспорта.

Загрязняющие вещества оседают на почву, грунт, а далее попадают в  грунтовые воды, в результате происходят процессы растворения, ионного обмена, вода насыщается солями, изменяется её газовый состав.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона  берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градусов.

Ширина водоохраной зоны рек ручьев устанавливается от их истока и протяженности:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек Кола - 200 м, ПЗП -50м, руч.Лютый (Медвежий) ВОЗ и ПЗП – 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается размещение хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на месте границ ВОЗ И ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Проектное решение

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- проектом предусматривается дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов с подключением новых площадок строительства;

- реконструкция очистных сооружений пгт.Молочный;

- предотвращение загрязнения водной среды на всех объектах сельскохозяйственного производства: эффективная очистка сточных вод, путем  строительства и реконструкции очистных сооружений, строительство экологически безопасных пометохранилищ;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК);

- организация водоотведения поверхностного стока с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

## 12.5. Охрана почв

Почвы в наибольшей мере подвержены внешнему воздействию различных загрязняющих веществ в результате хозяйственной деятельности человека.

На рассматриваемой территории почвы отличаются низкой самоочищающей способностью, низкой микробиологической  и биохимической активностью, поэтому загрязняющие вещества накапливаются, угнетая микрофлору.

На территории городского поселения имеются объекты захоронения сельскохозяйственных отходов –  открытые пометахранилища, которые являются источниками негативного воздействия, прежде всего на почвы.

Загрязнение почвенного покрова происходит за счет: выбросов от предприятий, объектов теплоэнергетики и автотранспорта; отсутствия очистки поверхностного стока урбанизированных территорий, что в дальнейшем может привести к эрозии почвы.

Проектное решение

- проведение мониторинга загрязнения почвы на селитебной территории;

- разработка схемы водоотведения поверхностного стока с размещение площадки очистных сооружений;

- внедрение высокоэффективного пыле-, газоочистного оборудования на всех объектах теплоэнегетики;

- требуется осуществлять действенный контроль за своевременным вывозом отходов, за состоянием мест временного хранения отходов на территориях предприятий;

- все предприятия должны разработать инструкцию по обращению с отходами на территории предприятия, установить лимиты на образование отходов, осуществлять утилизацию, переработку отходов, либо сдавать их специализированным организациям для дальнейшей переработки;

- озеленение СЗЗ предприятий, примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей.

## 12.6. Система обращения с отходами производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО).

На территории городского поселения Молочный установлен контейнерный вид сбора ТБО. Сбор отходов от населения осуществляется периодическим объездом жилых микрорайонов мусоровозом в соответствии с графиком, от сторонних организаций согласно заключенным договорам. Твердые бытовые отходы спецавтотранспортом вывозятся на мусоросжигательный завод г. Мурманска ОАО «Завод ТО ТБО».

Отходы от предприятий утилизируются  по договору с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. Люминесцентные лампы, ртуть, и ртутьсодержащие приборы передаются на утилизацию предприятию ООО «Экотранс».

Проектное решение

Расчет количества образующихся  в год ТБО произведен по норме 300 кг на чел./год (СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице 13.5.1:

Таблица 13.5.1

|  | Первая очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 6,5 | 7 |
| Количество ТБО, тыс. тонн | 1,95 | 2,1 |

Проектные предложения по выбору места утилизации и захоронения отходов для городского поселения Молочный основаны на предложениях, разрабатываемых в проекте «По оптимизации системы обращения с отходами Мурманской области» (ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами», г.Москва) и «Схемы территориального планирования Мурманской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г.Санкт-Петербург).

На основании предложений специализированного проекта отходы предлагается  вывозить на новый полигон ТБО и мусороперерабатывающий, которые планируется построить на 5-й км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС.

Основные мероприятия:

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления;

- организация селективного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов и вывоз их на переработку;

- организация вывоза отсортированных отходов на вторичное их использование на промышленных предприятиях области;

- оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм;

- для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз);

- предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

13. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ

Анализ территории городского поселения Молочный с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Метеорологические (снежные бури, ураганы, сильные морозы);

- Геологические (землетрясения)

Природно-техногенные опасности

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

- Аварии на химически опасных объектах (ХОО);

- Аварии на гидротехнических сооружениях;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию города и прилегающих территорий.

Реализация данных опасностей в зонах проживания и отдыха человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

## 13.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В последние годы в связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды - 3-4 дня против обычных 6-7 дней – это  вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Для территории городского поселения Молочный это отразится в увеличении:

- в зимний период количества возможных сильной наледи и снежных заносов, что может привести к увеличению аварий на системах жизнеобеспечения, нарушению движения автотранспорта по внутригородским и междугородним магистралям.

13.1.1 Геологические опасные явления

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования (рисунок.1.Схема общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97-С) на территории городского поселения Молочный возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64:

- 6 баллов – в среднем один раз в 1000 лет,

- 7 баллов – в среднем один раз в 5000 лет.

Вероятность гибели человека в год (величина индивидуального сейсмического риска) на территории района составляет от 0,5•10-5 год-1.

Рисунок 1: Схема общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97-С

Метеорологические опасные явления.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории городского поселения Молочный в течении года присущ высокий риск проявления сильных ветров со скоростями  20 м/сек и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий;

Сильные метели

В зимнее время на территории городского поселения возможно возникновения сильных метелей со скоростями ветра свыше 15 м/сек, которые вызывают следующие опасные явления:

- заносы на дорогах которые могут достигать толщины 1,5 м и накрывать участки дороги протяженностью до 3 -7 км. Что в свою очередь приводит к прекращению движения автомобильного транспорта;

- заносы внутриквартальных подъездов в населенном пункте, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приводит к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов города;

- заносы на железнодорожных путях участками до 3-4 км и на железнодорожной станции, что в свою очередь может привести к сходам с путей железнодорожных составов. В этом случае движение может быть остановлено от 5 часов до 3-х суток.

Температурные экстремумы

Сильный мороз (температура наружного воздуха 25-40 градусов ниже нуля) в течение двух и более суток, способен вызвать повреждение систем отопления и водоснабжения жилого фонда и промышленных объектов и возникновение пожаров, связанных с использованием открытых отопительных приборов. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

## 13.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах.

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории городского поселения Молочный  радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Аварии на химически опасных объектах

К химически опасным (ХОО) относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Опасностью данных объектов является взрыв ёмкости, пролив АХОВ или его испарение, в результате которого происходит токсическое заражение территории и АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для поражения людей и животных.

На территории городского поселения Молочный расположено несколько химически опасных объектов. Краткая характеристика объектов приведена в таблице 13.2.1.										       Таблица 13.2.1.

Краткая характеристика ХОО на территории городского поселения Молочный

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Вид АХОВ (класс опасности) | Количество АХОВ ( максим. V/ ед. емкости, в производстве) | Зона возможного заражения при полном разрушении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | глубина, км | площадь, км2 |
| 1 | Хлораторная очистных сооружений ГОУП «Мурманскводоканал» | п. Высокий | Хлор (IV) | 0,8 т. / 0,8 т | 0,7 | 1,9 |
| 2 | Склада хлора с хлораторной ГОУП «Мурманскводоканал» | п. Высокий | Хлор (IV) | 24 т. | 1,7 | 4,5 |
| 3 | Аммиачная холодильная установка ООО «Мурманская» | Территория сельхозпредприятия птицефабрика «Мурманская» | Аммиак | 1,5 т. / 0,6т | 0,06 | 0,47 |
| 4 | Хлораторная водозабора ООО «Мурманская» | Территория сельхозпредприятия птицефабрика «Мурманская» | Хлор (IV) | 0,8 т. / 0,4т | 0,7 | 1,9 |

В случае аварии на сооружениях ГОУП «Мурманскводоканал» в зону поражения попадает вся территории пгт. Молочный. В этом случае возможны  потери среди населения приживающего в зоне поражения, нарушения (автомобильного и железнодорожного) транспортного сообщения на отдельных направлениях в течение порядка  1,5 часов (период самодегазации). На время проведения аварийно- восстановительных работ, потребуется срочный вывод людей из опасной зоны, проведения специальной обработки, прекращением транспортных сообщений на несколько часов.

В случае аварии на химических объектах птицефабрики «Мурманская» зона возможного опасного химического заражения не выедет за территорию предприятия.

ХОО и зоны возможного заражения от них приведены на «Схеме границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на химически опасных объектах, являются:

- нарушение требований безопасности;

- неритмичность работы;

- отступление от установленных технологий и регламентов;

- неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного срока;

- отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;

- отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием оборудования;

- диверсия.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Единственным взрывопожароопасным объектом на территории городского поселения Молочный  является склад нефтепродуктов ГОУТП «ТЭКОС» (котельная). Потенциальную опасность на складе ГСМ представляют трубопроводы, арматура, технологическое оборудование, резервуары для хранения ГСМ. С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду, аварийное разрушение трубопроводов и технологического оборудования на складе нефтепродуктов сопровождается разливами ГЖ с возможным последующим пожаром.

Краткая характеристика данного объекта  приведена в таблице 13.2.2

Характеристики взрывопожароопасных объектов      Таблица 13.2.2

| Наименование объекта | Местонахождение | Наименование опасных веществ, масса (объем) вещества | Возможные масштабы ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина, км | площадь, км2 |
| Котельная поселка Молочный Кольского района (структурное подразделение ГОУТП «ТЭКОС») | Территория сельхозпредприятия птицефабрика «Мурманская» | Мазут 2800 т | 0,05 | 0,01 |

Численность персонала ООО «ПТФ Мурманская» составляет 67 человека, численность рабочей смены 43. Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на территории котельной, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данного объекта.

Расположение взрывопожароопасных объектов и зоны поражения от них приведены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Угрозу для населения, проживающего в населённых пунктах городского поселения, также представляют бытовые пожары на объектах жилого сектора. Основными причинами таких пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнём

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих установок

- неисправность оборудования

- поджоги.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории городского поселения Молочный находятся несколько гидротехнических сооружений. Общие данные о гидротехнических сооружениях  приведены в таблице 13.2.3.

Помётохранилище предназначено для сбора, естественного осушения путем испарения, вымораживания и складирование пометосодержащих производственных сточных вод предприятия. Для предотвращения вытекание стоков из пометохранилища и загрязнения прилегающей территории, выполнено строительство гидротехнического сооружения – удерживающей дамбы.

Чрезвычайная ситуация на помётохранилище связана с неконтролируемым катастрофическим прорывом содержимого накопителя за пределы ограждающих сооружений и возможно полным опорожнением емкости накопителя. Основными поражающими факторами при разрушении ГТС будет разрушительная волна прорыва, водный поток и стоковые воды, затопившие территорию суши и промышленных объектов.

Причинами разрушения (прорыва) ГТС могут быть природные явления или стихийные бедствия (землетрясения, катастрофический паводок с проливным дождем, размыв грунтов, ураганы, повреждения гребня плотины сильными ливнями и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические аварии, конструктивные дефекты), а также совместное воздействие неблагоприятных факторов (интенсивное выкачивание фильтрационных вод на низовой русловой части с обрушением откоса, сильная подвижка льда с затором у водосброса и повреждением затворов).

Промышленные площадки птицефабрик «Мурманская» и «Снежная» находятся на самой границе 3-го пояса санитарной зоны реки Кола и частично попадают в нее. Однако отведение бытовых и производственных сточных вод происходит за границы ЗСО по трем организованным выпускам в реку Тулома. Пометохранилища предприятий также размещаются за пределами 2-го ЗСО и имеют общий уклон рельефа местности в сторону реки Тулома.

Для предотвращения ЧС имеется расчетный запас песка для восстановления возможных разрушений тела дамбы. Персонал прошел соответствующее обучение ликвидаций последствий ЧС.

Общие данные о ГТС

Таблица 13.2.3.

| № п/п | Наименование предприятия, объекта (принадлежность) | Характеристика ГТС | Площадь территории ГТС | Сведения о персонале | Населенные пункты, которые могут оказаться в зоне поражения в случае аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидротехнические сооружения пометохранилища ОАО «Птицефабрика «Снежная» Пометохранилище расположено в бассейне ручья Медвежий | Пометохранилище предназначено для приема и хранения пометосодержащих сточных вод. | Общая площадь пометохранилища: 0,06 км2 | Общая численность: 5 человек Наибольшая работающая смена: 2 человека. | Скорость и высота потока в случае прорыва дамбы не представляют угрозы для человека. В случае прорыва дамбы может произойти загрязнение автотрассы Мурманск -пос. Мурмаши (Аэропорт). |
| 2 | Гидротехнические сооружения пометохранилища ООО «Птицефабрика «Мурманская» | Пометохранилище предназначено для приема и хранения пометосодержащих сточных вод. | Общая площадь пометохранилища: 0,06 км2 | Общая численность: 5 человек Наибольшая работающая смена: 2 человека. | Скорость и высота потока в случае прорыва дамбы не представляют угрозы для человека. В случае прорыва дамбы может произойти биологическое загрязнение воды в реке Кола. |

Одной из основных ежегодных проблем, связанных с гидросооружениями городского поселения Молочный, это залповые сбросы канализационных стоков и сбросы неочищенных стоков с пометохранилищ птицефабрик под водозабор г.Мурманска, с которого обеспечиваются водой г.г. Мурманск, Кола и населенные пункты Молочное, Зверосовхоз, Кильдинстрой.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения гп., оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны  поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Молочный – выше средней и характеризуется, как значительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для городского поселения представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенного пункта. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14% воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения района являются:

- снижение надёжности и экономичности работы  оборудования за счёт его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяжённости ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации;

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятий при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения отдельного района населенного пункта из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения города.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Аварии на транспорте.

На территории городского поселения Молочный  могут произойти транспортные ЧС связанные с:

- авариями на автодорогах;

- авариями на пассажирских и товарных поездах;

- комбинированными автомобильно-железнодорожными авариями.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы).

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

На территории железнодорожной станции, а также при транспортировке по ж/д (направлением Санкт-Петербург - Мурманск) цистерн с АХОВ возможны аварии с полной разгерметизацией цистерн. В настоящее время для перевозки АХОВ используются цистерны следующей грузоподъёмностью:

- для хлора: 47.6 тонн, 55.8 тонн, 57 тонн;

- для аммиака: 30.7 тонн, 45,3 тонны.

Соответственно, радиусы зоны возможного смертельного поражения, рассчитанные по «Методике оценки последствий химических аварий (ТОКСИ-2)» ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность» при скорости ветра 1м/с, температуре окружающей среды 20º С и конвекционном состоянии вертикальной устойчивости атмосферы будут:

- для 47,6-ти тонной цистерны с хлором при полной аварийной
разгерметизации- 2.54км:

- для 55,8 тонной цистерны с хлором при полной аварийной разгерметизации 
2.78км;

- для 57-ми тонной цистерны с хлором при полной аварийной
разгерметизации- 2,82км:

- для 30,7 тонной цистерны с аммиаком при полной аварийной
разгерметизации 0.32км;

- для 45.3 тонной цистерны с аммиаком при полной аварийной
разгерметизации 0.40км.

В перспективе планируется доставка взрывопожароопасных грузов по новой железнодорожной ветке идущей  к портовому транспортно- технологическому комплексу. При возникновении ЧС с участием  автотранспорта, перевозящего опасные грузы, возможны следующие сценарии событий:

- При разгерметизации ж/д цистерны (60-ти тонной с бензином) с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит – 67,2 метра;

- При полном разрушении выгона с углем на путях, с последующей детонацией пылевоздушной смеси  зона средних разрушений составит -13 метров, слабых- 21 метр, зона без разрушений -106 метров.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 13.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

### 13.3.1. Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории городское поселение Молочный обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов, деревянным жилищным фондом, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

### 13.3.2. Пожарные части

На данный момент на территории городского поселения нет своих  пожарных частей. В случае возникновения очага возгорания, тушение производится одной из ближайших пожарных частей. Данные по пожарным частям, в настоящее время обслуживающих территорию муниципального образования, а так же техническая оснащенность приведена в таблице 14.3.2.1.

Таблица 14.3.2.1.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Подразделения пожарной охраны привлекаемые к тушению пожаров | Расстояние до населенного пункта, км | Пожарная техника, привлекаемая для тушения по номеру пожара | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 1 | №1-бис | № 2 |  |
| 1 | пгт. Молочный | ПЧ-20 | 5 | 2 АЦ-40 |  |  | АЛ-30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 АЦ- 40 |
|  |  | ПЧ-25 | 4 |  | 1АЦ-40 |  | АЦ-40 |
|  |  | ПЧ-21 | 13 |  | 1АЦ-40 |  | АЛ-30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 АЦ-40 |
|  |  | ПЧ-22 | 11 |  |  | 1АЦ-40 | АЦ-40 |
|  |  | ПЧ-12 г. Мурманск | 13 |  |  | 1АЦ-40 | 2 АЦ-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | АПП |
|  |  | ПЧ-7 г. Мурманск | 11 |  |  | 1АЦ-40 | 1АЦ-40 |
|  |  | ВПК 2608 в/ч 39348 | 3 |  |  | 1АЦ-40 | 1АЦ-40 |

В таблице не указана крупная пожарная техника, не находящаяся в эксплуатации и подлежащая списанию. Практически вся техника выработала свой ресурс. Объемно-планировочные, конструктивные решения, состав помещений всех пожарных частей не соответствуют требованиям НПБ 101-95.

На территории городского поселения Молочный создана и действует добровольная пожарная дружина (ДПД). Дружина участвует:

- В мероприятиях по предупреждению пожаров;

- В непосредственном тушении пожаров.

### 13.3.3. Оценка радиусов выезда пожарных машин

Учитывая то, что скорость по дорогам городского поселения Молочный принимается равной 60 км/ч, расстояние которое преодолевает пожарный автомобиль за 10 минут (в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны») составит 10 км пути. Можно сделать вывод, что прибытие пожарных машин согласно нормам пожарной безопасности для населенных пунктов Молочный и Выходной соответствуют нормативам (для Выходного нормативу 20 минутной доступности).

Район городского поселения Молочный, Заречный не попадает в зону 10 минутной доступности пожарных частей.

### 13.3.4. Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития городского поселения Молочный, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- замена изношенной и устаревшей техники на современную во всех пожарных частях;

- доукомплектование пожарных частей района новой противопожарной техникой взамен списываемой;

- для района Заречный рекомендуется создание отдельного подразделения ДПД с укомплектованием её необходимым оборудованием.

Система противопожарного водопровода на проектный период приятна объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) составит 189 м3 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

- Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарного подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования    для    улучшения    пожарной    обстановки    и    обеспечения пожаробезопасности;

2.	Мероприятия,   направленные   на   повышение   технологической   безопасности производственных  процессов  и  эксплуатационной  надежности  оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов, в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Общие положения по содержанию территории:

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Необходимо провести членение селитебных территорий населенных пунктов на участки площадью не более 250 га и создание между ними противопожарных разрывов не менее 100 м. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

# 14. Баланс территории

Настоящий баланс составлен в границах городского поселения Молочный и проектируемых границах пгт. Молочный. Баланс территории дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель  в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В границу городского поселения Молочный включены земли городского поселения (по обмеру чертежа) – 3378,4  га, в т.ч. земли населенного пункта пгт. Молочный (по обмеру чертежа) – 957 га. В сводном виде данные об изменении использования земель в границах  городского поселения Молочный и проектируемых границах пгт. Молочный представлены ниже в таблице 14.1

Таблица 14.1

Баланс территории,  га

|  | 2008 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| ВСЕГО в границах МО ГП Молочный | 3378,4 | 100 | 3378,4 | 100 |
| Жилая застройка | 20 | 0,6 | 48 | 1,4 |
| Общественно-деловая застройка | 5 | 0,1 | 11 | 0,3 |
| Зеленые насаждения общего пользования | - | - | 5 | 0,1 |
| Производственные площадки и территория коммунально-складского назначения | 310 | 9,2 | 388 | 11,5 |
| в т.ч. – сельскохозяйственного назначения | 288 |  | 324 |  |
| Транспортная инфраструктура, в т.ч. | 147 | 4,4 | 171 | 5 |
| - Улицы, дороги, проезды | 69 |  | 78 |  |
| - Отвод железной дороги | 78 |  | 93 |  |
| ООТ рекреационного назначения | 6 | 1,8 | 32,2 | 0,95 |
| Дачно-земельные участки(за границами населенных пунктов) | - | - | 60 | 1,2 |
| Зеленые насаждения спец. назначения (СЗЗ) | - | - | 66 | 2,0 |
| Кладбище* | 7 | 0,2 | 39 | 1,2 |
| Прочие территории (водные объекты, природный ландшафт, специального назначения и др.) | 2883,4 | 83,7 | 2558,2 | 76,35 |
| ВСЕГО в границах пгт. Молочный | 957 | 100 | 957 | 100 |
| Жилая застройка, в том числе | 20 | 2 | 48 | 5 |
| - многоэтажная | 15 |  | 21 |  |
| - малоэтажная | 5 |  | - |  |
| - усадебного типа | 0,01 |  | 27 |  |
| Общественно-деловая застройка | 5 | 0,5 | 11 | 1,1 |
| Производственные площадки и территория коммунально-складского назначения | 132 | 13,8 | 210 | 22 |
| в т.ч. – сельскохозяйственного назначения | 161 |  | 197 |  |
| Транспортная инфраструктура | 35 | 3,7 | 40 | 4,2 |
| в т.ч. - улицы, дороги, проезды | 20,2 |  | 25 |  |
| Зеленые насаждения общего пользования | - | - | 5 | 0,5 |
| Прочие территории | 765 | 80 | 643 | 67,2 |

* в границах городского поселения  Молочный с учетом закрытого кладбища в пгт Выходной

15. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | 2008г. | 2015г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. | 5,8 | 6,5 | 7,0 |
| 1.2 | Возрастная структура населения: |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 17 | 18 | 19 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 67 | 65 | 64 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 16 | 17 | 17 |
| 2 | Территория |  |  |  |  |
| 2.1 2.2. | В границах МО г.п. Молочный | га | 3378,4 | 3378,4 | 3378,4 |
|  | Жилая застройка | га | 20 | 34 | 48 |
|  | Общественно-деловая застройка | га | 5 | 8 | 11 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,6 | 5 |
|  | Производственные площадки и территория коммунально-складского и с/х назначения | га | 310 | 346 | 388 |
|  | Транспортная инфраструктура, в т.ч. | га | 147 | 165 | 171 |
|  | - Улицы, дороги, проезды | га | 69 | 72 | 78 |
|  | - Отвод железной дороги | га | 78 | 93 | 93 |
|  | ООТ рекреационного назначения | га | 6 | 16,2 | 32,2 |
|  | Дачно-земельные участки (за границами населенных пунктов) | га | - | 25 | 60 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения (СЗЗ) | га | - | - | 66 |
|  | Кладбище | га | 7 | 39 | 39 |
|  | Прочие территории (водные объекты, природный ландшафт, специального назначения и др.) | га | 2883,4 | 2741,6 | 2558,2 |
|  | В границах пгт. Молочный | га | 957 | 957 | 957 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - жилая зона, | га | 20 | 34 | 48 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 34 | 46 | 69 |
|  | - общественно-деловая зона | га | 5 | 8 | 11 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 8,6 | 12,3 | 15,7 |
|  | - производственная зона, в т.ч. с/х назначения | га | 310 | 346 | 388 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 534 | 532 | 554 |
|  | - улицы, дороги, проезды, автостоянки | га | 20 | 22 | 25 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 34 | 33,8 | 35,7 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,55 | 5,0 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | - | 5,5 | 7,1 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 110 | 135 | 180 |
| 3.1 | Распределение жилфонда по типу застройки |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная многоквартирная | тыс.м2 | 100 | 115 | 135 |
|  |  | % | 91 | 85 | 75 |
|  | - малоэтажная многоквартирная | тыс м2 | 10 | 5 | - |
|  |  | % | 9 | 3 | - |
|  | - усадебная | тыс. м2 | 0,15 | 15 | 45 |
|  |  | % |  | 12 | 25 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 19 | 21 | 26 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 |  | 5 | 10 |
| 3.5 | Убыль всего по отношению к существ. жилфонду | % |  | 4,5 | 9 |
| 3.6 | Новое строительство всего общей площади, в том числе: | тыс.м2 | - | 30 | 80 |
|  | - усадебная застройка | тыс.м2 | - | 15 | 45 |
|  | в % к новому строительству | % |  | 50 | 56 |
|  | - многоэтажная многоквартирная застройка | тыс.м2 | - | 15 | 35 |
|  | в % к новому строительству | % |  | 50 | 44 |
| 3.7 | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м2/год | - | 4,2 | 3,7 |
| 3.8 | Размещение нового жилищного строительства | га | - | 9 | 32 |
|  | - на свободных территориях | га |  | 8 | 29,5 |
|  | - на реконструируемых территориях | га |  | 1 | 2,5 |
| 3.9 | Средняя плотность нового жилищного строительства | м2 общ.пл /га |  | 3330 | 2500 |
| 4 | Основные учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 280 | 330 | 420 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 48 | 55 | 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 1200 | 1200 | 1200 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 207 | 185 | 171 |
| 4.3 | Больницы (в г.Кола) | коек | 300 | 300 | 300 |
|  |  | на 1 тыс. жит. |  |  |  |
| 4.4 | Поликлиники | пос/ смена | 150 | 150 | 150 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 25,9 | 23 | 21,4 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего: | км | 52,2 | 54,0 | 57,2 |
|  | в том числе - региональных автодорог и главных улиц - основных улиц | км | 14,2 1,8 | 14,2 2,5 | 14,2 4,5 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети в пределах застройки, всего: | км/ км2 | 6,7 | 7,4 | 8,2 |
|  | в том числе основных улиц: | км/ км2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
| 5.3 | Протяженность линий автобуса | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 5.4 | Плотность линий автобусного сообщения | км/ км2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоб. | 225 | 250 | 350 |
| 5.6 | Гаражи боксового типа для хранения легковых автомобилей индивидуального пользования | тыс. машино- мест | 1300 | 1500 | 2270 |
| 5.7 | Площадь гаражей боксового типа (при нормативе 30 кв.м на одно машино-место) | га | 3,9 | 4,5 | 6,8 |
| 6 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 1,73 | 2,79 | 3,02 |
| 7 | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3/сут. | 1,37 | 2,25 | 2,38 |
|  | 2. Производительность канализационных очистных сооружений: | тыс. м3/сут. | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 8 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Расход электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями | кВт-ч./чел год | - | 1480 | 2170 |
|  | Электрическая нагрузка | МВт | н/д | 6,0 | 8,7 |
| 8.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,6 | 21 | 29 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 9.2. | Общее потребление природного газа | млн. куб. м | 0 | 0 | 20,5 |
|  | Потребление природного газа на производственные нужды | млн. куб. м | 0 | 0 | 1,86 |
| 10 | Связь |  |  |  |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 100 | 100 | 100 |
| 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 22 | 37,9 | 40,1 |
| 11 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 11.1 | Дождевая канализация: |  |  |  |  |
|  | водостоки | км | 0.65 | 5.05 | 7.35 |
|  | очистные сооружения | шт | - | 2 | 2 |
|  | Канализование ручья | км | - | 0.5 | 0.5 |
| 11.2 | Вертикальная планировка территории | га | н/д | 10 | 29.6 |
| 11.3. | Обустройство горно-лыжных зон | га | - | - | 28 |
| 12 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 12.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | - | 3,55 | 5,0 |
| 12.2 | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел | - | 5,46 | 7,1 |
| 13 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 13.4 | Объем бытовых отходов от населения | тыс.т/ год | н/д | 1,95 | 2,1 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Footnotes

Постановление Правительства РФ № 1683-р от 19 октября 1999 года

# Text boxes

Для служебного пользования